LEGENDĂ: - text negru: versiunea inițială a Codului Rețelei - text albastru: versiunea actualizată a actului normativ

SUMAR LEGISLAȚIE RELEVANTĂ:

1. Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 (publicat în MONITORUL OFICIAL Partea I, nr. 171 și 171bis /29.03.2013)

2. Ordinul președintelui ANRE nr.120/20.02.2013 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 32/15.01.2014);

3. Ordinul președintelui ANRE nr. 53/26.06.2014 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 478/28.06.2014);

4. Ordinul președintelui ANRE nr. 88/24.09.2014 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 709/29.09.2014);

5. Ordinul președintelui ANRE nr. 155/28.10.2015 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 806/29.10.2015);

6. Ordinul președintelui ANRE nr. 160/26.11.2015 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 893/27.11.2015);

7. Ordinul președintelui ANRE nr. 75/28.10.2016 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 866/31.10.2016);

8. Ordinul președintelui ANRE nr. 36/17.05.2017 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 393/25.05.2017);

9. Ordinul președintelui ANRE nr. 69/04.04.2018 (publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 314/10.04.2018).

ORDIN nr. 16/27.03.2013

privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) şi m), ale art. 130 alin. (1) lit. o) şi ale art. 200 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. c) şi ale <LLNK 12007    33180 302   5 74>art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12012   160 10 201   0 18>Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. Mediaş are obligaţia să elaboreze şi să supună spre aprobare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele documente:

a) procedura privind verificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale;

b) procedura privind modul de calcul al energiei gazelor naturale stocate în conducte.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 şi 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin <LLNK 12007    54 50-401   0 92>Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, utilizatorii Sistemului naţional de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, clienţii finali racordaţi direct la Sistemul naţional de transport şi operatorii de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.

Preşedintele

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileţ

# Anexa

# CODUL REŢELEI PENTRU SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

CAP. I - DISPOZIŢII GENERALE

Domeniu de aplicare

Art.1. – Codul reţelei reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România.

Art.2. – (1) Prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare Codul reţelei, sunt în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz»- S.A. Mediaş, denumită în continuare operatorul de transport şi de sistem, de utilizatorii Sistemului naţional de transport, denumiţi în continuare utilizatori ai reţelei, de producătorii de gaze naturale, de furnizorii de gaze naturale, precum şi de operatorii de distribuţie, clienţii direcţi şi operatorii de înmagazinare.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritate Competentă urmăreşte aplicarea prevederilor Codului reţelei de către operatorii economici precizaţi la alin. (1).

Art.3. – Operatorii economici precizaţi la art. 2 alin. (1) pot înainta Autorităţii Competente, în scris, propuneri de amendare a Codului reţelei, cu precizarea tuturor secţiunilor Codului reţelei care urmează să fie amendate, însoţite de:

- o scurtă prezentare a tipului şi scopului fiecărui amendament propus;

- orice alt document (analize, rapoarte etc.) care furnizează argumente în favoarea amendamentelor propuse.

Art.4. – (1) Autoritatea Competentă aprobă modificarea şi/sau completarea Codului reţelei, la propunerea operatorilor economici precizaţi la art. 2 alin. (1), după consultarea Grupului de lucru constituit în acest scop. Componenţa Grupului de lucru se stabileşte de către Autoritatea Competentă.

(2) Grupul de lucru emite un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare din momentul primirii unei solicitări.

Art.5. – Modificările şi/sau completările aduse Codului reţelei intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.6. – (1) În cuprinsul Codului reţelei sunt utilizate următoarele abrevieri:
    AC - autoritate competentă
    CD - client direct
    FTC - facilitate de transfer de capacitate
    FTG - facilitate de transfer de gaze naturale
    GNL - gaze naturale lichefiate

NIZ - nominalizare intra-zilnică
    OD - operator de distribuţie
    OÎ - operator de înmagazinare
    OTS - operator de transport şi de sistem
    PVT - punct virtual de tranzacţionare
    SNT - sistemul naţional de transport al gazelor naturale din România
    SRM - staţie de reglare-măsurare gaze naturale

TDZ - tarif de dezechilibru zilnic
    UR - utilizator al reţelei
    (2) În sensul Codului reţelei, următorii termeni se definesc după cum urmează:

| Alocare | atribuirea, de către operatorii sistemelor adiacente sau, după caz, de către OTS, a cantităţilor de gaze naturale pentru UR, exprimate în unităţi de energie, în punctele de intrare şi de ieşire, conform Codului reţelei |
| --- | --- |
| An | an calendaristic |
| An gazier Capacitate incrementală | perioada de timp, începând cu ora 06,00 din ziua de 1 octombrie a anului curent şi terminându-se la ora 06,00 din ziua de 1 octombrie a anului următor o posibilă creștere viitoare, prin intermediul unor proceduri bazate pe piață, a capacității tehnice existente sau o eventuală capacitate nou-creată acolo unde în prezent nu există niciuna, care poate fi oferită pe baza unor investiții în infrastructura fizică de transport și care poate fi alocată ulterior, sub rezerva obținerii de rezultate pozitive la testul economic, în punctele existente de intrare/ieșire în/din SNT sau prin crearea unor noi puncte de intrare/ieșire în/din SNT |
| Capacitate de transport rezervată | capacitatea aprobată de OTS prin contract în baza solicitării UR, exprimată în MWh/zi, pe care OTS are obligaţia de a o pune la dispoziţia UR în orice moment pe durata valabilităţii contractului de transport, în condiţii ferme sau de întreruptibilitate |
| Clienţi ai UR | parteneri contractuali ai UR, pentru care UR încheie contract de transport cu OTS |
| Condiţii de bază | condiţii specificate la care este transformată cantitatea de gaze naturale măsurată |
| Client direct | clientul final, racordat direct la SNT, altul decât clientul care are contract de transport al gazelor naturale încheiat în nume propriu |
| Dezechilibru zilnic | diferenţa, la nivel de zi gazieră, între cantităţile de gaze naturale introduse în SNT şi cele preluate din SNT |
| Facilitate de transfer de capacitate (FTC) | mecanism prin care UR pot face transfer direct de capacitate, cu respectarea condiţiilor din Codul reţelei |
| Facilitate de transfer de gaze naturale (FTG) | posibilitatea de a transfera cantităţi de gaze naturale între UR, în scopul diminuării dezechilibrului zilnic înregistrat de aceştia |
| Foloseşte sau pierde | pierderea dreptului la capacitatea aprobată şi nefolosită. |
| Forţa majoră | orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă, în condiţiile legii |
| Gaze de echilibrare | volumele de gaze naturale necesare pentru asigurarea echilibrării fizice a SNT în condiţii de funcţionare normală |
| Lună | lună calendaristică |
| Jurnalul de calibrare Operator de sistem adiacent | documentul în care sunt evidenţiate: data, modul şi persoana autorizată care a efectuat calibrarea traductorilor în punctul de intrare în/ieşire din SNT operator de infrastructură situat la interfaţa cu SNT, în amonte şi în aval (producătorii, CD, OD, OÎ şi OTS adiacenţi) |
| Partener al UR | persoană fizică sau juridică ce predă unui UR/preia de la un UR o cantitate de gaze naturale în punctele de intrare/ieșire în/din SNT în baza unui contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiat cu UR respectiv în calitatea sa de furnizor vânzător/cumpărător, după caz, sau în baza unui contract de mandat pentru asigurarea transportului prin SNT a respectivei cantități de gaze naturale, încheiat cu UR respectiv. De asemenea, partener al unui UR poate fi însuși respectivul UR, dacă acesta se află în una dintre următoarele situații: a) deține calitatea de producător de gaze naturale și nominalizează în punctele de intrare în SNT, în calitate de UR, cantități de gaze naturale din producția proprie, în vederea transportului; b) nominalizează în punctele de intrare/ieșire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în calitate de UR, cantități de gaze naturale înmagazinate/destinate înmagazinării în nume propriu, în baza unui contract de înmagazinare subterană a gazelor naturale încheiat între UR și OÎ; c) nominalizează în punctele de ieșire din SNT spre sistemele de distribuție a gazelor naturale, în calitate de UR, cantități de gaze naturale ce urmează a fi distribuite către clienții finali din portofoliul propriu sau către locurile proprii de consum în situația în care este el însuși client final, în baza unui contract de distribuție a gazelor naturale încheiat între UR și OD; d) deține calitatea de CD și nominalizează în punctele de ieșire spre CD reprezentând propriile locuri de consum, în calitate de UR, cantități de gaze naturale destinate consumului propriu. |
| Portofoliu de clienți ai UR Prag minim de capacitate | totalitatea clienților unui UR, pentru care acesta din urmă încheie contracte de transport cu OTS nivelul minim agregat al angajamentelor obligatorii pentru contractarea de capacitate incrementală exprimate de către toți solicitanții, potențiali utilizatori ai rețelei, în cadrul unui proces de capacitate incrementală, care asigură viabilitatea economică a proiectului de capacitate incrementală |
| Primul venit-primul servit | principiu de alocare a capacităţii disponibile de către OTS în ordinea de primire a solicitărilor, în cadrul fiecărui nivel de prioritate |
| Procedură de corelare Proces de capacitate incrementală | procedură prin care OTS analizează comparativ informațiile din nominalizările transmise de către un UR cu informațiile primite de la partenerii acestuia un proces deschis și transparent de evaluare a cererii de pe piață pentru capacitate incrementală, care include o etapă neangajată, în care solicitanții, potențiali utilizatori ai rețelei, își exprimă sau își cuantifică cererea pentru această capacitate, și o etapă angajată, în care operatorul de transport și de sistem cere solicitanților, potențiali utilizatori ai rețelei, angajamente obligatorii pentru contractarea de capacitate incrementală |
| Program de transport Proiect de capacitate incrementală | grafic anual de transport comunicat de UR şi convenit cu OTS, în care se precizează cantităţile lunare de gaze naturale care urmează să fie predate în/preluate din SNT; acesta se constituie ca anexă la contractul de transport al gazelor naturale. un proiect de investiții care vizează creșterea capacității tehnice a unui punct existent de intrare/ieșire în/din SNT sau crearea unui nou punct de intrare/ieșire în/din SNT, în baza alocării de capacitate realizate în cadrul unui proces de capacitate incrementală |
| Servicii de transport | activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, pe perioada de valabilitate a unui contract de transport al gazelor naturale |
| Sistem adiacent Test economic | sistem de transport/de distribuție/de înmagazinare/conductele și instalațiile producătorilor/instalațiile CD conectat la SNT un test aplicat pentru a evalua viabilitatea economică a proiectelor de capacitate incrementală |
| Unitate de energie | unitatea de măsură a cărei valoare va fi exprimată în MWh |
| Unitate de volum | unitate de măsură pentru volum exprimată în metri cubi - mc - sau mii metri cubi - mii mc |
| Utilizator al reţelei | partener contractual al OTS, în baza contractelor prevăzute în Codul reţelei |
| Pro rata | principiu de alocare proporţională cu nominalizarea cantităţilor de gaze naturale în punctele SNT, aplicat UR de către OTS în condiţiile prevăzute de Codul reţelei |
| Zi | zi calendaristică |
| Zi gazieră | intervalul de timp care începe la ora 06,00, ora locală a României, din oricare zi şi se termină la ora 06,00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară şi este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă; toate drepturile şi obligaţiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere. |

(3) Termenii definiți la alin. (2) se completează cu cei definiţi în Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul (CE) nr. 715/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP.II – PUNCTELE DE INTRARE/IEŞIRE ÎN/DIN SNT

Art.7. – (1) Prezentul capitol descrie punctele de intrare/ieşire în/din SNT pentru UR, sub aspectul accesului la SNT potrivit procedurilor definite în prezentul Cod al reţelei.

(2) Pentru derularea procedurilor operaţionale/comerciale prevăzute de Codul reţelei, punctele de intrare/ieşire în/din SNT pot avea atât caracter fizic, cât şi virtual.

Art.8. – Punctele de intrare/ieşire în/din SNT se publică pe pagina de internet a OTS, în conformitate cu art. 20.

Puncte de intrare în SNT

Art.9. – Un punct fizic de intrare este acel punct reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale, UR predă şi OTS preia, pentru transport prin SNT, gazele naturale din sistemele adiacente.

Art.10. –  Punctul de intrare fizic este reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12.

Art.11. – AC poate aproba crearea mai multor puncte virtuale de intrare dintr-un punct fizic sau gruparea mai multor puncte fizice de intrare într-un punct de intrare virtual, la propunerea OTS şi/sau UR.

Art.12. – În cazul punctelor virtuale create dintr-un punct fizic, respectivele puncte virtuale au caracter de punct fizic, aşa cum acesta a fost definit la art. 9.

Art.13. – Punctele fizice de intrare în SNT sunt:

- punctele fizice de intrare din perimetrele de producţie;

- punctele fizice de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, pentru extracţia de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană;

- punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE;

- punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE;

- puncte fizice de intrare din terminale GNL;

- puncte fizice de intrare din instalaţii de producţie a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT.

Art. 131. – (1) Un punct virtual de intrare este acel punct noţional obţinut prin gruparea mai multor puncte fizice de intrare de acelaşi tip.
    (2) Punctele virtuale de intrare în SNT sunt:

- puncte virtuale de intrare din perimetrele de producţie. Pentru fiecare producător se constituie câte un punct virtual de intrare din perimetrele de producţie, prin gruparea punctelor fizice de intrare din perimetrele de producţie operate de producătorul respectiv. Punctul fizic de intrare din perimetrele de producţie, comun mai multor producători, va fi alocat în mod corespunzător punctului virtual al fiecăruia dintre respectivii producători;

- puncte virtuale de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, pentru extracţia de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană. Pentru fiecare operator de înmagazinare se constituie câte un punct virtual de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, prin gruparea punctelor fizice de intrare din depozitele de înmagazinare subterană operate de operatorul de înmagazinare respectiv;

- puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al statului respectiv;

- puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al statului respectiv.

Art. 132. – Capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual de intrare se determină prin însumarea capacităţilor tehnice ale punctelor fizice de intrare componente.

Puncte de ieșire din SNT

Art.14. – (1) Un punct fizic de ieşire este acel punct, reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale, OTS predă şi UR preia gazele naturale transportate prin SNT în scopul predării acestora în sistemele adiacente/la CD.

(2) În cazul localităţilor alimentate prin mai multe puncte fizice interconectate/neinterconectate între ele, la solicitarea OD, OTS poate substitui punctele fizice respective printr-un punct de tip inel cu caracter de punct fizic de ieşire, aşa cum acesta a fost definit la alin. (1).

Art.15. – Punctul de ieşire fizic este reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2).

Art. 16. - AC poate aproba gruparea mai multor puncte fizice de ieşire, inclusiv a celor menţionate la art. 14 alin. (2), într-un punct de ieşire virtual, la propunerea OTS şi/sau UR.

Art.17. – Punctele fizice de ieşire din SNT sunt:

- puncte fizice de ieşire spre sisteme de distribuţie;

- puncte fizice de ieşire spre CD;

- puncte fizice de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, pentru injecţia de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană;

- puncte fizice de ieşire spre alte sisteme de transport gaze naturale din state membre ale UE;

- puncte fizice de ieşire spre alte sisteme de transport gaze naturale din state terţe, non-UE;

- puncte fizice de ieşire spre conductele de alimentare din amonte.

Art.171. – (1) Un punct virtual de ieşire este acel punct noţional obţinut prin gruparea de puncte fizice de ieşire de acelaşi tip.

(2) Punctele virtuale de ieşire din SNT sunt:

- puncte virtuale de ieşire spre sisteme de distribuţie. Pentru fiecare operator de distribuţie se constituie câte un punct virtual de ieşire spre sisteme de distribuţie, prin gruparea punctelor fizice de ieşire spre sistemele de distribuţie operate de operatorul de distribuţie respectiv;

- puncte virtuale de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, pentru injecţia de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană. Pentru fiecare operator de înmagazinare se constituie câte un punct virtual de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, prin gruparea punctelor fizice de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană operate de operatorul de înmagazinare respectiv;

- puncte virtuale de ieşire spre sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de ieşire, prin gruparea punctelor fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al statului respectiv;

- puncte virtuale de ieşire spre sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de ieşire, prin gruparea punctelor fizice de ieşire din SNT spre acelaşi sistem de transport al statului respectiv.

Art.172. – Capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual de ieşire se determină prin însumarea capacităţilor tehnice a punctelor fizice de ieşire componente.

Art.173. – Lista punctelor virtuale şi a punctelor fizice componente prevăzută în anexa nr. 11, precum şi Lista punctelor fizice negrupate în puncte virtuale prevăzută în anexa nr. 12 la Codul reţelei vor fi publicate pe pagina de internet a OTS şi vor fi actualizate de către acesta ori de câte ori intervine vreo modificare şi/sau completare în ceea ce priveşte conţinutul acestora, în termen de o zi lucrătoare de la data acesteia/acestora.

Punctul Virtual de Tranzacţionare (PVT)

Art.174. – (1)  Punctul virtual de tranzacționare, denumit în continuare PVT, este un punct noțional, unic la nivelul SNT, situat între punctele de intrare în SNT și punctele de ieșire din acesta, utilizat pentru notificarea următoarelor tranzacții de vânzare-cumpărare încheiate între UR:

- tranzacții având ca obiect cantități de gaze naturale ce urmează a fi predate de UR vânzător și preluate de UR cumpărător în PVT în cursul zilei gaziere următoare - ziua gazieră D + 1 și/sau în restul zilei gaziere de livrare - ziua gazieră D, cantități care pot face obiectul inclusiv al unei tranzacții pe termen mediu sau lung;

- tranzacții efectuate în scopul reducerii dezechilibrelor înregistrate, prin utilizarea FTG - până la momentul furnizării de informații de către OTS către UR în conformitate cu prevederile art. 32-42 din Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz, dar nu mai târziu de începutul zilei gaziere 1 octombrie 2018.

(2) PVT are rol atât de punct virtual de intrare, cât și de punct virtual de ieșire. În procesul de determinare a dezechilibrului zilnic aferent unui UR, o notificare a respectivului UR de vânzare a gazelor naturale în PVT, odată confirmată de către OTS în condițiile Codului rețelei, echivalează cu o ieșire din SNT, în timp ce o notificare a aceluiași UR de cumpărare în PVT, odată confirmată de către OTS în condițiile Codului rețelei, echivalează cu o intrare în SNT.

Proceduri/operaţiuni comerciale derulate în punctele de intrare/ieşire în/din SNT

Art. 18. – (1) În toate punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT, indiferent dacă acestea sunt sau nu grupate în puncte virtuale, se aplică următoarele proceduri/operaţiuni prevăzute de Codul reţelei:

a) comunicarea datelor operative zilnice, necesare programării/dispecerizării activităţii de transport al gazelor naturale pentru ziua următoare;
    b) măsurarea.
(2) În punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT negrupate în puncte virtuale, în punctele fizice de ieşire spre sisteme de distribuţie, în punctele virtuale de intrare în SNT, precum şi în punctele virtuale de ieşire din SNT menţionate la art. 171 alin. (2) lit. b)-d) se aplică următoarele proceduri/operaţiuni prevăzute de Codul reţelei:
    a) rezervarea de capacitate;
    b) comunicarea programului de transport;
    c) nominalizarea/renominalizarea;
    d) corelarea nominalizărilor;
    e) alocarea;
    f) returnarea voluntară de capacitate;
    g) FTC;
    h) transferul obligatoriu de capacitate;
    i) determinarea respectării şi asigurării nivelului capacităţii rezervate şi aplicarea tarifelor de depăşire a capacităţii rezervate şi de neasigurare a capacităţii rezervate.
(3) În punctele virtuale de ieşire din SNT menţionate la art. 171 alin. (2) lit. a) se efectuează operaţiunea de însumare a alocărilor făcute pe punctele fizice de ieşire ce compun fiecare punct virtual de ieşire spre sisteme de distribuţie în scopul determinării dezechilibrelor zilnice.

(4) În punctul virtual de tranzacţionare se aplică următoarele proceduri prevăzute de Codul reţelei:
    a) nominalizarea/renominalizarea corespunzătoare notificărilor de tranzacţionare cu gaze naturale intrate în SNT, precum şi a notificărilor aferente tranzacţiilor efectuate între UR în scopul reducerii dezechilibrelor, prin utilizarea FTG/platformei de echilibrare;
    b) corelarea nominalizărilor/renominalizărilor;
    c) alocarea cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate.

Art. 19. – (1) În punctele virtuale de intrare/ieşire în/din SNT se derulează următoarele proceduri/operaţiuni comerciale prevăzute de Codul reţelei:

- procedurile operaţionale de utilizare a SNT:

  - alocarea (doar în cazul punctelor de intrare în SNT).

- aplicarea tarifelor de dezechilibru:

  - tariful de nerespectare a nominalizării;

  - tariful de dezechilibru zilnic;

  - tariful de dezechilibru acumulat;

  - tariful pentru livrare sub nominalizarea aprobată.

(2) În punctul comercial pentru FTG se derulează transferul cantităţilor de gaze naturale de la un UR la alt UR.

(3) Pentru aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se iau în considerare următoarele date:

- nominalizările în puncte virtuale de intrare obţinute prin însumarea nominalizărilor aprobate pentru punctele fizice aferente;

- alocările finale în punctele virtuale de intrare;

- nominalizările în puncte virtuale de ieşire obţinute prin însumarea nominalizărilor aprobate pentru punctele fizice aferente;

- alocările finale în punctele virtuale de ieşire obţinute prin însumarea alocărilor finale pentru punctele fizice aferente;

- cantităţile care au făcut obiectul FTG.

Obligaţii legate de asigurarea transparenţei privind

condiţiile de acces la SNT

Art.20. – OTS are obligaţia de a publica pe pagina de internet cel puţin informaţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 715/2009, cu modificările ulterioare.

Art.21. – Capacitatea disponibilă publicată pe pagina de internet de către OTS, conform cerinţelor precizate la art. 20, pentru fiecare punct definit mai sus reprezintă o valoare de referinţă.

CAP.III - ACCESUL LA SERVICIILE DE TRANSPORT AFERENTE SNT

Art.22. – OTS asigură accesul nediscriminatoriu la capacitatea disponibilă în punctele de intrare/ieşire în/din SNT.

Art.23. – (1) Capacitatea necesară OTS pentru operarea şi întreţinerea sistemului, defalcată pe puncte de intrare/ieşire în/din SNT, va fi înaintată AC în vederea aprobării, anual, până la data de 15 martie.

(2) AC analizează şi aprobă capacitatea solicitată până la data de 31 martie.

Art.24. – (1) În perioada 15 martie – 1 aprilie potenţialii UR îşi pot declara în scris intenţia de rezervare de capacitate pentru următoarele perioade de timp:

- un an gazier sau multiplu de ani gazieri;

- un trimestru, începând cu 1 iulie, 1 octombrie, 1 ianuarie sau 1 aprilie;

- o lună, începând cu prima zi gazieră a fiecărei luni;

- o zi gazieră,

în scopul creării contului de acces la platforma informaţională a OTS pentru configurarea solicitării de rezervare de capacitate.

Art.25. – (1) OTS acordă capacitatea în punctele de intrare/ieşire în/din SNT pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în următoarea ordine de prioritate:

- pentru capacităţile solicitate în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public;

- pentru capacităţile solicitate în alte scopuri decât îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), principiile de acordare de capacitate pentru punctele de interconectare cu un sistem de transport adiacent pot fi diferite, în conformitate cu acordurile stabilite între operatorii sistemelor de transport interconectate.

Cerinţe privind accesul la serviciile de transport aferente SNT

Art.26. – (1) Capacitatea este rezervată de către UR, prin semnarea unui contract de transport cu OTS, în conformitate cu contractul-cadru de transport precizat în Anexa nr. 1.

(2) Capacitatea rezervată este fermă sau întreruptibilă.

Art.27. – Încheierea contractului de transport este condiţionată de îndeplinirea următoarelor cerinţe:

### A. cerinţe financiare:

- UR au obligaţia ca înainte de încheierea contractului de transport să prezinte OTS dovada ratingului acordat de o instituţie financiară/agenţie de rating;

- în cazul în care ratingul acordat este valabil pentru o societate-mamă a UR care solicită accesul, acesta va fi însoţit de o scrisoare de la societatea-mamă prin care aceasta se angajează a garanta obligaţiile de plată pentru UR care solicită acces la SNT;

- dovada privind ratingul acordat UR sau societăţii-mamă, însoţită de scrisoarea de angajament de garantare a obligaţiilor de plată ale UR, se va prezenta odată cu depunerea cererii de rezervare de capacitate;

- nivelul minim de rating acceptat va fi cel acordat TRANSGAZ sau echivalent cu acesta.

- în situaţia în care UR care solicită acces la SNT nu poate prezenta ratingul sus-menţionat, acesta are obligaţia să prezinte o garanţie financiară emisă de o instituţie financiară (bancă comercială), a cărei valoare să acopere minim 5% din contravaloarea capacităţii solicitate. Garanţia financiară se va prezenta de către UR cu cel puţin 6 zile lucrătoare înainte de încheierea contractului de transport;

- garanţia financiară poate fi constituită în numerar, sub formă de cont garantat (depozit colateral) şi/sau sub formă de garanţie de plată (scrisoare de garanţie bancară) emisă de o bancă convenită de comun acord;

- în cazul majorării cu peste 20% a tarifului pentru rezervare de capacitate, valoarea garanţiei iniţiale se ajustează în mod corespunzător; OTS este obligat să notifice toţi UR în legătură cu acest lucru şi să solicite ajustarea garanţiei iniţiale în termen de 5 zile calendaristice de la majorarea tarifului pentru rezervare de capacitate.

- garanţia financiară prevăzută prin proiectul de contract este reciprocă şi se activează de către părţi imediat după acceptarea şi semnarea contractului de transport.

### B. cerinţe tehnice:

- OTS deţine o platformă informaţională, realizată în conformitate cu prevederile prezentului act normativ. Serverele OTS sunt sincronizate cu un server de timp precizat în documentaţia de utilizare a platformei;

- UR trebuie să dispună de mijloace informatice care să permită transmiterea informaţiilor în platforma informaţională a OTS, în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

Art.28. – (1) Neîndeplinirea cerinţelor financiare şi/sau tehnice de acces sus-menţionate, în orice moment pe durata valabilităţii contractului de transport, poate constitui motiv de reziliere a contractului de transport.

(2) Rezilierea contractului se realizează de către OTS după notificarea prealabilă a UR; notificarea va fi însoţită de un termen de conformare de minim o zi lucrătoare. Rezilierea se comunică și operatorilor sistemelor adiacente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT în care UR a rezervat capacitate de transport.

Art.29. – (1) OTS are obligaţia publicării pe pagina proprie de internet a datelor de identificare pentru toţi UR care îndeplinesc cerinţele pentru încheierea contractului de transport.

(2) OTS are obligaţia ca în termen de 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Codului reţelei, să elaboreze o procedură de verificare a cerinţelor precizate la art. 27 pentru UR care solicită încheierea contractului de transport.

(3) Procedura precizată la alin. (2) va fi aprobată de AC şi publicată pe pagina de internet a OTS.

Rezervarea de capacitate

Art.30. – (1) Rezervarea de capacitate se face în punctele de intrare în SNT şi în punctele de ieşire din SNT, în unităţi de energie.

(2) Capacitatea solicitată se calculează luând în considerare puterea calorifică superioară medie anuală, determinată pe baza datelor din anul calendaristic anterior.

(3) În cazul contractelor de transport încheiate pentru un multiplu de ani gazieri, capacitatea rezervată se va recalcula anual în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art.31. – UR are dreptul să solicite numai capacitatea necesară pentru:

- îndeplinirea obligaţiilor contractuale potrivit portofoliului propriu de clienţi;

- îndeplinirea contractelor de înmagazinare;

- propriul consum.

Art.32. – (1) UR are dreptul de a solicita capacitate peste portofoliul de clienţi existent, cu condiţia ca solicitarea să fie susţinută documentat cu cel puţin 10 zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită capacitatea.

(2) UR care solicită capacitate suplimentară trebuie să emită o declaraţie care să conţină motivele pentru care se solicită suplimentarea capacităţii şi să transmită OTS programul de transport aplicabil în cazul aprobării solicitării de capacitate suplimentară.

(3) Pot constitui motive pentru aprobarea suplimentării capacităţii:

- includerea de clienţi noi în portofoliul propriu, neproveniţi din portofoliul altor UR;

- racordarea unui consumator izolat din portofoliul UR la un SD conectat la SNT;

- cereri din partea clienţilor existenţi, ca urmare a măririi debitului instalat faţă de momentul încheierii contractului de transport.

(4) Declaraţia precizată la alin. (2) poate fi făcută atât nominal, pe client, cât și sub forma unei liste centralizatoare.

(5) Contractele de transport se semnează pentru capacitatea solicitată în baza portofoliului de clienţi estimat al fiecărui UR.

(6) UR îşi vor actualiza permanent portofoliile de clienţi şi îl vor informa în termen de 5 zile lucrătoare pe OTS în legătură cu modificările intervenite.

(7) OTS va opera în mod corespunzător schimbările în contractele de transport, cu anunțarea operatorilor sistemelor adiacente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT pentru care a fost aprobată suplimentarea capacității rezervate.

Art.33. – Pentru punctele de intrare/ieşire în/din SNT, indiferent de regimul de proprietate al acestora, OTS este îndrituit să deruleze operaţiunile de rezervare de capacitate şi celelalte operaţiuni prevăzute în Codul reţelei.

Art.34. – Pentru rezervarea de capacitate în punctele de intrare din import, din perimetrele de producţie şi din depozitele de înmagazinare subterană, precum şi în punctele de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, UR care solicită capacitate în aceste puncte trebuie să emită o declaraţie conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.

Art.35. – Pentru majorarea capacităţii aprobate, UR va urma aceeaşi procedură ca în cazul solicitării de capacitate, potrivit prevederilor art. 37.

Art. 36 – (1) Rezervarea de capacitate de transport în punctul Csanadpalota de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria, în punctele Isaccea I, II și III de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ucraina, în punctele Negru Vodă I, II și III de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Bulgaria, în punctul fizic de ieșire Negru Vodă - cod SM1149DO, în punctul fizic de ieșire Mangalia - cod SM1262DO și în punctele noi de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre U.E. învecinate României se efectuează în conformitate cu reglementările specifice adoptate de AC.

(2) Rezervarea de capacitate anuală și trimestrială de transport în alte puncte de intrare/ieșire în/din SNT decât cele prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu următorul calendar:

- începând cu prima zi de luni a lunii august a fiecărui an calendaristic, în decursul unei perioade de 6 zile lucrătoare, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate anuală de transport pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs – 1 octombrie anul calendaristic următor;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. a), în decursul unei perioade de 5 zile lucrătoare, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate anuală de transport transmise de către solicitanți și le comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

- în termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării OTS cu privire la respingerea cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, solicitanții de capacitate anuală de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecții;

- în termen de două zile lucrătoare de la primirea obiecțiilor formulate de către solicitanții de capacitate anuală de transport în conformitate cu dispozițiile lit. c), OTS formulează și transmite solicitanților răspunsul său cu privire la obiecțiile comunicate;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. d), în decursul unei perioade de 6 zile lucrătoare, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport pentru fiecare dintre trimestrele componente ale anului gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor, respectiv: trimestrul 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 ianuarie anul calendaristic următor, trimestrul 1 ianuarie - 1 aprilie anul calendaristic următor, trimestrul 1 aprilie - 1 iulie anul calendaristic următor şi trimestrul 1 iulie - 1 octombrie anul calendaristic următor;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. e), în decursul unei perioade de 4 zile lucrătoare, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport transmise de către solicitanți şi le comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate trimestrială de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

- în termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării OTS cu privire la respingerea cererilor de rezervare de capacitate trimestrială de transport, solicitanții de capacitate trimestrială de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecții;

- în termen de două zile lucrătoare de la primirea obiecțiilor formulate de către solicitanții de capacitate trimestrială de transport în conformitate cu dispoziţiile lit. g), OTS formulează şi le transmite solicitanților răspunsul său cu privire la obiecțiile comunicate;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. h), în decursul unei perioade de 4 zile lucrătoare, OTS transmite contractele de transport al gazelor naturale, în două exemplare, spre semnare, solicitanților ale căror cereri de rezervare de capacitate anuală şi trimestrială de transport au fost aprobate;

- în termen de două zile lucrătoare de la primirea contractelor de transport al gazelor naturale, solicitanții activează garanţia financiară, după caz, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 27 pct. A, şi transmit exemplarele semnate ale contractelor de transport către OTS, spre contrasemnare, în situaţia în care sunt de acord cu acestea, respectiv transmit către OTS obiecțiile pe care le au cu privire la conținutul contractului de transport, în limita prevederilor contractului-cadru de transport al gazelor naturale prevăzut în anexa nr. 1. În situaţia în care sunt formulate obiecții cu privire la conținutul contractului de transport, OTS şi solicitanții de capacitate de transport soluționează în comun obiecțiile formulate şi se asigură de încheierea contractului de transport înainte de data începerii anului gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor.

(3) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) lit. e), pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor se pot transmite cereri de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT după cum urmează:

- cereri de rezervare de capacitate trimestrială de transport, doar pentru trimestrele 1 ianuarie-1 aprilie anul calendaristic următor, 1 aprilie-1 iulie anul calendaristic următor, respectiv 1 iulie-1 octombrie anul calendaristic următor rămase până la finele anului gazier - cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data începerii fiecărui trimestru;

- cereri de rezervare de capacitate lunară de transport, pentru o lună calendaristică sau multiplu de luni calendaristice rămase până la finele anului gazier - cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data începerii fiecărei luni calendaristice;

- cereri de rezervare de capacitate zilnică de transport, pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere rămase până la finele anului gazier - cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului de transport.

(4) OTS are obligația de a publica, pe pagina proprie de internet, perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e), f) şi i) pentru rezervarea de capacitate anuală şi trimestrială de transport pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor până cel târziu la data de 15 iulie a fiecărui an calendaristic în curs.

Art. 361  - (1) În situaţia în care în cursul unui an gazier sunt puse în funcțiune noi puncte fizice de intrare/ieşire în/din SNT, altele decât punctele noi de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre U.E. învecinate României, iar aceste puncte nu au făcut obiectul procedurilor de rezervare de capacitate de transport pentru anul gazier respectiv prevăzute la art. 36, solicitanții de capacitate de transport pot transmite OTS cereri de rezervare de capacitate anuală de transport pentru punctele noi de intrare/ieşire în/din SNT, cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului de transport. Durata contractului de transport încheiat în această situaţie va fi cuprinsă între data semnării contractului de transport şi ultima zi a respectivului an gazier inclusiv.

(2) După aprobarea cererii de rezervare de capacitate transmise OTS în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), orice altă cerere de rezervare de capacitate de transport transmisă de către acelaşi solicitant de capacitate de transport va fi analizată de către operatorul de transport şi de sistem în conformitate cu dispoziţiile art. 32 sau ale art. 36 alin. (3), după caz.

Art. 362 – (1) Cererile de rezervare de capacitate se transmit, obligatoriu, direct în platforma online pentru rezervarea capacităţii de transport operată de către OTS.

(2) În vederea obținerii accesului la platforma online pentru rezervarea capacităţii de transport, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT care nu dețin calitatea de UR la data începerii procesului de rezervare de capacitate de transport vor transmite OTS o cerere de acces la platformă, OTS având obligaţia de a pune la dispoziția solicitantului numele de utilizator, parola şi token-ul necesare pentru utilizarea platformei în termen de cel mult 3 zile de la data primirii cererii de acces la platformă.

(3) În situaţia în care platforma online pentru rezervarea capacităţii de transport este nefuncțională temporar din motive tehnice, cererile de rezervare de capacitate se vor transmite prin e-mail, în format XML/TXT furnizat de către OTS, cu semnătură electronică extinsă sau, în situaţia în care este indisponibil serviciul de comunicare prin e-mail, prin adresă scrisă comunicată prin fax, utilizând formularele prevăzute în anexa nr. 3.

Procedura de solicitare de capacitate

Art.37. – (1)  În sensul aplicării Codului rețelei, comunicarea dintre OTS și UR, partenerii UR și operatorii sistemelor adiacente a informațiilor privind solicitările de capacitate, transferurile de capacitate între doi UR, transferurile de capacitate între un UR și un solicitant de capacitate, transferurile de capacitate la nivel de UR, programul de transport, nominalizările/renominalizările/NIZ, notificările partenerilor UR necesare pentru corelare, notificările în PVT ale tranzacțiilor încheiate, cantitățile de gaze naturale măsurate, alocările inițiale/finale, dezechilibrele inițiale/finale, cantitățile de gaze naturale transferate între UR în urma utilizării FTG, informațiile cu caracter general cu privire la starea de echilibru a SNT, precum și mesajele OTS de informare către UR cu privire la acceptarea nominalizărilor, ajustarea nominalizărilor, aprobarea nominalizărilor, dezechilibrele prognozate se efectuează prin intermediul unei platforme informaționale online securizate.

(2) Condiţiile tehnice de utilizare a platformei informaţionale se publică de către OTS pe pagina proprie de internet. În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei OTS, OTS/UR nu pot transmite informațiile direct în platformă, acestea vor fi transmise prin intermediul următoarelor servicii de comunicare alternativă:

- prin e-mail, în format XML furnizat de către OTS;

- prin fax, utilizând formularele prevăzute în Codul rețelei, în situația în care este indisponibil serviciul de comunicare alternativ menționat la lit. a).

(3) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru rezervarea de capacitate în unităţi de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

(4) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale calculate conform alin. (3), afişate pe pagina de internet a OTS la data de 31 martie, sunt valabile pentru întreaga perioadă a anului gazier următor.

Art.38. – (1) Pentru rezervarea de capacitate pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri, OTS are obligaţia ca până la data de 15 iunie să comunice UR acordarea accesului la SNT sau motivele refuzului de acordare a accesului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus.

(2) Pentru rezervarea de capacitate pentru o perioadă mai mică de un an gazier, OTS are obligaţia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii solicitării, să comunice UR acordarea accesului la SNT sau motivele refuzului de acordare a accesului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus.

(3) OTS transmite notificarea de aprobare sau de refuz a acordării capacităţii conform modelului inclus în Anexa nr. 4.

Art.39. – În caz de refuz integral sau parţial, UR poate transmite în termen de o zi lucrătoare o obiecţie scrisă, la care OTS are obligaţia de a răspunde în termen de o zi lucrătoare.

Art.40. – OTS va ţine evidenţa acordărilor şi refuzurilor de capacitate pentru fiecare UR, pentru a informa AC cel puţin o dată pe an.

Art.41. – OTS are dreptul să refuze solicitările de capacitate care nu respectă termenele precizate la art. 36.

Art.42. – În cazul în care capacitatea solicitată se aprobă (integral sau parţial), OTS va transmite contractul de transport în două exemplare în termen de o zi lucrătoare de la data aprobării, specificată în notificare. Expedierea acestor două exemplare ale contractului de transport reprezintă o ofertă pentru contractare.

Art.43. – (1) În cazul în care capacitatea solicitată nu este aprobată, notificarea va preciza clar motivul refuzului.

(2) Pot constitui motive de refuz :

- situaţiile prevăzute în art. 149 alin.(1) din Legea nr. 123/2012;

- UR nu îndeplineşte condiţiile legale corespunzătoare tipului de capacitate solicitată;

- UR/solicitantul nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 27;

- UR înregistrează datorii restante provenite din derularea contractelor de servicii de transport anterioare, exceptând datoriile apărute ca urmare a îndeplinirii de către UR a obligaţiilor de serviciu public.

Desfășurarea proceselor de capacitate incrementală

Art. 431. – (1) Desfășurarea proceselor de capacitate incrementală în punctele de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale UE învecinate României inițiate după data de 1 august 2017 se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.

(2) Desfășurarea proceselor de capacitate incrementală în punctele de intrare/ieșire în/din SNT, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se realizează în conformitate cu prevederile procedurilor specifice elaborate de către OTS și avizate de către AC, cu respectarea următoarelor principii:

- OTS are obligația de a iniția un proces de capacitate incrementală la primirea unei cereri pentru capacitatea incrementală avută în vedere a fi creată prin intermediul unor proiecte incluse în planurile de investiții și de dezvoltare a SNT pentru următorii 10 ani;

- cererile pentru capacitate incrementală formulate de către potențialii utilizatori ai rețelei pot fi transmise oricând în cursul unui an gazier;

- cererea pentru capacitate incrementală transmisă de către un potenţial utilizator al reţelei poate fi condiţionată de alocarea unui nivel minim de capacitate pentru un anumit număr de ani şi/sau de o eventuală decizie finală de investiţie a acestuia în legătură cu proiectul care a determinat transmiterea cererii;

- OTS tratează în mod egal cererile pentru capacitate incrementală, indiferent dacă acestea sunt condiționate sau nu;

- capacitatea incrementală este alocată fiecărui potenţial utilizator al reţelei la nivelul solicitat, în situaţia în care totalul capacităţii solicitate de către toţi potenţialii utilizatori ai reţelei pentru fiecare an al perioadei pentru care este oferită capacitatea incrementală este mai mic decât sau egal cu nivelul capacităţii incrementale oferite în cadrul procesului de capacitate incrementală;

- în situaţia în care, pentru cel puţin un an din perioada pentru care este oferită capacitatea incrementală, totalul capacităţii solicitate de către toţi potenţialii utilizatori ai reţelei depăşeşte nivelul capacităţii oferite în cadrul procesului de capacitate incrementală, aceasta este alocată potenţialilor utilizatori ai reţelei în ordinea descrescătoare a contravalorii angajamentelor obligatorii pentru contractarea de capacitate exprimate de către fiecare dintre aceştia, la nivelul solicitat sau la nivelul minim de capacitate solicitat, după caz, în limita nivelului de capacitate oferit în cadrul procesului de capacitate incrementală;

- procesul de capacitate incrementală se finalizează cu succes în situaţia în care nivelul capacităţii incrementale alocate este cel puţin egal cu pragul minim de capacitate;

- capacitatea incrementală alocată unui potenţial utilizator al reţelei în cadrul unui proces de capacitate incrementală este rezervată de către acesta prin semnarea unui contract de transport cu OTS, în conformitate cu Contractul-cadru de transport al gazelor naturale încheiat în urma procedurii privind rezervarea de capacitate incrementală în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 11.

Art.44. – În cazul în care acceptă proiectul de contract de transport trimis de OTS, UR activează garanţia financiară, după caz, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 27 pct. A, şi returnează exemplarele semnate ale contractului de transport către OTS, spre contrasemnare, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora.

CAP.IV -	PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT

Art.45. – (1) Pentru implementarea contractului de transport, UR are responsabilitatea de a informa OST în legătură cu livrările şi preluările de gaze naturale în/din SNT, planificate la toate punctele de intrare şi de ieşire la care UR a rezervat capacitate; informarea va fi sub forma programului de transport şi a nominalizărilor/renominalizărilor, cu respectarea procedurilor şi termenelor prevăzute în prezentul capitol.

(2) La întocmirea programului de transport şi a nominalizărilor/renominalizărilor, UR vor ţine cont de lucrările planificate care cauzează o reducere sau o întrerupere a capacităţii în SNT.

(3) OTS va publica pe pagina sa de internet perioadele pentru lucrările de întreţinere planificate, astfel:

- nu mai târziu de 1 martie, pentru perioada anului gazier următor;

- nu mai târziu de 1 decembrie, eventualele modificări pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie a anului gazier curent.

(4) OTS are obligaţia de a informa UR, cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei efectuării lucrărilor prevăzute la alin. (3), în legătură cu perioada de întrerupere şi cu privire la data previzionată a reluării prestării serviciului de transport.

(5) UR vor fi informaţi în legătură cu orice modificare a graficului de lucrări planificate cu cel puţin 30 zile înainte de data efectuării acestora.

(6) În cazul schimbării programului de lucrări planificate, anunţate în conformitate cu alin. (3), UR va avea posibilitatea de a modifica, de comun acord cu OTS, programul de transport şi nominalizările/renominalizările.

Programul de transport

Art.46. – (1) Programul de transport va fi întocmit de UR în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 5, pentru fiecare lună fiind precizate următoarele:

  - cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, la fiecare punct de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri;

  - cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, la fiecare punct de ieşire din SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri.

(2) UR transmit programul de transport direct în platforma informaţională în conformitate cu procedura prevăzută la art. 27 lit. B.

(3) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, programul de transport va fi transmis prin e-mail în format XML furnizat de către OTS.

(4) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru elaborarea programului de transport în unităţi de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

(5) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale determinate conform alin. (4) vor fi disponibile pe pagina de internet a OTS la data de 31 martie.

(6) Parametrii operativi aferenţi punctelor fizice de intrare/ieşire în/din SNT - presiune minimă, presiune maximă, capacitate - precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la respectarea acestor parametri vor face obiectul unor convenţii bilaterale încheiate de OTS cu producătorii, OD şi OÎ până la data de 15 aprilie pentru anul gazier următor. CD vor încheia convenţii bilaterale direct sau prin furnizorii lor, după caz.

(7) Parametrii operativi aferenţi punctelor fizice de intrare/ieşire în/din SNT, stabiliţi de comun acord în cadrul convenţiilor bilaterale, vor fi publicaţi pe pagina de internet a OTS, conform prevederilor art. 20, şi vor sta la baza încheierii contractelor de transport.

Art.47. – Programul de transport se va anexa la contractul de transport. După începerea anului gazier şi cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare, până la ora 14.00, UR îşi pot modifica programul de transport pentru luna următoare sau pentru restul anului gazier.

Art.48. – (1) Programul de transport poate fi modificat prin notificarea scrisă a UR. Notificarea este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 6 şi transmisă direct în platforma informaţională.

(2) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, notificarea va fi transmisă prin email în format XML furnizat de către OTS.

Procedura de nominalizare

Art.49. – (1) Nominalizarea reprezintă o declaraţie asumată de UR, adusă la cunoştinţa OTS, în care se precizează cantitatea de gaze naturale care va fi introdusă/preluată fizic de către UR în/din SNT pe parcursul unei zile gaziere şi care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie aprobată de către OTS.

(2) Nominalizarea, exprimată în unităţi de energie, este în mod obligatoriu defalcată pe partenerii UR din fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT, în scopul aplicării de către OTS a procedurii de corelare, şi este transmisă în formatul prevăzut în Anexa nr. 7, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2).

(3) UR are obligaţia de a transmite către OTS, până la ora 14:00 a fiecărei zile gaziere D-1, nominalizarea aferentă portofoliului individual pentru ziua gazieră D.

(4) Concomitent cu transmiterea către OTS a unei nominalizări, UR are obligaţia de a transmite fiecăruia dintre partenerii săi din punctele de intrare şi de ieşire în/din SNT în parte, prin mijloacele de comunicare agreate cu aceştia, informaţiile referitoare la cantităţile de gaze naturale nominalizate a fi preluate/livrate de la/către partenerul respectiv, precum şi punctele de intrare/ieşire în/din SNT unde vor fi preluate/livrate cantităţile respective.

(5) După primirea, din partea UR, a informaţiilor prevăzute la alin. (4), partenerii UR au obligaţia de a transmite, până la ora 14.30, atât către OTS, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), cât şi către UR, prin mijloacele de comunicare agreate cu acesta, fie confirmarea cantităţilor de gaze naturale şi a punctelor de intrare/ieşire în/din SNT nominalizate de către UR, fie informaţiile pe care partenerul UR le consideră corecte în relaţia contractuală cu UR respectiv.

(6) În situaţia în care UR nu transmite, în termenul prevăzut la alin. (3), o nominalizare pentru ziua gazieră D, OTS va lua în considerare cu titlul „nominalizare” nivelul cantitativ al mediei zilnice a energiei, determinat în conformitate cu prevederile alin. (7) pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT în care respectivul UR a rezervat capacitate, precum şi partenerii menţionaţi în cadrul ultimului program de transport trimis de UR pentru luna respectivă.

(7) Media zilnică a energiei pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT se calculează cu o precizie de 6 zecimale, prin împărţirea valorii lunare, prevăzută în ultimul program de transport trimis de UR pentru luna respectivă a fi introdusă/preluată fizic la nivelul fiecărui punct de intrare/ieşire în/din SNT în care respectivul UR a rezervat capacitate, la numărul de zile ale lunii respective, diferenţele rezultate din rotunjirile zilnice fiind regularizate prin valoarea din ultima zi a lunii.

(8) Nominalizarea efectuată de către OTS în numele UR în conformitate cu prevederile alin. (6) şi (7) este comunicată de către OTS respectivului UR, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), acesta din urmă având obligaţia de a transmite de îndată către partenerii săi, în condiţiile prevăzute la alin. (4), informaţiile aferente nominalizării efectuate de către OTS.

(9) În cadrul procedurii de nominalizare, OTS ia în considerare ultima nominalizare transmisă de către UR, care respectă condiţiile precizate la alin. (2) şi care a fost efectuată până la termenul limită prevăzut la art. 49 alin. (3).

Art.50. – Fiecare nominalizare primită din partea unui UR este analizată de către OTS în scopul verificării:

- încadrării cantităţilor nominalizate în fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT în capacitatea rezervată de către UR în punctele respective;

- egalităţii dintre cantităţile nominalizate în punctele de intrare în SNT şi cantităţile nominalizate în punctele de ieşire din SNT.

Nominalizări efectuate de UR

Art.51. – (1) În situaţia în care cantitatea de gaze naturale nominalizată de un UR într-un punct de intrare/ieşire în/din SNT depăşeşte capacitatea rezervată de acel UR în punctul respectiv, OTS verifică dacă suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către toţi UR în acel punct de intrare/ieşire în/din SNT se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia şi:

- suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieşire până la nivelul cantităţii nominalizate, în situaţia în care suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către toţi UR în punctul de intrare/ieşire în/din SNT respectiv se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia, respectiv

- suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieşire până la nivelul cantităţii rezultate în urma aplicării principiului pro-rata cu capacitățile rezervate asupra cantităţilor de gaze naturale aferente tuturor UR ale căror nominalizări depăşesc capacităţile rezervate de aceştia în punctul respectiv.

(2) Nominalizările/renominalizările transmise de un UR care depăşesc capacitatea rezervată se înregistrează de către OTS numai în situaţia în care acestea se încadrează în capacitatea tehnică disponibilă.

(3) Suplimentarea, în condițiile prevăzute la alin. (1), a capacităţii rezervate este obligatorie pentru UR şi OTS pentru ziua D. UR nu poate renunţa la respectiva capacitate zilnică suplimentară, odată ce OTS a aprobat o nominalizare ce depăşeşte capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieşire în/din SNT.

(4) Pentru capacitatea suplimentară rezultată în condiţiile alin. (1) se percepe tariful de rezervare de capacitate pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în vigoare la data aprobării nominalizării.

Art.52. – (1) În situaţia în care suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către un UR la toate punctele de intrare în SNT pentru care acesta a rezervat capacitate este egală cu suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate la toate punctele de ieşire din SNT pentru care UR a rezervat capacitate, OTS aprobă nominalizarea UR.

(2) În situaţia în care condiţia prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, UR poate recurge la echilibrarea cantităţilor de gaze naturale din cadrul nominalizării sale prin efectuarea de tranzacţii pe care are obligaţia de a le notifica în PVT.

(3) Tranzacţiile notificate în PVT sunt luate în considerare de către OTS în conformitate cu relaţia:

NOMI  + TC＝ NOME + TV

unde:

- NOMI – reprezintă nominalizarea pe puncte de intrare în SNT a unui UR;

- NOME – reprezintă nominalizarea pe puncte de ieşire din SNT a unui UR;

- TC – reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacţii de cumpărare efectuată de un UR;

- TV – reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacţii de vânzare efectuată de un UR.

(4) UR poate notifica în PVT doar tranzacţiile efectuate în limita cantităţilor de gaze naturale reprezentând dezechilibrul prognozat pentru ziua D. În situaţia în care cantităţile tranzacţionate depăşesc dezechilibrul prognozat, acestea nu vor fi luate în considerare de către OTS.

(5) Odată confirmate de către OTS, tranzacțiile notificate de către UR și/sau de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale în PVT sunt considerate angajamente ferme ale acestora, urmând a fi luate în considerare de către OTS în cadrul proceselor de nominalizare, renominalizare, alocare și calcul al dezechilibrelor zilnice finale înregistrate de respectivii UR.

(6) În situația în care UR nu tranzacționează sau tranzacțiile notificate de către UR și/sau de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale în PVT nu conduc la echilibrarea cantităților de gaze naturale din cadrul nominalizării acestuia, OTS va proceda la ajustarea valorii celei mai mari din relația precizată la alin. (3) la nivelul valorii celei mai mici, diminuând cantitățile de gaze naturale nominalizate în punctele de intrare în SNT sau de ieșire din SNT, după caz, fără a modifica însă structura cantităților de gaze naturale nominalizate sau cantitățile aferente tranzacțiilor efectuate în PVT și notificate OTS. Nominalizările astfel ajustate vor reprezenta nominalizarea aprobată de către OTS la sfârșitul ciclului de nominalizare.

Art.53. – În ziua D-1, în intervalul orar 14:00 – 15:00, în vederea aprobării nominalizării aferente zilei D transmisă de UR, OTS parcurge următoarele etape:

- verifică încadrarea cantităților nominalizate în fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT în capacitatea rezervată de către UR în punctele respective şi, dacă e cazul, procedează la suplimentarea capacităţii rezervate de către UR, în conformitate cu prevederile art. 51;

- aplică procedura de corelare între nominalizarea UR şi informațiile primite de la partenerii UR pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a transmis nominalizarea. În cazul în care nominalizările UR diferă de nivelurile cantitative primite de către OTS de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT, vor fi selectate valorile situate la nivelul cel mai scăzut dintre cele două. În cazul în care un partener UR nu transmite informațiile necesare corelării în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (5), OTS va lua în considerare un nivel egal cu zero pentru acele cantități de gaze naturale nominalizate de UR ca fiind preluate de la acel partener UR în punctele de intrare/ieşire în/din SNT pentru care nu a putut fi efectuată corelarea informaţiilor comunicate de către UR cu cele care ar fi trebuit să fie comunicate de către partenerul UR.

- aprobă nominalizarea, dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art. 52 alin. (1) sau, după caz, informează UR asupra faptului că, potrivit nominalizării corelate cu partenerii acestuia, UR înregistrează, pentru ziua D, o stare de dezechilibru, pentru eliminarea căreia UR poate efectua tranzacții notificate în PVT în condițiile prevăzute la art. 52;

- transmite UR și partenerilor acestora nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D, aferente portofoliilor individuale, respectiv pune la dispoziția UR nivelul și sensul dezechilibrului pentru ziua D - excedent sau deficit.

Art.54. – (1) În ziua D-1, în intervalul orar 15,00-16,00, după încheierea ciclului de nominalizare, UR pot notifica în PVT tranzacțiile efectuate în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) lit. a).
(2) UR care au încheiat tranzacții în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) lit. a) notifică OTS, în platforma informațională, în condițiile art. 37 alin. (1), cu privire la fiecare tranzacție încheiată, până cel târziu la ora 16,30, menționând: UR vânzător, UR cumpărător, cantitatea tranzacționată și prețul la care s-a încheiat tranzacția.
(3) În situația în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei informaționale a OTS, UR nu pot transmite informațiile direct în platformă, aceștia vor transmite o notificare de tranzacționare, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 13 la Codul rețelei şi semnată de ambii UR implicați în tranzacție, prin intermediul următoarelor servicii de comunicare alternativă:

- prin e-mail;

- prin fax.

(4) OTS nu ia în considerare notificările de tranzacționare transmise în următoarele situații:

- cantitățile tranzacționate, prevăzute în notificările de tranzacționare transmise de către cei doi UR implicați în tranzacție, nu sunt egale;

- preturile de tranzacționare, prevăzute în notificările de tranzacționare transmise de către cei doi UR implicați în tranzacție, sunt diferite;

- notificările de tranzacționare nu sunt transmise de către ambii UR implicați;

- notificările de tranzacționare nu sunt semnate de către ambii UR implicați, în cazul transmiterii acestora prin e-mail sau fax.

Art.55. – În intervalul 16.30 – 17.30, OTS analizează informaţiile transmise de UR şi:

  - în situația în care, în urma tranzacțiilor notificate în PVT, suma cantităților de gaze naturale nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceştia au rezervat capacitate plus cantitatea achiziționată în urma încheierii de tranzacții în PVT este egală cu suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate la toate punctele de ieşire din SNT la care UR au rezervat capacitate plus cantitatea vândută în urma încheierii de tranzacții în PVT, OTS comunică UR și partenerilor acestora nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D aferente portofoliilor individuale, această comunicare constituind acceptul OTS cu privire la cantitățile de gaze naturale aferente UR respectiv, pentru care va presta serviciul de transport în ziua D;

  - în situația în care, în urma tranzacțiilor notificate în PVT, suma cantităților de gaze naturale nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceştia au rezervat capacitate plus cantitatea achiziționată în urma încheierii de tranzacții în PVT este diferită de suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate la toate punctele de ieşire din SNT la care UR au rezervat capacitate plus cantitatea vândută în urma încheierii de tranzacții în PVT, OTS va aproba nominalizarea UR prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6), şi va comunica UR și partenerilor acestora nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D aferente portofoliilor individuale;

  - în cazul în care UR nu transmit notificări de tranzacţionare, OTS va aproba nominalizarea UR prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici,în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) şi va comunica UR și partenerilor acestora nivelul și structura nominalizărilor aferente portofoliilor individuale astfel aprobate pentru ziua D.

Procedura de renominalizare

Art.56. – (1) Renominalizarea reprezintă o declaraţie asumată de UR, adusă la cunoştinţa OTS, prin care UR modifică nominalizarea aprobată şi care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie aprobată de către OTS.

(2) Cerinţele de formă, conţinut şi de informare a părţilor implicate, aplicabile în cazul unei renominalizări sunt cele prevăzute la art. 49 alin. (2), (4), (5) şi (9) referitoare la nominalizare.

(3) Principiile prevăzute la art. 50-52, precum şi etapele prevăzute la art. 53-55 sunt avute în vedere şi parcurse de către OTS şi în cadrul procesului de analiză şi aprobare a unei renominalizări.

Renominalizări efectuate de UR

Art.57. – (1) UR  pot transmite OTS renominalizări aferente zilei D în intervalul orar 17.30 – 18.30 din ziua D-1.

(2) Pentru procedura de renominalizare, intervalul de timp prevăzut la art. 53 este intervalul 18.30 – 19:30, intervalul de timp prevăzut la art. 54 alin. (1) este intervalul 19:30 – 20.30, termenul prevăzut la art. 54 alin. (2) este ora 21.00, iar intervalul de timp prevăzut la art. 55 este intervalul 21.00 – 22.00.

(3) O renominalizare aprobată devine nominalizare aprobată.

Art.58. – (1) Nominalizările/renominalizările UR pentru zilele declarate oficial zile libere, precum şi pentru prima zi lucrătoare imediat următoare celei/celor declarate oficial zi/zile liberă(e), se efectuează în baza următoarelor opţiuni:

- în ultima zi lucrătoare care precede zilele declarate oficial zile libere pentru fiecare dintre zilele respective, inclusiv pentru prima zi lucrătoare imediat următoare celei/celor declarate oficial zi/zile liberă(e);

- în fiecare zi gazieră D-1, pentru ziua gazieră D.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) transmiterea de către UR a nominalizărilor/renominalizărilor, cât şi aprobarea acestora de către OTS vor fi efectuate în conformitate cu prevederile art. 49 – 57.

Nominalizarea intra-zilnică

Art.59. – (1) NIZ este o nominalizare pe care  UR o poate efectua în ziua gazieră D pentru aceeași zi gazieră D în scopul ajustării portofoliilor individuale.

(2) Cerinţele de formă, conţinut şi de informare a părţilor implicate, aplicabile în cazul unei NIZ sunt cele prevăzute la art. 49 alin. (2), (4), (5) şi (9) referitoare la nominalizare.

(3) OTS aprobă numai acele NIZ care sunt echilibrate, cu luarea în considerare atât a tranzacţiilor notificate în PVT în cadrul procesului de nominalizare/renominalizare derulat în ziua D-1, cât şi a tranzacţiilor notificate în PVT în cursul zilei D, în conformitate cu formula prevăzută la art. 52 alin. (3).

(4) UR pot transmite OTS mai multe NIZ aferente zilei gaziere D, în intervalul 06,00-17,00 al zilei gaziere D.

(5) UR care au și calitatea de producători de energie electrică și care dețin unități dispecerizabile în cadrul Sistemului Electroenergetic Național, precum și UR care au în portofoliul propriu clienţi producători de energie electrică, deţinători de unităţi dispecerizabile în cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional, pot transmite NIZ până la ora 22:00 a zilei D. În acest caz, NIZ este însoţită de documentul de confirmare a dispoziţiei Dispeceratului Energetic Naţional de încărcare/descărcare înregistrată în platforma informatică a Pieţei de Echilibrare a Energiei Electrice, cu impact asupra fluxurilor de gaze naturale înregistrate în ziua gazieră D, iar procesul de aprobare/respingere a NIZ se va limita la parcurgerea etapelor prevăzute la art. 53 lit. a) şi b), fără posibilitatea parcurgerii etapei de tranzacţionare în PVT.

(6) În vederea aprobării NIZ transmise de UR, OTS parcurge, în intervalul orar 17,00-20,30, etapele prevăzute la art. 53-55, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 50-52.

Alte prevederi referitoare la procedurile de nominalizare/renominalizare/NIZ

Art.60. – Nivelul şi structura nominalizărilor/renominalizărilor/NIZ aprobate se transmit de OTS către UR şi către partenerii acestora, în conformitate cu prevederile art. 37, sub forma unui document denumit „Confirmare nominalizare/renominalizare/NIZ”, întocmit conform modelului prevăzut la Anexa nr. 71, şi devin obligatorii pentru UR.

Art.61. – OTS va întocmi şi va actualiza permanent registrul de evidenţă a aprobărilor/respingerilor nominalizărilor/renominalizărilor/NIZ şi îl va pune la dispoziţia AC, ori de câte ori este solicitat.

Art.62. – (1) UR trebuie să accepte o reducere temporară a capacităţii şi/sau a nominalizării/renominalizării aprobate în următoarele cazuri:

  - în cazul în care OTS nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate de UR în SNT din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legistaţia în vigoare;

  - în cazul în care OÎ, OD sau CD nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate UR din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legislaţia în vigoare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), OTS nu este obligat la plata penalităţilor prevăzute la art. 100 şi 101.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), UR are dreptul să solicite şi să primească sumele aferente prejudiciului creat, în conformitate cu prevederile contractuale.

Facilitatea de transfer de gaze naturale

Art.63. – (1) FTG reprezintă posibilitatea transferării de cantităţi de gaze naturale, de la un UR, denumit în continuare UR care transferă, la alt UR, denumit în continuare UR beneficiar de transfer. În aplicarea FTG un UR poate efectua tranzacţii numai în limita cantităţii de gaze naturale aflate în dezechilibru zilnic, comunicate de OTS în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2).

(2) FTG se realizează lunar, în cursul lunii M +1 pentru dezechilibrele zilnice aferente lunii M, tranzacţiile efectuate între UR fiind notificate în PVT.

(3) Gazele naturale pot fi transferate pentru aceeaşi zi gazieră.

Art.64. – (1) FTG lunar are loc în maxim 72 de ore de când UR au fost informaţi de către OTS, în conformitate cu prevederile art. 37, în legătură cu dezechilibrele lor zilnice finale conform art. 75 alin. (6).

(2) OTS comunică UR posibilii parteneri pentru efectuarea FTG, în data de zece a lunii M+1, până la ora 14.30, pe baza alocărilor finale aferente lunii M, conform art. 37 alin. (2).

(3) După ce au convenit detaliile privind transferul de gaze naturale, UR notifică în PVT cu privire la tranzacţiile încheiate prin transmiterea, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), a unei notificări de tranzacționare, semnată de ambii UR implicați în tranzacție, în care se menționează: UR care transferă, UR beneficiar de transfer, cantitatea de gaze naturale transferată prin FTG, în unităţi de energie, precum şi preţul la care s-a încheiat tranzacția. Notificarea de tranzacţionare, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 14, este transmisă de către UR cumpărător atât în format hârtie, cât şi în format electronic. În situația în care există discrepanțe între informațiile transmise în cele două formate, informația conținută în notificarea electronică va prevala. În scopul calculului dezechilibrelor tranzacțiile vor fi luate în considerare în ordinea primirii notificărilor în format electronic.

(4) OTS va recalcula în mod corespunzător dezechilibrul zilnic final pentru zilele gaziere în care UR au efectuat FTG.

Procedura de alocare

Art.65. – (1) Alocarea reprezintă atribuirea de către OTS pentru fiecare UR în parte a cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, în punctele de intrare/ieşire în/din SNT, conform prevederilor Codului reţelei.

(2) Procesul de alocare se desfăşoară zilnic şi lunar.

Alocarea zilnică

Art.66. –  (1) OTS efectuează alocarea zilnică în ziua D+1 pentru ziua D, pentru fiecare UR în parte, în scopul calculării dezechilibrului aferent zilei D.

(2) OTS efectuează alocarea zilnică utilizând datele referitoare la cantităţile de gaze naturale măsurate la toate punctele de intrare/ieşire în/din SNT, datele privind alocările primite de la operatorii sistemelor adiacente şi nominalizările/renominalizările/NIZ aprobate pentru ziua gazieră D.

(3) OTS afișează în ziua D+1, până la ora 15,00, pentru fiecare UR, datele privind alocarea și nivelul dezechilibrului zilnic ale acestora pentru ziua D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2).

(4) Datele privind alocarea pentru fiecare UR sunt defalcate, în mod obligatoriu, pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT la care au fost alocate cantităţi de gaze naturale acelui UR, după cum urmează:

- cantităţile alocate direct UR;

- cantităţile alocate UR prin intermediul partenerilor acestuia din respectivul punct de intrare/ieşire în/din SNT, defalcate pe fiecare partener al UR.

Alocarea la punctele de intrare în SNT a cantităților de gaze naturale

livrate din perimetrele de producție

Art. 67 – (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție, fiecare producător transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:

- volumele măsurate pe fiecare punct fizic de intrare în SNT din perimetrele de producție aferente producătorului respectiv;

- puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate la fiecare punct fizic de intrare în SNT din perimetrele de producție aferente producătorului respectiv.

(2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS calculează cantitatea de energie pentru ziua gazieră D, aferentă fiecărui punct virtual de intrare în SNT, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Fiecare producător de gaze naturale, fiecare client direct al producătorului şi fiecare titular al licenței de furnizare, denumiți în continuare participanți la tranzacționarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție, precum şi fiecare UR cu obligaţia de a efectua în platforma informațională online a OTS, în intervalul orar 10,30-13,00 al zilei gaziere D+1, următoarele operaţiuni:

- producătorii introduc datele referitoare la cantităţile vândute către fiecare participant la tranzacționare, respectiv predate către un UR în vederea transportului prin SNT în ziua gazieră D, în limita cantităţilor calculate conform alin. (2);

- participanții la tranzacționare confirmă/resping datele referitoare la cantităţile cumpărate până în punctele virtuale de intrare în SNT în ziua gazieră D. Cantităţile confirmate sunt ferme şi nu pot fi modificate; în cazul în care datele sunt respinse, se reia procesul de transmitere a informaţiilor aferente tranzacțiilor în cauză;

- participanții la tranzacționare introduc datele referitoare la cantităţile vândute către fiecare participant la tranzacționare partener al său, respectiv predate către un UR în vederea transportului prin SNT în ziua gazieră D, în limita cantităţilor confirmate la lit. b);

- UR confirmă/resping datele referitoare la cantităţile preluate de la participanții la tranzacționarea cu gaze naturale până în punctele de intrare în SNT în ziua gazieră D.

(4) În intervalul orar 13,00-15,00 al fiecărei zile gaziere D+1, pentru fiecare participant la tranzacționarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție şi pentru fiecare UR, OTS calculează cantitatea alocată acestuia în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producție pentru ziua gazieră D, după cum urmează:

- în cazul producătorului, cantitatea alocată acestuia este reprezentată de diferenţa dintre cantitatea calculată conform alin. (2) şi suma cantităţilor vândute către alți participanți la tranzacționare, respectiv predate în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producție către UR în vederea transportului prin SNT, confirmate de către participanți/UR potrivit prevederilor alin. (3) lit. b) şi d), după caz;

- în cazul celorlalți participanți la tranzacționare, cantitatea alocată fiecăruia dintre aceştia este reprezentată de diferenţa dintre suma cantităţilor confirmate de respectivul participant ca fiind cumpărate, potrivit prevederilor alin. (3) lit. b), şi suma cantităţilor vândute de respectivul participant către alți participanți la tranzacționare, parteneri ai săi, respectiv predate de către acesta în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producție către UR în vederea transportului prin SNT, confirmate de către aceştia din urmă - parteneri/UR - potrivit prevederilor alin. (3) lit. b) şi d), după caz;

- în cazul UR, suma cantităţilor confirmate de către fiecare UR până la ora 13,00 potrivit prevederilor alin. (3) lit. d) constituie alocarea inițială a acestuia pe punctele de intrare în SNT din perimetrele de producție.

(5) În cazul participanților care nu dețin calitatea de UR, plata contravalorii capacităţii de transport aferentă diferențelor cantitative alocate în conformitate cu prevederile alin. (4), precum şi tranzacționarea acestor diferențe cantitative în PVT, prin utilizarea FTG, se efectuează conform prevederilor Convenției-cadru încheiate între OTS şi participanți în acest sens, aprobată de ANRE.

Alocarea la punctele de intrare în SNT a cantităților de gaze naturale

livrate din depozitele de înmagazinare subterană

Art. 68 – (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare, fiecare OÎ transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:

- volumele măsurate pe fiecare punct fizic de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare operate de către respectivul OÎ;

- puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate la fiecare punct fizic de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare operate de către respectivul OÎ.

(2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS calculează cantitatea de energie aferentă fiecărui punct virtual de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare subterană, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Fiecare OÎ, fiecare client al OÎ şi fiecare titular al licenței de furnizare, denumiți în continuare participanți la tranzacționarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare subterană, precum şi fiecare UR au obligaţia de a efectua în platforma informațională online a OTS, în intervalul orar 10,30-13,00 al zilei gaziere D+1, următoarele operaţiuni:

- OÎ introduc datele referitoare la cantităţile de gaze naturale extrase pentru fiecare client al OÎ, participant la tranzacționare, în limita cantităţilor calculate conform alin. (2);

- clienții OÎ şi participanții la tranzacționare confirmă/resping datele referitoare la cantităţile extrase din depozit sau cumpărate până în punctele virtuale de intrare în SNT în ziua gazieră D. Cantităţile confirmate sunt ferme şi nu pot fi modificate; în cazul în care datele sunt respinse, se reia procesul de transmitere a informaţiilor aferente tranzacțiilor în cauză;

- clienții OÎ şi participanții la tranzacționare introduc datele referitoare la cantităţile vândute către fiecare participant la tranzacționare, partener al său, respectiv predate către un UR în vederea transportului prin SNT în ziua gazieră D, în limita cantităţilor confirmate la lit. b);

- UR confirmă/resping datele referitoare la cantităţile preluate de la participanții la tranzacționarea cu gaze naturale până în punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare în ziua gazieră D.

(4) În intervalul orar 13,00-15,00 al fiecărei zile gaziere D+1, pentru fiecare participant la tranzacționarea cu gaze naturale până la intrarea în SNT din depozitele de înmagazinare şi pentru fiecare UR, OTS calculează cantitatea alocată acestuia în punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare pentru ziua gazieră D, după cum urmează:

- în cazul OÎ, cantitatea alocată acestuia este reprezentată de diferenţa dintre cantitatea calculată conform alin. (2) şi suma cantităţilor extrase pentru clienții săi, confirmate de către aceştia potrivit prevederilor alin. (3) lit. b);

- în cazul celorlalți participanți la tranzacționare, cantitatea alocată fiecăruia dintre aceştia este reprezentată de diferenţa dintre suma cantităţilor confirmate de respectivul participant ca fiind cumpărate, potrivit prevederilor alin. (3) lit. b), şi suma cantităţilor vândute de respectivul participant către alți participanți la tranzacționare, parteneri ai săi, respectiv predate de către acesta în punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare către UR în vederea transportului prin SNT, confirmate de către aceştia din urmă - parteneri/UR -, potrivit prevederilor alin. (3) lit. b) și d), după caz;

- în cazul UR, suma cantităţilor confirmate de către fiecare UR până la ora 13,00 potrivit prevederilor alin. (3) lit. d) constituie alocarea inițială a acestuia pe punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare.

(5) În cazul participanților care nu dețin calitatea de UR, plata contravalorii capacităţii de transport aferentă diferențelor cantitative alocate în conformitate cu prevederile alin. (4), precum şi tranzacționarea acestor diferențe cantitative în PVT, prin utilizarea FTG, se efectuează conform prevederilor Convenției-cadru încheiate între OTS şi participanți în acest sens, aprobată de ANRE.

Alocarea la punctele de interconectare transfrontalieră

Art. 69 – (1) În vederea efectuării alocării în punctele de intrare în SNT Isaccea (UA-RO) şi Medieșu Aurit (UA-RO), OTS afișează în platforma informațională, în ziua D+1, până la ora 10,00, următoarele informații:

- volumele măsurate pe fiecare dintre cele două puncte de intrare în SNT;

- puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale, la fiecare din punctele menţionate.

(2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS efectuează următoarele operațiuni:

- calculează cantitatea de energie aferentă punctului virtual de interconectare, format din cele două puncte de intrare în SNT menţionate la alin. (1), pe baza informaţiilor prevăzute la același alineat;

- alocă, pe baza informațiilor transmise OTS de către furnizorii externi, cantităţile de gaze naturale pe fiecare client al acestora.

(3) Fiecare client al furnizorilor externi şi fiecare titular al licenței de furnizare, denumiți în continuare participanți la tranzacționarea cu gaze naturale în punctul virtual de interconectare, precum şi fiecare UR au obligaţia de a efectua în platforma informațională online a OTS, în intervalul orar 10,30-13,00 al fiecărei zile gaziere D+1, următoarele operațiuni:

- confirmă/resping cantitățile cumpărate/preluate în punctul virtual din interconectare în ziua gazieră D. Cantităţile confirmate sunt ferme şi nu pot fi modificate;

- introduc datele referitoare la cantităţile vândute către fiecare participant la tranzacționarea cu gaze naturale în punctul virtual de interconectare partener al său, respectiv predate către un UR în vederea transportului prin SNT în ziua gazieră D, în limita cantităţilor confirmate la lit. a).

(4) În intervalul orar 13,00-15,00 al fiecărei zile gaziere D+1, pentru fiecare participant la tranzacționarea cu gaze naturale în punctul virtual de interconectare şi pentru fiecare UR, OTS calculează cantitatea alocată acestuia în punctul virtual de interconectare pentru ziua gazieră D, după cum urmează:

- în cazul unui participant la tranzacționare, cantitatea alocată acestuia este reprezentată de diferenţa dintre suma cantităţilor confirmate de respectivul participant ca fiind cumpărate, potrivit prevederilor alin. (3) lit. a), şi suma cantităţilor vândute de respectivul participant către alți participanți la tranzacționare, parteneri ai săi, respectiv predate de către acesta în punctul virtual de interconectare către UR în vederea transportului prin SNT, confirmate de către aceştia din urmă - parteneri/UR - potrivit prevederilor alin. (3) lit. a);

- în cazul unui UR, suma cantităţilor confirmate de către acesta până la ora 13,00, potrivit prevederilor alin. (3) lit. a), constituie alocarea inițială a UR în punctul virtual de interconectare.

(5) În cazul participanților care nu dețin calitatea de UR, plata contravalorii capacităţii de transport aferentă diferențelor cantitative alocate în conformitate cu prevederile alin. (4), precum şi tranzacționarea acestor diferențe cantitative în PVT, prin utilizarea FTG, se efectuează conform prevederilor Convenției-cadru încheiate între OTS şi participanți în acest sens, aprobată de ANRE.

Art. 691. –  (1) În punctul de interconectare Csanadpalota-Ungaria (HU-RO), alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor acordurilor încheiate între S.N.T.G.N. Transgaz S.A. din România şi FGSZ Zrt. din Ungaria.

Art. 692. – În punctul de interconectare Ungheni (RO-MD), alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor acordurilor încheiate între SNTGN Transgaz SA din România şi VESTMOLDTRANSGAZ  din Republica Moldova.

Art.70. – (1) În situaţia în care, pentru o zi gazieră, doi sau mai mulţi UR au nominalizat cantităţi de gaze naturale în acelaşi punct de intrare dintr-un depozit de înmagazinare subterană, OÎ alocă UR întreaga cantitate măsurată în punctul respectiv.

(2) În lipsa alocărilor efectuate conform alin. (1), OTS face alocarea întregii cantităţi măsurate, pentru fiecare UR, în mod proporţional, pe baza nominalizării lor aprobate (pro rata).

Alocarea la punctele de ieșire spre sisteme de distribuție

Art.71. – În ziua gazieră D+1, OTS comunică OD următoarele informaţii:

  - până la ora 10.00 - cantităţile de gaze naturale măsurate în punctele de ieşire din SNT spre sistemele de distribuţie, exprimate în unităţi de volum, respectiv mii Sm3, rotunjite prin scădere la trei zecimale, denumirea UR ale căror nominalizări/renominalizări/NIZ au fost aprobate pentru acele puncte de ieşire, precum şi lista partenerilor fiecărui UR din punctele de ieşire respective;

  - până la ora 11.00 - valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, exprimate în MWh/m3 sau GJ/m3, rotunjite la şase zecimale, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2);

  - în cazul în care OTS nu introduce în platforma operaţională valorile puterilor calorifice superioare aferente zilei gaziere D până la ora precizată la lit. b), acesta va notifica OD, prin intermediul aceleiaşi platforme, asupra utilizării în procesul de alocare a valorilor puterilor calorifice superioare din ziua gazieră D-1.

Art. 711. – (1) În situaţia în care măsurarea nu se poate realiza din cauze tehnice sau în situaţia în care nu sunt respectate cerinţele art. 71, alocarea zilnică se efectuează de către OTS pe baza principiului „alocare = nominalizare aprobată”, eventualele diferenţe constatate la momentul remedierii problemelor tehnice urmând a fi regularizate ulterior.

(2) OTS notifică OD, prin intermediul platformei informaţionale, atât asupra imposibilităţii realizării măsurărilor din cauze tehnice, cât şi asupra valorilor finale introduse în platformă.

Art. 712. –  OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele declarate oficial zile libere să transmită informaţiile conform art. 71 către OD, iar aceştia iau măsurile necesare pentru prelucrarea şi transmiterea către OTS a datelor, conform prevederilor art. 713şi 714.

Art. 713. –  (1) OD efectuează alocarea pe fiecare UR şi/sau pe fiecare partener al UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD, pentru livrările operate prin reţelele proprii de distribuţie în baza informaţiilor transmise de OTS către OD în conformitate cu prevederile art. 71 referitoare la punctele de ieşire din SNT spre reţelele de distribuţie.

(2) Alocarea este efectuată de OD pentru fiecare UR şi/sau pentru fiecare partener al UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD prin utilizarea:

- nivelurilor cantitative măsurate pentru clienţii finali din portofoliul UR şi/sau al partenerului UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD la care citirea mijloacelor de măsurare se face zilnic. În situaţia în care măsurarea zilnică nu este disponibilă din cauze tehnice, OD iau în considerare ultimele informaţii referitoare la cantitatea zilnică măsurată, înregistrată în evidențele OD;

- nivelurilor cantitative determinate în baza profilelor de consum elaborate de OD pentru clienţii finali aflaţi în portofoliul UR şi/sau al partenerului UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD, la care citirea mijloacelor de măsurare nu se face zilnic.

(3) Profilele de consum elaborate de OD sunt puse la dispoziţia UR şi a partenerilor acestora, la cerere, şi se utilizează pentru toţi UR care nominalizează cantităţi de gaze naturale la intrarea în sistemele de distribuţie, precum şi pentru toţi partenerii UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD.

Art. 714. –  În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligaţia să transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14:00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate în ziua D fiecărui UR şi/sau partenerului UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), cu menţionarea distinctă a cantităţilor alocate în baza citirilor zilnice la clienţii finali şi a cantităţilor alocate în baza profilelor de consum. OD are obligația să transmită UR sau partenerilor UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD, consumul defalcat la nivel de client avut în vedere la alocarea zilnică.

Art. 715. –  În situaţia în care nivelul alocărilor transmise de către OD la OTS nu este identic cu nivelul cantităţilor măsurate la un anumit punct de ieşire aflat la interfaţa OTS-OD, OTS efectuează alocarea în punctul de ieşire respectiv după cum urmează:

- alocă mai întâi UR cantitățile alocate de către OD, în punctul de ieşire respectiv, în conformitate cu prevederile art. 713 alin. (2);

- diferența dintre cantităţile măsurate la respectivul punct de ieşire şi cantitățile menționate la lit. a) este adusă la cunoştinţa UR şi, ulterior, se alocă UR pe baza principiului pro-rata, prin raportare la cantităţile aferente acelor parteneri ai UR, menţionaţi în nominalizările UR aprobate, care nu se află într-o relaţie contractuală directă cu OD, cantităţi ce au fost confirmate de către partenerul respectiv în cadrul procedurii de corelare, fiind astfel înscrise în nominalizările UR aprobate pentru ziua gazieră D pentru respectivul punct de ieşire din SNT.

Art. 716. –  În cazul în care OD se află în imposibilitatea de a transmite către OTS alocările precizate la art. 714 până la ora 14:00 în ziua D+1 pentru ziua D, cantităţile măsurate vor fi alocate şi comunicate UR, de către OTS, pe baza înregistrărilor echipamentelor de măsurare, respectând principiul pro-rata, prin raportare la nominalizările UR aprobate.

Alocarea la punctele de ieșire spre CD

Art.72. – În ziua gazieră D+1, OTS comunică CD, până la ora 10:00, cantităţile de gaze naturale măsurate în punctele de ieşire din SNT spre CD, exprimate în unităţi de volum, respectiv mii Sm3, rotunjite prin scădere la trei zecimale, şi până la ora 12.00 valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, exprimate în MWh/m3 sau GJ/m3, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2).

Art. 721. – În situaţia în care măsurarea nu se poate realiza din cauze tehnice sau în situaţia în care nu sunt respectate cerinţele art. 72, alocarea zilnică se efectuează de către OTS pe baza principiului „alocare = nominalizare aprobată”, eventualele diferenţe constatate la momentul remedierii problemelor tehnice urmând a fi regularizate ulterior.

Art. 722. – OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele declarate oficial zile libere să transmită informaţiile conform art. 72 către CD, iar aceştia iau măsurile necesare pentru prelucrarea şi transmiterea către OTS a datelor, conform prevederilor art. 724 şi 725.

Art. 723. –  În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, CD au obligaţia să transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14.00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate fiecărui UR în ziua D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2).

Art. 724. – (1) Alocarea se efectuează de către OTS pe baza măsurătorilor zilnice la punctele de ieşire aflate la interfaţa OTS-CD.

(2) În cazul în care un singur UR livrează gaze naturale către CD, întreaga cantitate măsurată se alocă de către OTS acestuia.

Art. 725. –  În situaţia în care mai mulţi UR livrează gaze naturale prin acelaşi punct de ieşire către un CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD, conform acordurilor încheiate cu UR. În caz contrar OTS efectuează alocarea în mod proporţional cu nominalizările aprobate pentru UR (pro rata).

Alocarea la punctele de ieșire din SNT a cantităților de gaze naturale

livrate în depozitele de înmagazinare subterană

Art. 73 – (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare, OTS transmite către OÎ, până la ora 12,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:

- volumele măsurate pe fiecare punct fizic de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare aferente OÎ respectiv;

- puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate la fiecare punct fizic de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare aferente OÎ respectiv.

(2) OÎ efectuează alocarea pe fiecare UR în baza informaţiilor transmise de OTS către OÎ în conformitate cu prevederile alin. (1) referitoare la punctele de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare subterană.

Alocarea lunară

Art.74. – (1) OTS efectuează alocarea lunară finală până cel târziu în data de 13 a lunii următoare (M+1) lunii în care a prestat serviciul de transport (M), pentru fiecare UR în parte și pentru fiecare zi a lunii M, în scopul cuantificării serviciului de transport gaze naturale prestat de OTS, precum şi pentru determinarea dezechilibrelor zilnice finale din luna M.

(2) OTS efectuează alocarea lunară utilizând informațiile asumate şi transmise de către operatorii sistemelor adiacente referitoare la nivelurile volumelor lunare măsurate, exprimate în mii Smc, rotunjite la 3 zecimale, şi, respectiv, valorile energiei lunare a gazelor naturale, exprimate în MWh sau GJ, rotunjite la 6 zecimale. Stabilirea cantităţilor de volum şi energie se realizează la toate punctele de intrare/ieşire în/din SNT, având în vedere citirea indexurilor contoarelor şi eventualele corecții convenite cu operatorii sistemelor adiacente pe baza analizării descărcărilor datelor din sisteme de măsurare - valori măsurate, jurnale de configurare, jurnale de alarme şi evenimente.

(3) Toate corecţiile vor fi comunicate către toţi operatorii sistemelor adiacente până în data de 8 a lunii M+1 pentru luna M, urmând ca distribuitorul să finalizeze alocarea lunară până în data de 10 a lunii M+1 pentru luna M.

(4) OTS va informa UR asupra tuturor corecţiilor convenite cu operatorii sistemelor adiacente, survenite pe parcursul întregii luni, prin intermediul notificărilor introduse în platforma informaţională.

Art.75. – (1) Cantităţile de gaze naturale care au făcut obiectul livrărilor în luna M sunt asumate de către OTS şi producători/OD/CD/OÎ prin semnarea proceselor verbale prevăzute în Anexa nr. 9 la  la prezentul cod.

(2) OTS, în vederea parcurgerii procesului de alocare lunară, transmite către OD/CD, respectiv primeşte de la producători/OÎ, în primele 2 zile lucrătoare ale lunii M+1, cantităţile de gaze naturale precizate în procesele verbale prevăzute în Anexa nr. 9 la prezentul cod, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2).

(3) OTS recurge la efectuarea descărcărilor lunare a tuturor sistemelor de măsurare, constată eventualele diferențe sau disfuncționalități de măsurare, elaborează algoritmii de calcul pentru corecţia diferenţelor/disfuncţionalităţilor constatate, convine asupra acestora cu operatorii sistemelor adiacente, cărora le pune la dispoziție aceste descărcări, şi retransmite procesele verbale întocmite conform alin. (2) modificate corespunzător până în data de 8 a lunii M+1. Convenirea corecţiilor constatate, retransmiterea proceselor verbale şi efectuarea de către producători/OD/CD/OÎ a alocărilor cantităţilor de gaze naturale aferente zilelor pentru care au existat corecţii se va finaliza până în data de 10 a lunii M+1, ora 12:00.

(4) Începând cu data de 8 a lunii M+1, platforma informaţională a OTS este deschisă, facilitând procesul de alocare finală de către producători/OD/CD/OÎ.

(5) În cazul în care există divergenţe între OTS şi operatorii sistemelor adiacente în ceea ce priveşte cantităţile de gaze naturale măsurate şi/sau corecţiile constatate cu ocazia descărcărilor lunare, iar aceste divergenţe nu sunt soluţionate până la termenul stabilit la alin. (3), alocarea finală afişată în conformitate cu prevederile alin. (5) este egală cu alocarea iniţială, iar cantităţile de gaze naturale aflate în divergenţă vor fi regularizate la momentul soluţionării divergenţei, respectiv la momentul convenirii asupra valorilor corectate.

(6) În data de 10 a lunii M+1, ora 14:30, OTS va afişa alocarea finală necesară pentru FTG.

(7) După încheierea FTG, în data de 13 a lunii M+1, ora 14:30, OTS efectuează alocarea lunară finală, alocare în baza căreia încheie şi semnează împreună cu UR procesele verbale comerciale privind cantităţile de gaze naturale transportate şi emite facturile lunare conform art. 105, alin. (1) lit. b).

Art.76. – În situaţia în care OTS nu asigură serviciile de transport cu mai mult de 3% din nominalizarea aprobată, acesta va plăti UR un tarif pentru livrare sub cantitatea nominalizată potrivit prevederilor art. 100, pentru diferenţa dintre pragul menţionat şi cantităţile de gaze naturale efectiv livrate.

Managementul congestiilor în SNT

Art.77. – Capacitatea aprobată dar neutilizată de către UR poate face obiectul:

- returnării voluntare la OTS potrivit prevederilor art. 78;

- facilității de transfer de capacitate, potrivit prevederilor art. 79;

- transferului obligatoriu de la un UR la altul de către OTS, potrivit prevederilor art. 81.

Returnarea voluntară de capacitate

Art.78. – (1) UR poate returna capacitatea aprobată către OTS, integral sau parţial.

(2) Perioada de returnare a capacităţii aprobate începe din prima zi pentru care a fost aprobată de către OTS (integral sau parţial), până la sfârşitul perioadei de rezervare.

(3) OTS are obligaţia de a prelua capacitatea rezervată oferită de UR, numai dacă un alt UR solicită respectiva capacitate.

(4) UR va trimite OTS o cerere de returnare voluntară de capacitate în care va indica:

- persoana de contact a UR, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail;

- capacitatea care urmează să fie returnată;

- numărul de înregistrare a contractului de transport.

(5) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, OTS va notifica UR în legătură cu decizia de a aproba/refuza solicitarea.

(6) În cazul în care există mai mulţi UR care solicită capacitate, cererile vor fi tratate pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

(7) În cazul în care există mai mulţi UR care solicită returnarea voluntară de capacitate, cererile vor fi tratate pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

(8) UR nu va plăti capacitatea care a fost returnată voluntar la OTS.

(9) OTS va modifica în mod corespunzător contractul de transport.

(10) OTS are obligaţia de a ţine evidenţa returnărilor voluntare de capacitate, pe care o va pune la dispoziţia AC.

Facilitatea de transfer de capacitate

Art.79. – (1) Capacitatea de transport rezervată de către un UR poate face obiectul transferului integral/parţial către un alt UR sau către un solicitant, persoană fizică sau juridică, română sau străină, care nu deţine, la momentul iniţierii transferului de capacitate, calitatea de UR.

(2) Cererile de transfer de capacitate între un UR care dorește să transfere capacitate, denumit în continuare UR care transferă, și un UR sau solicitant care dorește să preia respectiva capacitate, denumit în continuare beneficiar al transferului de capacitate, se transmit direct în platforma online informațională a OTS. În situația în care platforma online informațională a OTS este indisponibilă, UR care dorește să transfere capacitate va înainta către UR sau solicitantul care dorește să preia respectiva capacitate o cerere de transfer de capacitate, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8 și/sau 81, după caz, datată și semnată de către reprezentantul autorizat al UR.

(3) UR/solicitantul beneficiar de transfer completează secţiunea B a cererii de transfer de capacitate şi transmite atât UR care transferă cât şi OTS, cererea astfel completată, datată şi semnată de către reprezentantul autorizat al UR/solicitantului beneficiar de transfer.

(4)  Cererile de transfer de capacitate operabile pentru o perioadă începând cu ziua gazieră D se transmit în platforma online informațională a OTS până cel târziu în ziua calendaristică D-1, ora 12,00. Capacitatea de transport rezervată de către un UR, ajustată cu transferurile de capacitate efectuate de către acesta în conformitate cu prevederile prezentului alineat și ale art. 80 alin. (2) și aprobate de către OTS până cel târziu la ora 14,00 a zilei calendaristice D-1, este luată în considerare de către OTS în cadrul proceselor de nominalizare, renominalizare, NIZ și calcul al depășirilor de capacitate derulate pentru perioada de transfer de capacitate prevăzută în cererea de transfer de capacitate a UR respectiv și aprobată de către OTS.

(41)  Cererile de transfer de capacitate operabile pentru ziua gazieră D se transmit în platforma online informațională a OTS în intervalul orar 06,00-15,00 al zilei calendaristice D. Capacitatea de transport rezervată de către un UR, ajustată cu transferurile de capacitate efectuate de către acesta în conformitate cu prevederile prezentului alineat și ale art. 80 alin. (21) și aprobate de către OTS până cel târziu la ora 17,00 a zilei calendaristice D, este luată în considerare de către OTS în cadrul proceselor de NIZ și calcul al depășirilor de capacitate derulate pentru ziua gazieră D.

(5) OTS analizează fiecare cerere de transfer de capacitate în parte, în vederea verificării îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

- dacă cererea de transfer este semnată atât de UR care transferă, cât şi de către beneficiarul de transfer;

- dacă datele prezentate în cererea de transfer de capacitate sunt corecte şi complete;

- dacă UR care transferă dispune de capacitatea care face obiectul transferului pentru întreaga perioadă pentru care ar urma să se efectueze transferul de capacitate, specificată în cererea de transfer.

(6) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a), b) şi c), şi ambele părţi implicate în transferul de capacitate au calitatea de UR la momentul analizării cererii, OTS aprobă transferul acelor capacităţi care au fost în mod explicit acceptate de către UR beneficiar de transfer în cadrul cererii de transfer transmise, capacităţile de transport refuzate a fi preluate de către UR beneficiar de transfer urmând a rămâne în portofoliul UR care transferă.

(7) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a), b) şi c), dar beneficiarul transferului de capacitate nu are un contract de transport încheiat cu OTS la data primirii cererii de transfer de capacitate, OTS transmite acestuia, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la primirea cererii de transfer, eventualele observaţii la programul de transport propus de către beneficiarul transferului de capacitate, contractul de transport aferent, în două exemplare originale, întocmit în conformitate cu contractul-cadru de transport prevăzut în Anexa nr. 1, precum şi cuantumul garanţiei ce urmează a fi constituită de către solicitant în favoarea OTS, în formatul convenit în prealabil, cererea de transfer de capacitate urmând a fi aprobată, în condiţiile precizate la alin. (6), la data primirii de către OTS a unui exemplar original semnat al contractului de transport şi a dovezii constituirii garanţiei.

(8) În situaţia în care beneficiarul transferului de capacitate nu transmite OTS exemplarele semnate ale contractului de transport, însoţite de dovada constituirii garanţiei în formatul şi cuantumul solicitate de către OTS, până în ziua lucrătoare anterioară celei prevăzute în cererea de transfer pentru realizarea efectivă a transferului de capacitate, cererea de transfer este respinsă de către OTS, acest lucru fiind notificat, în cursul aceleiaşi zile, către UR care transferă.

(9) În cazul în care cererea de transfer de capacitate nu este aprobată ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (5) lit. a), b) şi c), OTS va preciza clar motivul refuzului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la primirea cererii de transfer.

(10) În cazul în care cererea de transfer de capacitate este aprobată în condiţiile alin. (6), OTS va modifica în mod corespunzător contractele de transport încheiate cu UR care transferă şi UR beneficiar de transfer şi va proceda la recalcularea cuantumului garanţiilor constituite de către cei doi UR.

(11) În cazul în care cererea de transfer de capacitate este aprobată în condiţiile alin. (7), OTS va modifica în mod corespunzător contractul de transport încheiat cu UR care transferă şi va proceda la recalcularea cuantumului garanţiei constituite de către UR respectiv.

(12) Modificările operate în contractele de transport în conformitate cu prevederile alin. (10) şi (11) sunt comunicate și operatorilor sistemelor adiacente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT care au făcut obiectul transferului de capacitate.

Art.80. – (1) UR poate solicita OTS efectuarea unui transfer de capacitate de transport din punctele de intrare/ieșire în/din SNT în care a rezervat capacitate în alte puncte de intrare/ieșire în/din SNT de același tip și nivel tarifar în care a rezervat sau nu capacitate de transport, prin transmiterea către OTS a unei cereri de transfer de capacitate în platforma online informațională a OTS. În situația în care platforma online informațională a OTS este indisponibilă, UR transmite o cerere de transfer de capacitate întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 82.

(2) Cererile de transfer de capacitate operabile pentru o perioadă începând cu ziua gazieră D se transmit în platforma online informațională a OTS până cel târziu în ziua calendaristică D-1, ora 12,00. Capacitatea de transport rezervată de către un UR, ajustată cu transferurile de capacitate efectuate de către acesta în conformitate cu prevederile prezentului alineat și ale art. 79 alin. (4) și aprobate de către OTS până, cel târziu, la ora 14,00 a zilei calendaristice D-1, este luată în considerare de către OTS în cadrul proceselor de nominalizare, renominalizare, NIZ și calcul al depășirilor de capacitate derulate pentru perioada de transfer de capacitate prevăzută în cererea de transfer de capacitate a UR respectiv și aprobată de către OTS.

(21) Cererile de transfer de capacitate operabile pentru ziua gazieră D se transmit în platforma online informațională a OTS în intervalul orar 06,00-15,00 al zilei calendaristice D. Capacitatea de transport rezervată de către un UR, ajustată cu transferurile de capacitate efectuate de către acesta în conformitate cu prevederile prezentului alineat și ale art. 79 alin. (41) și aprobate de către OTS până cel târziu la ora 17,00 a zilei calendaristice D, este luată în considerare de către OTS în cadrul proceselor de NIZ și calcul al depășirilor de capacitate derulate pentru ziua gazieră D.

(3) OTS aprobă cererea de transfer de capacitate numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- în punctele de intrare/ieşire în/din SNT în care UR doreşte să îi fie transferată capacitatea rezervată există capacitate disponibilă de acelaşi tip (fermă/întreruptibilă, respectiv anuală/trimestrială/lunară/zilnică) cu cea rezervată;

- punctele de intrare/ieşire în/din SNT în care UR doreşte să îi fie transferată capacitatea rezervată sunt de acelaşi tip (intrare-intrare; ieşire-ieşire) şi nivel tarifar (producţie-producţie; depozit-depozit; distribuţie-distribuţie etc.) cu punctele de intrare/ieşire în/din SNT în care are rezervată capacitate, menţionate în cererea de transfer de capacitate.

(4) În cazul în care cererea de transfer de capacitate nu este aprobată, OTS va preciza clar motivul refuzului, cu minim o zi lucrătoare înainte de data prevăzută pentru realizarea efectivă a transferului de capacitate.

(5) În cazul în care cererea de transfer de capacitate este aprobată, OTS va modifica în mod corespunzător contractul de transport încheiat cu UR respectiv şi va comunica această modificare și operatorilor sistemelor adiacente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT care au făcut obiectul transferului de capacitate.

Art.801. – Mecanismele de transfer al capacității de transport prevăzute la art. 79 și 80 sunt aplicabile doar în cazul punctelor de intrare/ieșire în/din SNT pentru care rezervarea de capacitate se efectuează prin aplicarea principiului „primul venit-primul servit”.

Transferul obligatoriu de capacitate

Art.81. – (1) În cazul în care un UR a fost refuzat de către OTS din cauza lipsei de capacitate timp de peste o lună, OTS va informa toţi UR care au contracte de transport aprobate în legătură cu capacitatea solicitată şi le va recomanda să ofere respectiva capacitate UR prin folosirea FTC sau prin returnarea voluntară de capacitate la OTS.

(2) În acelaşi timp, OTS va trimite tuturor UR care au contracte de transport aprobate solicitarea de a raporta în termen de 5 zile lucrătoare necesarul lor real de capacitate din perioada de capacitate specificată, justificat prin documente.

(3) În cazul în care OTS nu primeşte nici o ofertă de returnare voluntară de capacitate şi este informat că UR nu a primit nici o ofertă pentru capacitatea solicitată potrivit procedurii FTC în termen de 10 zile lucrătoare de la data informării UR, OTS va evalua clarificările şi informaţiile primite conform alin. (2).

(4) În cazul în care OTS consideră clarificările nejustificate sau în cazul în care UR nu trimite informaţiile sus-menţionate, OTS are dreptul să iniţieze un transfer obligatoriu de capacitate.

(5) Dacă mai mulţi UR sunt în aceeaşi situaţie, iniţierea transferului obligatoriu de capacitate se aplică tuturor acestor UR, proporţional cu capacitatea nejustificată.

(6) În caz de transfer obligatoriu de capacitate, OTS va informa UR, în scris, în legătură cu decizia luată, specificând motivele pentru care va proceda la acest transfer.

(7) În situaţia precizată la alin. (6), OTS va proceda unilateral la modificarea corespunzătoare a contractului de transport.

(8) În cazul în care consideră că transferul obligatoriu de capacitate este nejustificat şi discriminatoriu, UR se poate adresa AC.

(9) UR care a făcut obiectul unui transfer obligatoriu de capacitate de transport va plăti în continuare capacitatea rămasă şi are totodată obligaţia de a plăti 5% din capacitatea de transport transferată, în perioada dintre data transferului obligatoriu de capacitate până până la sfârşitul perioadei de rezervare.

(10) OTS are obligaţia de a ţine evidenţa transferurilor obligatorii de capacitate, pe care o va pune la dispoziţia AC ori de câte ori este solicitată.

(11) OST are obligaţia de a dezvolta capacitatea pentru punctele la care se constată existenţa unor congestii fizice.

Echilibrarea SNT

Art.82. – Echilibrarea fizică şi comercială a SNT defineşte o serie de activităţi şi proceduri necesare pentru asigurarea transportului gazelor naturale în condiţii de siguranţă prin SNT şi pentru alocarea cantităţilor de gaze naturale la nivelul UR.

Echilibrarea fizică

Art.83. – Echilibrarea fizică reprezintă gestionarea şi echilibrarea cantităţilor de gaze naturale transportate prin SNT prin monitorizarea şi controlarea parametrilor de debit, presiune şi putere calorifică superioară a gazelor naturale în punctele de intrare, respectiv ieşire, precum şi în nodurile tehnologice ale SNT.

Art.831. – SNT se află în stare de echilibru atunci când pe toate direcţiile de transport sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- sunt înregistrate valori de presiune adecvate funcţionării în condiţii de siguranţă a SNT;

- cantităţile de gaze naturale aferente portofoliilor UR ieşite din SNT se situează pe acelaşi nivel cu cantităţile de gaze naturale intrate în SNT în cursul unei zile gaziere.

Art.832. – (1) În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, OTS nu poate deţine gaze naturale decât pentru echilibrarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a SNT.

(2) Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a SNT, OTS trebuie să dispună de o cantitate suficientă de gaze naturale pentru echilibrarea sistemului, sub formă de gaze naturale stocate în conducte şi/sau sub formă de gaze naturale de echilibrare înmagazinate în depozitele subterane, şi să întreprindă acţiuni de echilibrare a SNT inclusiv prin efectuarea de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare a cantităților de gaze naturale necesare pentru echilibrarea fizică a sistemului, în mod transparent, nediscriminatoriu, prin utilizarea mecanismelor de piaţă.

(3) Acţiunile de echilibrare ale OTS pot include, ulterior realizării celorlalte acţiuni de echilibrare, şi operaţiunile efectuate de către OTS în scopul:

- încadrării cantităţilor de gaze naturale aferente portofoliului unui UR nominalizate la punctele de ieşire din SNT în limitele impuse de nivelul zilnic efectiv al cantităţilor de gaze naturale injectate de către respectivul UR la punctele de intrare în SNT în cursul unei zile gaziere;

- încadrării cantităţilor de gaze naturale aferente portofoliului unui UR nominalizate la punctele de intrare în SNT în limitele impuse de nivelul zilnic efectiv al cantităţilor de gaze naturale preluate de către respectivul UR la punctele de ieşire din SNT în cursul unei zile gaziere.

(4) Acţiunile de echilibrare ale OTS vor fi determinate numai de necesitatea obiectivă a menţinerii parametrilor operativi de funcţionare a SNT între limitele minime şi maxime stabilite şi publicate de OTS pe pagina proprie de internet în secţiunea dedicată UR, fiind independente de eventualele dezechilibre comerciale ale fiecărui UR.

(5) Acţiunile de echilibrare pot fi și preventive, în sensul că sunt întreprinse pentru a evita riscul de afectare a limitelor parametrilor operativi de funcţionare a SNT, risc rezultat în urma calculelor zilnice efectuate de OTS, pe baza datelor din programele de transport preliminare şi/sau din nominalizările zilnice ale UR, în vederea optimizării fluxurilor de gaze naturale în sistem.

(6) Achiziţia de gaze naturale efectuată de către OTS în scopul utilizării acestora cu titlul de consum tehnologic propriu nu este considerată acţiune de echilibrare a SNT.

(7) Operaţiunile întreprinse de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT vizează echilibrarea diferenţelor apărute între cantităţile de gaze naturale livrate în SNT de către UR şi cele preluate de aceştia din SNT pe parcursul unei zile gaziere sau apărute ca urmare a producerii unor evenimente neaşteptate.

(8) Cumpărarea gazelor naturale necesare pentru echilibrare se va realiza astfel:

  - în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale, fie pe baza contractelor standard specifice pieţelor centralizate, fie pe baza unui contract-tip de cumpărare a gazelor naturale, elaborat de OTS şi avizat de ANRE şi/sau

  - prin mecanisme de piaţă, transparent şi nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe baza unui contract-tip de cumpărare a gazelor naturale, elaborat de OTS şi avizat de ANRE.

(9) Vânzarea gazelor naturale de echilibrare se va realiza în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale, fie pe baza contractelor standard specifice pieţelor centralizate, fie pe baza unui contract-tip de vânzare a gazelor naturale elaborat de OTS şi avizat de ANRE. În situaţia în care acţiunea de echilibrare a SNT prin vânzarea, de către OTS, a cantităţilor de gaze naturale livrate în excedent în sistem nu se produce în termen de 24 de ore, OTS va înmagazina cantităţile de gaze naturale respective în SNT şi/sau în depozitele de înmagazinare subterană, în scopul efectuării unor acţiuni de echilibrare viitoare.

(10) Până la sfârşitul fiecărei zile gaziere, OTS publică pe pagina proprie de internet, în secţiunea dedicată UR, pentru fiecare acţiune de echilibrare fizică a SNT concretizată în vânzarea sau cumpărarea unor cantităţi de gaze naturale de echilibrare şi pentru fiecare zi gazieră pentru care este efectuată acţiunea de echilibrare, informaţii referitoare la tipul acţiunii de echilibrare (preventivă sau nu), tipul tranzacţiei (vânzare sau cumpărare), cantitatea de gaze naturale tranzacţionată, preţul aferent fiecărei tranzacţii, preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de cumpărare efectuate de către OTS pentru ziua gazieră respectivă şi preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de vânzare efectuate de către OTS în ziua gazieră respectivă.

Art.84. – (1) Dispeceratul OTS preia zilnic informaţiile privind nominalizările/renominalizările aprobate şi înregistrate în platforma informaţională pentru:

- UR;

- OTS, pentru consumul tehnologic propriu;

- OTS, pentru cantitățile de gaze de echilibrare a SNT.

(2) Calculele efectuate de OTS în vederea optimizării fluxurilor de gaze în SNT, includ pentru fiecare zi gazieră a următoarei săptămâni gaziere următoarele:

- prognozarea cantităţilor de gaze naturale stocate în conducte la începutul zilei gaziere;

- prognozarea cantităţilor de gaze naturale stocate în conducte la sfârşitul zilei gaziere;

- identificarea constrângerilor în cazul în care se prognozează că livrările vor depăşi capacitatea disponibilă la locaţia respectivă, cum ar fi, de exemplu, la tronsoanele de conductă care urmează să fie reparate;

- identificarea cantităților de gaze de echilibrare pentru ziua gazieră următoare, în vederea utilizării depozitelor de înmagazinare subterană şi/sau a altor surse de gaze naturale.

Echilibrarea comercială

Art.85. – (1) Echilibrarea comercială reprezintă un set de acţiuni prin care UR îşi echilibrează cantităţile de gaze pe care le introduc şi le preiau din SNT, precum şi toate activităţile necesare pentru contabilizarea şi alocarea corectă a gazelor naturale transportate.

(2) În vederea echilibrării comerciale, de către UR, a cantităţilor de gaze naturale introduse şi preluate din SNT aferente portofoliilor proprii, OTS pune la dispoziţia acestora, până la ora 10.00 a fiecărei zile gaziere D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), următoarele date/informaţii:

- cantitatea de gaze naturale existentă în SNT la începutul şi la sfârşitul zilei gaziere D-1;

- starea generală a SNT în ziua D la ora 06:00, respectiv informaţii privind situarea sau nu a parametrilor funcţionali în limitele impuse de operarea SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă sau în afara acestora;

- necesitatea iniţierii de către OTS a unor acţiuni de echilibrare cu potenţial impact asupra preţului gazelor de echilibrare aferent zilei gaziere D;

- prognoza privind poziţia agregată de echilibru/dezechilibru pentru UR, aferentă zilei gaziere D.

Ecuaţii de echilibrare

### A. Ecuaţia generală de echilibrare a SNT

(1)

unde:

( - energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din perimetrele de producţie de către toţi UR şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie,  se poate scrie sub forma:

(2)

( - energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din import de către toţi UR şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare din import,  se poate scrie sub forma:

(3)

(  - energia gazelor naturale predate în SNT de către toţi UR prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie, şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Termenul are două componente şi anume:

(4)

unde:

- energia gazelor naturale predate în SNT în regim de sursă de către toţi UR prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,   se poate scrie sub forma:

(4.1)

- energia gazelor naturale predate în SNT în regim de echilibrare prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie de către toţi UR şi a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menţionate.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(4.2)

( - energia gazelor naturale preluate din SNT de către toţi UR prin toate punctele de ieşire, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare, de către toţi UR.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(5)

( - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice localizate-determinate – reprezintă energia gazelor naturale consumate de OTS pentru realizarea activităţilor aferente transportului gazelor naturale prin SNT.

Termenul  se calculează ca sumă a următoarelor energii:

- energia gazelor utilizate drept combustibil pentru consumul staţiilor de comprimare;

- energia gazelor utilizate drept combustibil pentru încălzirea gazelor şi a incintelor tehnologice;

- energia gazelor evacuate din conducte pentru curăţarea acestora de impurităţi;

- energia gazelor utilizate pentru purjarea impurităţilor din separatoarele de lichide;

- energia gazelor evacuate la verificarea şi reglarea periodică a supapelor de siguranţă;

- energia gazelor utilizate pentru lucrările de reparare, reabilitare şi dezvoltare a SNT.

Energiile menţionate se calculează utilizând o putere calorifică medie pentru întregul SNT.

( - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate – reprezintă energia gazelor naturale evacuate accidental din SNT.

Termenul  reprezintă suma următoarelor energii:

- energia gazelor evacuate ca urmare a depăşirii duratei normate de funcţionare a conductelor;

- energia gazelor evacuate prin neetanşeităţile îmbinărilor demontabile datorate uzurii în exploatare;

- energia gazelor evacuate prin supapele de siguranţă ca urmare a creşterii accidentale a presiunii;

- energia gazelor evacuate ca urmare a accidentelor tehnice (fisuri, ruperi).

Energiile menţionate se calculează utilizând o putere calorifică medie pentru întregul SNT.

( - energia gazelor naturale aferentă pierderilor localizate în SNT – reprezintă energia aferentă cantităţii de gaze naturale care ar fi trebuit să fie preluată de unul sau mai mulţi UR, dar care a fost pierdută din cauza unor defecte localizate într-un tronson de lângă unul sau mai multe puncte fizice de ieşire din SNT.

Pentru un număr   de UR,  se poate scrie sub forma:

(7)

unde:  - energia nominalizată dar nepreluată de UR „r” în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT:

În situaţia în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doar un singur UR „r”, determinarea componentei se face prin utilizarea formulei:

(8)

în care:  - energia nominalizată de UR „r” în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

- energia preluată de UR „r” prin punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

Observaţie: termenul  este inclus în componenta din ecuaţia (1).

În situaţia în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doi sau mai mulţi UR, atribuirea componentei  pe fiecare dintre aceştia se face prin utilizarea formulei:

(9)

în care:  - suma energiilor nominalizate de toţi UR în punctele de ieşire afectate de un defect localizat în SNT;

Termenul  inclus în ecuaţie are doar un scop de echilibrare.

OTS va recupera, pe cheltuială proprie, toate pierderile localizate care se produc în SNT, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

La prezentarea de către UR, a documentelor corespunzătoare care dovedesc costul gazelor, OTS va asigura:

- compensarea financiară, în termen de 1 lună calendaristică, sau

- cantitatea de gaze naturale pierdută, la o dată stabilită de comun acord, în funcţie de modul de soluţionare convenit de părţi.

( - variaţia energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT – reprezintă diferenţa dintre energia conţinută în SNT la începutul unei zile gaziere şi energia conţinută în SNT la sfârşitul zilei gaziere respective.

(  - energia gazelor naturale preluate din SNT de către toţi UR şi a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

Termenul are două componente şi anume:

(10)

unde:

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de sursă de către toţi UR şi a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(10.1)

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de echilibrare de către toţi UR şi a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

Pentru un număr  de UR şi pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare,  se poate scrie sub forma:

(10.2)

### B. Ecuaţia de echilibrare a UR

(11)

unde:

( - energia gazelor naturale predate în SNT de către UR „i”, prin toate punctele de intrare din perimetrele de producţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie, termenul  se calculează cu relaţia:

(12)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale predat din perimetrele de producţie în SNT de către UR „i” prin punctul „j” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului de intrare „j” din perimetrele de producţie.

( - energia gazelor naturale din import predate în SNT de către UR „i”, prin toate punctele de intrare.

Pentru un număr  de puncte de intrare din import, termenul  se calculează cu relaţia:

(13)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale din import predat în SNT de către UR „i” prin punctul „k” de intrare din import;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului de intrare „k” din import.

(   - energia gazelor naturale predate în SNT de către UR „i”, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclu de extracţie.

Termenul are două componente şi anume:

(14)

unde:

- energia gazelor naturale predate în regim de sursă în SNT, de către UR „i” prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de extracţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(14.1)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, predat în regim de sursă de către UR „i” în SNT, prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de	înmagazinare în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale predate în regim de echilibrare de către UR „i” în SNT, prin toate punctele intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de extracţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(14.2)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, predat în regim de echilibrare, de către UR „i” în SNT prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de	înmagazinare în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

( - energia gazelor naturale primite de UR „i” de la unul sau mai mulţi UR prin utilizarea FTG.

Termenul  se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităţilor de gaze – exprimate în unităţi de energie – primite prin FTG de către UR „i”.

( - componenta de dezechilibru a UR „i” – reprezintă energia gazelor naturale necesară menţinerii echilibrului portofoliului de clienţi ai UR „i”.

Termenul  reprezintă rezultatul efectiv al ecuaţiei de echilibrare a UR „i” (11).

Termenul  poate avea valoarea:

- zero – indicând că UR „i” şi-a menţinut echilibrul portofoliului de clienţi;

- pozitivă – indicând că preluările de gaze din SNT ale UR „i” sunt mai mari decât predările;

- negativă - indicând că preluările de gaze din SNT ale UR „i” sunt mai mici decât predările.

( - energia gazelor naturale preluate din SNT prin toate punctele de ieşire, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare, de către UR „i”.

Pentru un număr  de puncte de ieşire din SNT, cu excepţia celor aferente depozitelor de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(15)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale preluat din SNT, de către UR „i”, prin punctul de ieşire „m”;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului de ieşire „m”.

(  - energia gazelor naturale aferentă pierderilor localizate în SNT, care ar fi trebuit să fie preluată de UR „i”.

Termenul  se calculează cu relaţiile (8) şi (9).

(  - energia gazelor naturale preluate din SNT, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclu de injecţie, de către UR „i”.

Termenul are două componente şi anume:

(16)

unde:

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de sursă, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie, de către UR „i”.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(16.1)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, preluat din SNT în regim de sursă, de către UR „i” prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de echilibrare de către UR „i”, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

`			(16.2)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, preluat din SNT în regim de echilibrare, de către UR „i” prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de 	înmagazinare în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

( - energia gazelor naturale cedate de UR „i” către unul sau mai mulţi UR prin utilizarea FTG.

Termenul  se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităţilor de gaze – exprimate în unităţi de energie – cedate prin FTG de către UR „i”.

### C. Ecuaţia de echilibrare a OTS

(17)

unde:

( - energia gazelor naturale introduse de către OTS în SNT, prin toate punctele de intrare din perimetrele de producţie.

Pentru un număr  de puncte de intrare din perimetrele de producţie, termenul  se calculează cu relaţia:

(18)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale introdus de către OTS în SNT prin punctul „j” de intrare din perimetrele de producţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă 	punctului „j” de intrare din perimetrele de producţie.

( - energia gazelor naturale din import introduse în SNT de către OTS, prin toate punctele de intrare.

Componenta  nu conţine energia gazelor naturale reprezentând contravaloarea serviciilor de tranzit prestate de OTS, gaze care sunt livrate clienţilor OTS. Aceste gaze se regăsesc în componenta de import a fiecărui UR care cumpără gaze naturale de la OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare din import, termenul  se calculează cu relaţia:

(19)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale din import introdus de către OTS în SNT prin punctul „k” de intrare;

- reprezintă puterea calorifică superioară aferentă punctului „k” de intrare din import.

(  - energia gazelor naturale introduse în SNT de OTS, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare în ciclu de extracţie.

Termenul are două componente şi anume:

(20)

unde:

- energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de sursă, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(20.1)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de sursă, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

- energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de echilibrare, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(20.2)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de echilibrare, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

( - componenta de echilibrare reziduală a SNT – reprezintă suma algebrică, dar cu semn schimbat, a dezechilibrelor create de toţi UR, respectiv cantitatea de gaze naturale – exprimată în unităţi de energie – pe care OTS o introduce sau o scoate în/din SNT în vederea menţinerii echilibrului acestuia.

Termenul  reprezintă rezultatul efectiv al ecuaţiei de echilibrare a OTS (17).

Pentru un număr  de UR, componenta  se calculează cu relaţia:

(21)

unde:	 - reprezintă componenta de dezechilibru a UR „i”; termenul a fost explicitat la ecuaţia de echilibrare a UR „i”.

Termenul  poate avea valoare:

- zero – ceea ce indică faptul că toţi UR şi-au menţinut echilibrul portofoliului de clienţi cu rezultat în menţinerea echilibrului general al SNT; în această situaţie OTS nu este nevoit să procedeze la echilibrarea reziduală a SNT;

- negativă – ceea ce indică faptul că există un deficit de gaze naturale în SNT, deficit care trebuie asigurat de OTS prin introducerea în SNT a cantităţii rezultate prin aplicarea relaţiei (21);

- pozitivă - ceea ce indică faptul că există un excedent de gaze naturale în SNT, excedent care trebuie eliminat de OTS prin scoaterea din SNT a cantităţii rezultate prin aplicarea relaţiei (21).

( - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice localizate-determinate – termenul a fost explicitat la ecuaţia generală de echilibrare a SNT.

( - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate – termenul a fost explicitat la ecuaţia generală de echilibrare a SNT.

( - variaţia energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT – termenul a fost explicitat la ecuaţia generală de echilibrare a SNT.

( - energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de sursă, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(22)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de sursă, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

( - energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de echilibrare, prin toate punctele de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie, de către OTS.

Pentru un număr  de puncte de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare, termenul  se calculează cu relaţia:

(23)

în care:

- reprezintă volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de echilibrare, de către OTS prin punctul „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecţie;

- reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului „l” de intrare/ieşire în/din depozitele de înmagazinare.

Proceduri de echilibrare

### A. Zilnic

Art.86. – (1) Diferența dintre cantitățile de gaze naturale efectiv livrate în punctele de intrare și cele efectiv preluate în punctele de ieșire de către fiecare UR în parte, într-o anumită zi gazieră, cu luarea în considerare inclusiv a tranzacțiilor notificate în PVT și confirmate de către OTS, reprezintă dezechilibrul zilnic.

(2) Dezechilibrul zilnic, exprimat în unități de energie, se calculează pentru fiecare UR, utilizând ecuațiile de echilibrare specificate în prezenta secțiune, precum și următoarea formulă:

DZ = Ai  + TC – TV – Ae, în care:

DZ – dezechilibrul zilnic;

Ai – alocarea în punctele de intrare la care UR a rezervat capacitate;

Ae – alocarea în punctele de ieșire la care UR a rezervat capacitate;

TC, TV – au semnificaţia precizată la art. 52 alin. (3).

Art. 861. – (1) Până cel târziu la ora 14:15 a fiecărei zile gaziere D, OTS calculează dezechilibrul zilnic iniţial pentru ziua gazieră D-1 pentru fiecare UR, utilizând alocările iniţiale pentru ziua gazieră D-1, şi informează UR în legătură cu dezechilibrul zilnic iniţial înregistrat în ziua gazieră D-1.

(2) Dezechilibrul zilnic iniţial are caracter de informare.

B. Săptămânal

Art.87. – (1) La sfârşitul fiecărei săptămâni gaziere, OTS calculează dezechilibrul acumulat provizoriu pentru fiecare UR prin însumarea dezechilibrelor zilnice provizorii din respectiva săptămână gazieră.

(2) Până cel târziu la ora 15.00 din prima zi gazieră a săptămânii gaziere n, OTS îl informează pe UR în legătură cu dezechilibrul său acumulat provizoriu din săptămâna n-1.

(3) Dezechilibrul acumulat provizoriu are caracter de informare.

(4) Operatorii economici precizaţi la art. 2 alin. (1) iau toate măsurile necesare astfel încât pentru zilele de sâmbătă, duminică şi cele declarate sărbători legale să poată transmite informaţiile precizate la alin. (1) – (3).

### C. Lunar

Art.88. – (1) Până cel târziu la ora 14:30 din data de zece a fiecărei luni, OTS îl informează pe UR în legătură cu dezechilibrul său final din fiecare zi gazieră a lunii calendaristice anterioare.

(2) Dezechilibrul zilnic final se calculează de către OTS pentru fiecare zi gazieră, pe baza alocărilor finale pentru ziua gazieră respectivă.

(3) În termen de 72 ore de la primirea de către UR a informaţiilor transmise de OTS cu privire la dezechilibrul lor zilnic final, respectiv între ora 14:30 din a 10-a zi calendaristică şi ora 14:30 din a 13-a zi calendaristică a fiecărei luni, UR informează OTS, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), în legătură cu utilizarea FTG, potrivit prevederilor art. 64.

(4) În a 13-a zi calendaristică a fiecărei luni, în intervalul orar 14:30 – 18:00, OTS recalculează dezechilibrul final pentru fiecare UR şi pentru fiecare zi gazieră a lunii anterioare, pe baza informaţiilor transmise de UR cu privire la cantităţile transferate prin FTG, şi comunică UR dezechilibrele zilnice astfel recalculate.

Tabelul 1 – Proceduri de echilibrare

|  | Procedură | Răspunsul către UR | Implicaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Zilnic | OTS calculează dezechilibrul zilnic provizoriu pe baza alocării provizorii pentru ziua gazieră anterioară | Până cel târziu la ora 14.15 din ziua gazieră n, OTS informează UR în legătură cu dezechilibrul său provizoriu pentru ziua gazieră n-1. | Dezechilibrul zilnic provizoriu are caracter de informare. |
| Lunar | OTS calculează dezechilibrul zilnic pe baza alocării finale pentru fiecare zi gazieră a lunii calendaristice respective | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii, până la ora 16.00, OTS informează UR în legătură cu dezechilibrul pentru fiecare zi gazieră a lunii calendaristice respective | Pentru fiecare zi gazieră în care dezechilibrul lor zilnic depăşeşte toleranţa zilnică prevăzută în Tabelul 2, UR pot utiliza FTG. |
| În următoarele 3 zile lucrătoare | Posibilă utilizare a FTG | Din a 6-a zi lucrătoare de la sfârşitul lunii, începând cu ora 10.00, şi până în a 9-a zi lucrătoare, ora 10.00, se realizează FTG. În a 9-a zi lucrătoare, în intervalul 10.00 – 12.00, OTS recalculează şi afişează dezechilibrele finale zilnice. | Pentru fiecare zi gazieră în care dezechilibrul lor zilnic final după FTG, depăşeşte toleranţa zilnică prevăzută în Tabelul 2, UR li se percep tarifele de dezechilibru zilnic prevăzute în Tabelul 7. |

Dezechilibru zilnic

Art. 89. – (1) După determinarea, în conformitate cu prevederile art. 88, a cantităților finale de dezechilibru zilnic, aferente fiecărui UR şi fiecărei zile gaziere din luna anterioară, UR se pot găsi în una din următoarele două situații:

- Excedent: în cazurile în care diferența dintre cantitățile de gaze naturale intrate în SNT și cele ieșite din SNT este mai mare decât zero;

- Deficit: în cazurile în care diferența dintre cantitățile de gaze naturale intrate în SNT și cele ieșite din SNT este mai mică decât zero.

(2) În situaţia în care OTS constată o stare de dezechilibru cu titlul „Excedent” aferentă portofoliului individual al unui UR, acesta va accepta vânzarea către OTS a cantităţii de gaze naturale care reprezintă dezechilibrul înregistrat.

(3) În situaţia în care OTS constată o stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” aferentă portofoliului individual al unui UR, acesta va accepta cumpărarea de la OTS a cantităţii de gaze naturale care reprezintă dezechilibrul înregistrat.

Art. 891. – (1) În vederea reducerii expunerii financiare a UR în ceea ce priveşte contravaloarea dezechilibrelor finale înregistrate, OTS ia în considerare un nivel de toleranţă de 5%, în condiţiile alin. (3).

(2) Nivelul de toleranță (T) se calculează aplicând formula:

T = (Ai – Ae)/Ai * 100, unde:

Ai – alocarea în punctele de intrare la care UR a rezervat capacitate;

Ae – alocarea în punctele de ieșire la care UR a rezervat capacitate.

(3) Nivelul de toleranţă determinat se aplică alocării în punctele de intrare în SNT. În cazul în care nu există capacitate rezervată în punctele de intrare în SNT, nivelul de toleranţă determinat se aplică alocării în punctele de ieşire din SNT.

#### Tabelul 2 – Dezechilibrul zilnic

Dezechilibrul zilnic

2,5% < dezechilibru zilnic final ≤ 5% din alocarea totală în punctele de intrare

5% < dezechilibru zilnic final ≤ 15% din alocarea totală în punctele de intrare

dezechilibrul zilnic final > 15% din alocarea totală în punctele de intrare

Notă: valori absolute ale dezechilibrului zilnic final

#### Tabelul 3 – Dezechilibrul acumulat

Dezechilibrul acumulat

4%<dezechilibrul acumulat final ≤ 8% din alocarea totală în punctele de intrare

8%<dezechilibru acumulat final ≤ 12% din alocarea totală în punctele de intrare

12%<dezechilibru acumulat final ≤ 15% din alocarea totală în punctele de intrare

15%<dezechilibru acumulat final ≤ 20% din alocarea totală în punctele de intrare

dezechilibrul acumulat final > 20% din alocarea totală în punctele de intrare

Notă: valori absolute ale dezechilibrului acumulat final

Serviciul de furnizare de urgenţă

Art.90. – Se aplică prevederile dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă în sectorul gazelor naturale.

Forţă majoră

Art.91. – Situaţia de furnizare de urgenţă nu acoperă forţa majoră.

Art.92. – Forţa majoră, drepturile şi responsabilităţile OTS precum şi ale UR în caz de forţă majoră sunt cele prevăzute de Codul civil.

Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din SNT

Art.93. – (1) Măsurarea gazelor naturale se va realiza în conformitate cu reglementările AC în vigoare.

(2) Sistemele de măsurare a gazelor în punctele de intrare/ieşire în/din SNT sunt operate în conformitate cu prevederile „Condiţiilor tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT” prevăzute în Anexa nr. 9.

(3) Reclamaţiile privind măsurarea gazelor naturale sunt soluţionate în conformitate cu prevederile reglementărilor AC şi în termenele precizate prin standardul de performanţă aplicabil, în vigoare.

Art.94. – Cerinţele minime referitoare la calitatea gazelor naturale sunt precizate în reglementările tehnice elaborate de AC.

CAP. V	ADMINISTRAREA CONTRACTELOR DE TRANSPORT

Art.95. – Tarifele aferente utilizării SNT sunt fundamentate anual de către OTS şi stabilite de către AC.

Art.96. – (1) OTS afişează permanent pe pagina proprie de internet tarifele aferente utilizării SNT.

(2) Actualizarea acestora se realizează cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea perioadei de rezervare de capacitate.

Tarif de transport în SNT

Art.97. – UR va plăti OTS o sumă corespunzătoare contravalorii serviciilor de transport în conformitate cu prevederile contractuale.

Tarif de nerespectare a nominalizării

Art.98. – Pentru fiecare zi gazieră şi pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT la care alocarea UR diferă de nominalizarea aprobată cu o valoare mai mare decât limitele intervalului specificat în Tabelul 5, UR va plăti un tarif de nerespectare a nominalizării.

Tarif de depăşire a capacităţii rezervate

Art.99. – Pentru fiecare zi gazieră şi fiecare tip de puncte de intrare/ieşire în/din SNT la care UR a depăşit capacitatea rezervată, UR va plăti OTS un tarif de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR) calculat astfel:

TDCR = RCf x (CUTL – CREZ), unde:

RCf – componenta fixă de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi(lei/MWh/h);

CUTL – Suma capacităților utilizate efectiv pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi);

CREZ – Suma capacităților rezervate de către UR pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi).

#### Tabelul 4 – Limite de toleranţă pentru depăşirea capacităţii rezervate

| Punct | Limită de toleranţă (procent din capacitatea rezervată) |
| --- | --- |
| Punct de intrare din import | 5% |
| Punct de intrare de la perimetrele de producţie | 7% |
| Puncte de intrare din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale | 7% |
| Puncte de ieşire | 5% |

Tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată

Art.100. – În condiţiile art. 76 şi ale Anexei nr. 10, OTS va plăti UR un tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată, pentru cantităţile de gaze cu care aceasta nu a fost respectată, în funcţie de limitele de toleranţă specificate în Tabelul 6.

Tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate

Art.101. – (1) OTS va plăti UR un tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate.

(2) Se consideră că OTS nu asigură capacitatea rezervată atunci când acesta recurge la limitarea/întreruperea capacităţii fără a respecta, din culpa sa exclusivă, obligaţiile prevăzute în contractul de transport sau în Codul reţelei.

(3) Tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate se calculează pentru fiecare zi gazieră şi fiecare tip de puncte de intrare/ieşire în/din SNT la care OTS nu a asigurat capacitatea rezervată de UR în conformitate cu următoarea formulă:

TNCR= RCf x (CREZ – CASG), unde:

RCf – componenta fixă de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi (lei/MWh/h);

CREZ – Suma capacităților rezervate de către UR pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi);

CASG – Suma capacităților asigurate efectiv de către OTS pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi).

Tabelul 5 – Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului de nerespectare a nominalizării

Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului de nerespectare a nominalizării

3%<diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 10% din nominalizarea aprobată în punctul de intrare/ieşire

10% < diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 20% din nominalizarea aprobată în punctul de intrare/ieşire

Diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată > 20% din nominalizarea aprobată în punctul de intrare/ieşire

Notă: valori absolute

#### Tabelul 6 – Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

3%<diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 10% din nominalizarea aprobată totală în punctele de ieşire

10% < diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 20% din nominalizarea aprobată totală în punctele de ieşire

Diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată > 20% din nominalizarea aprobată totală în punctele de ieşire

Notă: valori absolute

Tarif de dezechilibru zilnic

Art.102. – (1) Tariful de dezechilibru zilnic se calculează prin înmulțirea cantității finale de dezechilibru zilnic (Q), determinată în conformitate cu prevederile art. 88, cu prețul aplicabil (P), determinat conform prevederilor art. 1021 - 1025, după caz, luând în considerare modul de calcul al nivelului de toleranţă prevăzut la art. 891.

(2) Pentru un UR al cărui dezechilibru zilnic final este mai mic sau egal cu nivelul de toleranţă de 5%, TDZ se calculează conform prevederilor art. 1021 - 1025, după caz, pentru toată cantitatea de dezechilibru.

(3) Pentru un UR al cărui dezechilibru zilnic final este mai mare decât nivelul de toleranţă de 5%, TDZ se calculează conform prevederilor art. 1021 - 1025, după caz, şi reprezintă suma dintre TDZ aferent cantităţii din dezechilibrul zilnic care se încadrează în toleranţa de 5% şi TDZ aferent cantităţii din dezechilibrul zilnic care se situează peste toleranţa de 5%.

Tabelul 7 – Valoarea dezechilibrului zilnic

| Dezechilibru zilnic(*) | Determinarea valorii dezechilibrului zilnic |
| --- | --- |
| 2,5% < dezechilibru zilnic final ≤ 5% din alocarea totală în punctele de intrare | A x cantitatea care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| 5% < dezechilibru zilnic final ≤ 15% din alocarea totală în punctele de intrare | B x cantitatea care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| dezechilibru zilnic final > 15% din alocarea totală în punctele de intrare | C x cantitatea care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |

(*) valori absolute

Art. 1021. – (1) În situaţia în care, la nivelul unei zile gaziere, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este egală cu suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil atât la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale reprezentând dezechilibre pozitive, cât şi la cumpărarea de către UR de la OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale reprezentând dezechilibre negative este preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale, inclusiv cele aferente FTG, notificate în PVT pentru ziua gazieră respectivă.

(2) Pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de vânzare, determinat în conformitate cu următoarea formulă:

PMV = PMP x (1 – Caj), unde:

PMV – preţul marginal de vânzare.

PMP – reprezintă preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale, inclusiv cele aferente FTG, notificate in PVT pentru ziua gazieră respectivă.

Caj – componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.

(3) Pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de cumpărare, determinat în conformitate cu următoarea formulă:

PMC = PMP x (1 + Caj), unde:

PMC – preţul marginal de cumpărare.

PMP – reprezintă preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale, inclusiv cele aferente FTG, notificate in PVT pentru ziua gazieră respectivă.

Caj – componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.

(4) În situaţia în care nu au avut loc tranzacții notificate în PVT, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale efectuate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru ziua gazieră respectivă. Dată fiind lichiditatea redusă a pieței angro pe termen scurt, în situația în care pentru ziua gazieră respectivă nu au fost efectuate tranzacții, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al ultimei zile pentru care au existat tranzacții notificate în PVT.

(5) La momentul iniţial al aplicării prevederilor referitoare la TDZ, în situaţia în care nu există tranzacţii notificate în PVT sau tranzacţii efectuate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru ziua respectivă, în vederea stabilirii preţului aplicabil se vor lua în considerare ultimele tranzacţii efectuate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România.

(6) Până la sfârşitul fiecărei zile gaziere, OTS publică pe pagina proprie de internet, în secţiunea dedicată UR, pentru fiecare tranzacţie notificată de UR în PVT pentru ziua gazieră respectivă, inclusiv ca urmare a utilizării NIZ, informaţii referitoare la cantitatea de gaze naturale astfel tranzacţionată, preţul aferent tranzacţiei, precum şi preţul mediu ponderat al tuturor tranzacţiilor notificate în PVT pentru ziua gazieră respectivă.

(7) În ziua gazieră imediat următoare ultimei zile în care este posibilă efectuarea FTG, OTS publică pe pagina proprie de internet, în secţiunea dedicată UR, pentru fiecare zi gazieră a lunii anterioare, informaţii actualizate privind nivelul preţului mediu ponderat al tranzacţiilor notificate în PVT pentru ziua gazieră respectivă, rezultat după efectuarea FTG.

Art. 1022. – (1) În situaţia în care, la nivelul unei zile gaziere, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mare decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS a cumpărat, pentru ziua gazieră respectivă, cantităţi de gaze naturale în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru zilnic la nivel de UR sunt:

a)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de cumpărare efectuate de către OTS pentru ziua gazieră respectivă;

b)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul marginal de cumpărare;

c)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale, inclusiv cele aferente FTG, notificate în PVT pentru ziua gazieră respectivă; în situaţia în care nu au avut loc tranzacții notificate în PVT, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale efectuate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru ziua gazieră respectivă; dată fiind lichiditatea redusă a pieței angro pe termen scurt, în situația în care pentru ziua gazieră respectivă nu au fost efectuate tranzacții, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al ultimei zile pentru care au existat tranzacții notificate în PVT;

d)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de vânzare.

(2) Preţul marginal de cumpărare este dat de cea mai mare valoare dintre următoarele două:

a)	cel mai mare preţ la care OTS a efectuat tranzacţii de cumpărare pentru ziua gazieră respectivă (CMMPC);

b)	preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de cumpărare efectuate de către OTS pentru ziua gazieră respectivă (PMPC) plus o ajustare de 10% a acestuia, pe baza următoarei formule:

PMC = max (CMMPC, PMPC x 110%)

(3) Preţul marginal de vânzare este determinat în conformitate cu următoarea formulă:

PMV = PMP x (1  – Caj), unde:

PMV – preţul marginal de vânzare.

PMP – reprezintă preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale, inclusiv cele aferente FTG, notificate in PVT pentru ziua gazieră respectivă; în situaţia în care nu au avut loc tranzacții notificate în PVT, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale efectuate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru ziua gazieră respectivă; dată fiind lichiditatea redusă a pieței angro pe termen scurt, în situația în care pentru ziua gazieră respectivă nu au fost efectuate tranzacții, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al ultimei zile pentru care au existat tranzacții notificate în PVT.

Caj – componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.

Art. 1023. – În situaţia în care, la nivelul unei zile gaziere, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mare decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS nu a efectuat tranzacţii de cumpărare, pentru ziua gazieră respectivă, în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru zilnic la nivel de UR sunt cele determinate în conformitate cu prevederile art. 1021, pentru ziua gazieră respectivă.

Art. 1024. – (1) În situaţia în care, la nivelul unei zile gaziere, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mică decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS a vândut, în ziua gazieră respectivă, cantităţi de gaze naturale în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru zilnic la nivel de UR sunt:

a)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de vânzare efectuate de către OTS pentru ziua gazieră respectivă;

b)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la vânzarea de către UR către OTS a cantităţii de gaze naturale respective este preţul marginal de vânzare;

c)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care se încadrează în limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale, inclusiv cele aferente FTG, notificate în PVT pentru ziua gazieră respectivă; în situaţia în care nu au avut loc tranzacții notificate în PVT, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale efectuate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru ziua gazieră respectivă; dată fiind lichiditatea redusă a pieței angro pe termen scurt, în situația în care pentru ziua gazieră respectivă nu au fost efectuate tranzacții, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al ultimei zile pentru care au existat tranzacții notificate în PVT;

d)	pentru UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit”, pentru acea cantitate de dezechilibru zilnic care depăşeşte limita de toleranţă acceptată de 5%, preţul aplicabil la cumpărarea de către UR de la OTS a respectivei cantităţi de gaze naturale este preţul marginal de cumpărare.

(2) Preţul marginal de vânzare este dat de cea mai mică valoare dintre următoarele două:

a)	cel mai mic preţ la care OTS a efectuat tranzacţii de vânzare în ziua gazieră respectivă (CMMPV);

b)	preţul mediu ponderat al tranzacţiilor de vânzare efectuate de către OTS în ziua gazieră respectivă (PMPV) minus o ajustare de 10% a acestuia, pe baza următoarei formule:

PMV = min (CMMPV, PMPV x 90%)

(3) Preţul marginal de cumpărare este determinat în conformitate cu următoarea formulă:

PMC = PMP x (1 + Caj), unde:

PMC – preţul marginal de cumpărare.

PMP – reprezintă preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale, inclusiv cele aferente FTG, notificate in PVT pentru ziua gazieră respectivă; în situaţia în care nu au avut loc tranzacții notificate în PVT, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor cu gaze naturale efectuate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru ziua gazieră respectivă; dată fiind lichiditatea redusă a pieței angro pe termen scurt, în situația în care pentru ziua gazieră respectivă nu au fost efectuate tranzacții, se va lua în considerare preţul mediu ponderat al ultimei zile pentru care au existat tranzacții notificate în PVT.

Caj – componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.

Art. 1025. – În situaţia în care, la nivelul unei zile gaziere, suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Deficit” este mai mică decât suma dezechilibrelor înregistrate de UR aflaţi în stare de dezechilibru cu titlul „Excedent”, iar OTS nu a efectuat tranzacţii de vânzare, pentru ziua gazieră respectivă, în scopul echilibrării fizice a SNT, preţurile aplicabile pentru vânzarea/cumpărarea cantităţilor de gaze naturale aflate în dezechilibru zilnic la nivel de UR sunt cele determinate în conformitate cu prevederile art. 1021, pentru ziua gazieră respectivă.

Art. 1026. – (1) Toate cheltuielile şi veniturile aferente acţiunilor de echilibrare se înregistrează distinct în evidenţele contabile ale OTS.

(2) OTS transferă către UR toate cheltuielile şi veniturile rezultate din acţiunile de echilibrare, diferenţa între cheltuielile şi veniturile rezultate fiind alocate trimestrial către UR.

(3) Alocarea diferenţei între cheltuielile şi veniturile rezultate din acţiunile de echilibrare către UR se realizează conform metodologiei elaborate de OTS şi aprobată de ANRE.

(4) Prima alocare către UR a diferenţelor între cheltuielile şi veniturile rezultate din acţiunile de echilibrare se va realiza după aprobarea metodologiei menţionată la alin. (3).

(5) Valoarea cheltuielilor şi veniturilor din acţiunile de echilibrare se va publica de către OTS pe pagina proprie de internet, conform reglementărilor ANRE.

Tarif pentru dezechilibru acumulat

Art.103. – (1) Pentru intervalele de dezechilibru acumulat prevăzute în Tabelul 3, UR li se va percepe un tarif de dezechilibru acumulat. Tariful de dezechilibru acumulat va fi aplicat pentru fiecare săptămână gazieră pe baza alocării finale, după ce UR au avut posibilitatea de a utiliza FTG ex-post, conform valorilor prevăzute în Tabelele 8 şi 9.

(2) Tariful de dezechilibru acumulat nu conţine preţul gazelor de echilibrare.

Tabelul 8 – Valoarea dezechilibrului acumulat

| Dezechilibru acumulat | Determinarea valorii dezechilibrului acumulat |
| --- | --- |
| 4% < Dezechilibru acumulat final ≤ 8% din alocarea totală în punctele de intrare | L x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| 8% < Dezechilibru acumulat final ≤ 12% din alocarea totală în punctele de intrare | M x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| 12% < Dezechilibru acumulat final ≤ 15% din alocarea totală în punctele de ieşire | N x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| 15% < Dezechilibru acumulat final ≤ 20% din alocarea totală în punctele de intrare | O x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| Dezechilibru acumulat final > 20% din alocarea totală în punctele de intrare | P x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |

#### Tabelul 9 – Valoarea dezechilibrului acumulat

| Interval de echilibrare | Tarif pentru dezechilibrul acumulat (lei/MWh) |
| --- | --- |
| -2,5% < dezechilibru acumulat final ≤ -5% din alocarea totală în punctele de intrare | Q x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| -5% < dezechilibru acumulat final ≤ -8% din alocarea totală în punctele de intrare | R x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| -8% < dezechilibru acumulat final ≤ -12% din alocarea totală în punctele de intrare | S x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| -12% < dezechilibru acumulat final ≤ -15% din alocarea totală în punctele de intrare | T x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |
| dezechilibru acumulat final > -15% din alocarea totală în punctele de intrare | U x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală în punctele de intrare |

Art. 104. – (1) Tariful pentru depăşirea capacităţii rezervate, prevăzut la art. 99, tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, prevăzut la art. 101, precum şi tarifele de dezechilibru determinate în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 1022 şi 1024 vor intra în vigoare la data de 1 decembrie 2015.

(2) Începând cu data de 1 decembrie 2015, tarifele de dezechilibru determinate în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 1021, 1023 şi 1025, precum şi contravaloarea dezechilibrelor calculate în baza acestor tarife, vor fi comunicate fiecărui UR, în scris de către OTS, atât zilnic cât şi în luna următoare lunii de livrare, după încheierea perioadei de utilizare a FTG.

Facturare

Art. 105. – (1) Pe durata administrării contractelor de transport, OTS emite şi transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport:

- factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor finale;

- factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale înregistrate în luna precedentă, a căror contravaloare a fost calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 1022 şi 1024;

- factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, şi/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101, după caz.

(2) Începând cu data de 1 aprilie 2016, factura menţionată la alin. (1) lit. b) va include şi contravaloarea dezechilibrelor zilnice finale înregistrate în luna precedentă, calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 1021, 1023 şi 1025.

(3) OTS are dreptul să emită o factură proforma reprezentând contravaloarea estimată a serviciilor prestate în luna respectivă UR, până cel târziu în data de 15 a lunii gaziere.

Contestarea facturilor

Art.106. – (1) În caz de contestare a facturilor se va urma procedura din prezenta secţiune.

(2) Pentru a verifica factura, UR va avea dreptul, pe baza unei notificări adresate OTS, de a avea acces la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii.

(3) Dacă la analizarea acestor date/documente se constată erori în cuprinsul facturii sau în modul de calcul, aceasta va fi corectată imediat şi se vor efectua regularizările aferente.

(4) Toate datele/documentele care au stat la baza emiterii facturilor vor fi păstrate timp de 5 ani. Datele/documentele care au făcut obiectul contestaţiilor sau neînţelegerilor în instanţă vor fi păstrate cel puţin 1 an de la soluţionarea respectivei contestaţii.

Plată

Art.107. – (1) Toate plăţile efectuate de către UR vor fi făcute prin transfer bancar în contul specificat de OTS.

(2) Toate plăţile efectuate de OTS vor fi făcute prin transfer bancar în contul specificat de UR.

(3) Fiecare dintre părţi îşi poate alege o altă bancă, cu condiţia transmiterii către cealaltă parte, cu cel puţin 22 de zile lucrătoare înaintea datei de scadenţă a plăţii, a unei notificări prealabile.

(4) Plata se va considera efectuată la timp dacă suma este transferată la banca părţii până cel târziu la ora 11.00 a zilei scadenţei de plată. Toate costurile aferente transferului banilor către banca unei părţi vor fi achitate de partea care face transferul respectiv.

##### ANEXA nr. 1

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

###### CONTRACT-CADRU

###### DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

nr.	 din anul	 luna 	ziua ………

Societatea Comercială TRANSGAZ S.A., cu sediul în ………………………, strada	 nr. …., judeţul/sectorul  ………………, cod poştal  	, telefon …………….., fax …………., cod unic de înregistrare 	, cod de înregistrare fiscală …………………….	, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, având contul nr. ……………………………………,    deschis la .........................................., reprezentată legal prin ……………………………..	, în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare „operatorul de transport şi de sistem” sau „OTS”, pe de o parte,

şi

......................................... (se va completa cu datele de identificare al utilizatorului de reţea), în calitate de utilizator al Sistemului Naţional de Transport (SNT) şi beneficiar al serviciilor de transport, denumită în cele ce urmează „utilizator al reţelei” sau „UR”, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului contract de transport, denumit în continuare „contract”.

###### I. – Terminologie şi legislaţia aplicabilă

Art. 1. (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi în Codul reţelei, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.

(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Codul civil, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi reglementările ANRE, inclusiv prevederile Codului reţelei şi ale Condiţiilor tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT, denumite în continuare „Condiţii tehnice”. Pentru toate situaţiile care nu sunt prevăzute în mod explicit în prezentul contract, prevederile Codului reţelei sunt integral aplicabile.

###### II. -	Obiectul contractului

Art. 2. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport (*)

- ferme;

- întreruptibile;

desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.

____________

(*) Se completează în funcţie de tipul de servicii de transport solicitate.

(2) Capacitatea rezervată în punctele de intrare/ieşire în/din SNT este prevăzută în Anexa nr. 2  la prezentul contract şi este exprimată în MWh/zi.

###### III. – Durata contractului

Art. 3. (1) Prezentul contract se încheie pentru (*):

- un an gazier sau un multiplu de ani gazieri, în intervalul 1 iulie........... – 1 iulie...............;

- un trimestru sau multiple de trimestre, cu încadrare în anul gazier, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul);

- o lună sau multiplu de luni, cu încadrarea în trimestru, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul);

- o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere, cu încadrarea în lună, pentru ……….. (ziua/luna/anul)/în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul).

____________

(*) Se completează în funcţie de tipul de servicii de transport solicitate.

III1 – Condiţii de limitare/întrerupere a capacităţilor întreruptibile de transport

Art. 31. (1) OTS, acţionând corect şi prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR, în scopul asigurării funcţionării SNT în condiţii de siguranţă şi de echilibru, după cum urmează (*):

- la punctele de intrare/ieşire în/din SNT, în situaţia în care se înregistrează o diferenţă între consumul de gaze şi sursele disponibile pentru acoperirea acestuia mai mare de 4 milioane mc pe o perioadă de una sau mai multe zile consecutive, respectiv o scădere a presiunii gazelor din zonele nodale şi la extremităţile SNT, cum ar fi: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, cu 3 până la 6 bari faţă de perioada imediat anterioară, determinate de următoarele cauze imprevizibile:

- diminuarea majoră a surselor de aprovizionare din producţia internă, cauzată de accidente, sau din import, cu mai mult de 20% faţă de cantităţile programate;

- consum excesiv de gaze naturale, ca efect al unor temperaturi extrem de joase la nivelul întregii ţări sau în zone însemnate ale ţării, pe perioade îndelungate de timp;

- la punctele de interconectare în care este asigurată curgerea fizică bidirecţională, în situaţia în care suma nominalizărilor corelate pe direcţia de ieşire din România este mai mare decât suma nominalizărilor corelate pe direcţia de intrare în România cu mai mult decât capacitatea fermă oferită pe direcţia de ieşire din România.

____________

(*) Se completează după caz.

(2) OTS va notifica UR cu privire la limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport, precum şi cu privire la durata estimată a limitării/întreruperii dispuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), precizând cauzele care au condus la aceasta, cu cel puţin (*):

- 12 ore

- 24 ore

- 36 ore

- 48 ore

înainte de momentul limitării/întreruperii efective a capacității întreruptibile de transport.

____________

(*) Se completează după caz.

(3) UR acceptă necondiţionat limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport dispusă în condiţiile prevăzute la alin. (1).

NOTĂ:

Prevederile art. 31 se vor prelua în contractele transmise de OTS exclusiv în cazul UR care au rezervat capacitate întreruptibilă de transport.

###### IV. – Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din SNT

Art.4. Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face continuu în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice, determinarea cantităţilor de energie intrate/ieşite în/din SNT, realizându-se în conformitate cu prevederile Codului rețelei.

###### V.– Tarife

Art.5. (1) UR va plăti OTS contravaloarea serviciilor de transport prestate, calculată în baza tarifului de transport.

(2) UR va plăti suplimentar OTS, după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.

(3) Tarifele menționate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

(4) Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul reţelei, se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(6) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.

(7) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacităţii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de gaze naturale predate/preluate de OTS, precum şi, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă din executarea prezentului contract.

###### VI. - Drepturile şi obligaţiile OTS

Art.6. OTS are următoarele drepturi:

- să încaseze de la UR contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;

- să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor de transport, cu preavizare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

- să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile Codului rețelei;

- să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în Condițiile tehnice;

- în cazul situațiilor de alimentare de urgenţă, să asigure întreruperea clienţilor întreruptibili, dacă UR nu face acest lucru;

- să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate, cu respectarea tarifelor prevăzute în prezentul contract, şi, după caz, a majorărilor de întârziere;

- să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul remedierii avariilor apărute în SNT, cu informarea UR în maxim 6 ore;

- să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care preluarea zilnică totală de energie înregistrează o variaţie mai mare sau egală cu 15%  faţă de nominalizare timp de 2 zile gaziere consecutive;

- să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare;

- toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul reţelei.

Art. 7. OTS are următoarele obligații:

- să anunţe UR în legătură cu eventualele limitări/întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

- să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligațiilor de plată;

- să preia, să transporte şi să livreze UR cantităţile de energie, sub condiţia respectării nivelurile de presiune prevăzute în contract şi în conformitate cu nominalizările/renominalizările aprobate;

- să livreze gazele naturale la ieşirea din SNT cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în Condițiile tehnice;

- să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii în situaţia în care UR contestă factura emisă;

- să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;

- toate celelalte obligații astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul Reţelei.

###### VII. – Drepturile şi obligaţiile UR

Art. 8. UR are următoarele drepturi:

- să  returneze voluntar sau să transfere capacitatea aprobată,  în conformitate cu prevederile din Codul rețelei;

- să transfere cantităţi de gaze naturale,  în conformitate cu prevederile din Codul rețelei;

- să solicite şi să primească de la OTS sumele aferente pentru neasigurarea capacităţii rezervate şi, respectiv, pentru livrarea sub nominalizarea/renominalizarea aprobată, în conformitate cu prevederile Codului rețelei;

- să conteste factura emisă de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;

- de a refuza să preia în punctele de ieşire din SNT gazele naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în Condițiile tehnice;

- să solicite OTS să modifice prezentul contract în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;

- toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul reţelei.

Art. 9. UR are următoarele obligații:

- să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS, reprezentând contravaloarea serviciilor de transport prestate şi, după caz, a majorărilor de întârziere aferente;

- să accepte reducerea temporară a capacităţii şi a nominalizării/renominalizării aprobate în punctele de intrare, în cazul nerespectării condiţiilor de calitate a gazelor naturale;

- să anunţe OTS, prin intermediul nominalizării/renominalizării, în legătură cu partenerul desemnat şi respectiv cu cantităţile de energie aferente acestuia;

- să ia toate măsurile necesare, prin furnizori şi operatorii de sistem, în vederea asigurării limitării/întreruperii livrărilor de energie către clienţii săi, inclusiv pentru clienţii întreruptibili, cu respectarea legislației în vigoare;

- să livreze gazele naturale la intrarea în SNT cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în Condițiile tehnice;

- toate celelalte obligații astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul reţelei.

###### VIII. - Garanţii

Art.10. (1) Garanţiile constituite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale sunt prevăzute în Codul Reţelei.

(2) Suplimentar față de prevederile alin. (1), părţile pot să îşi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a obligațiilor asumate prin contract.

(3) Instrumentele de garantare prevăzute la alin. 2 sunt constituite în condiții de echivalență.

###### IX. – Programul de transport

Art.11. (1) Programul de transport este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul contract.

(2) Programul de transport poate fi modificat în conformitate cu procedura prevăzută de Codul rețelei.

(3) Pârțile au obligația să respecte presiunea minimă/maximă, în punctele de intrare/ieşire, astfel cum aceasta este prevăzută în Convenţia tehnică încheiată conform prevederilor Codului reţelei;

(4) OTS poate accepta depăşirea presiunii în punctele de intrare dacă operarea în aceste condiţii nu afectează transportul pentru alți UR.

###### X. – Clauza de confidenţialitate

Art.12. (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea contractului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), următoarele date, documente şi informaţii:

- cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile Codului Reţelei;

- cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;

- cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.

(3) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.

###### XI. Răspundere contractuală

Art.13. (1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la alin. (5) al art. 5, atrage:

- perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;

- limitarea prestării serviciului de transport al gazelor naturale începând cu a 26-a zi de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată;

- întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată.

(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.

Art. 14 – (1) În situaţia în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condiţiile de calitate a gazelor naturale în punctele de intrare în SNT, cel puţin la nivelul prevăzut în Condiţiile tehnice, OTS este îndrituit să solicite şi să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unităţi de energie, predate la intrarea în SNT şi care se află în condiţii de calitate sub cele prevăzute în Condiţiile tehnice; contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unităţi de energie, este calculată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la intrarea în SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calităţii, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, exprimată în RON/unităţi de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.

(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, OTS are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care UR nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţiile în cauză, precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.

Art. 15 - În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer a capacităţii rezervată şi neutilizată, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea a încetării contractului.

Art. 16  - (1) UR este îndrituit să solicite şi să primească:

- o sumă determinată în funcţie de tariful pentru livrare sub nominalizare, în conformitate cu prevederile Codului reţelei, în cazul livrării în punctele de ieşire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobată;

- o sumă determinată în funcţie de tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta;

- o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unităţi de energie, predate la ieşirea din SNT şi care se află în condiţii de calitate sub cele prevăzute în Condiţiile tehnice, calculată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la ieşirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calităţii, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale, exprimată în RON/unităţi de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.

(2) În cazul în care suma prevăzută la alin (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.

###### XII. – Forţa majoră

Art.17. - (1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1351 din Codul Civil.

  - În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.

###### XIII. – Încetarea contractului

Art.18. - (1) Prezentul contract încetează:

- prin executarea prestațiilor;

- prin denunțare unilaterală;

- prin acordul de voință al părților;

- la expirarea termenului contractului;

- în cazul neîndeplinirii uneia din  cerinţele privind accesul la serviciile de transport în SNT, prevăzute de Codul reţelei;

- în cazul returnării voluntare a capacităţii aprobate totale, în conformitate cu Codul rețelei;

- în cazul transferului obligatoriu al capacităţii totale aprobate în conformitate cu condiţiile prevăzute de Codul rețelei;

- prin denunţare în caz de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz,  a partenerului contractual;

- pentru caz de forță majoră, conform contractului.

(2) Încetarea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale care decurg din executarea contractului până la încetarea acestuia.

###### XIV - Notificări

Art.19. (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.

(2) Termenul de notificare este de maxim 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.

(3) Modalităţile de notificare sunt stabilite de către părţi de comun acord, cu respectarea prevederilor Codului rețelei.

###### XV. – Legislaţie aplicabilă şi soluţionarea litigiilor

Art.20. (1) Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti  competente.

###### XVI. – Cesionarea contractului

Art.21. (1) Nici una dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu poate fi refuzat nemotivat.

(2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minim 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.

(3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.

(4) În situaţia în care partea notificată nu răspunde sau, după caz, nu răspunde motivat, în termenul prevăzut la alin. (3), intenţia de cesionare este considerată acceptată.

###### XVII. – Alte clauze

Art.22.  Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor, sub condiţia respectării legislaţiei în vigoare.

Art. 23.  Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

- Anexa nr. 1 - Tarife

- Anexa 2: Capacitatea rezervată

- Anexa 3: Programul de transport

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare originale, şi fiecare parte declară că a primit un astfel de exemplar original.

Notă: Clauzele din prezentul contract, aplicabile clienţilor întreruptibili de gaze naturale, vor fi preluate exclusiv în cadrul contractelor încheiate între OTS şi UR care au în portofoliul lor de clienţi, clienţi întreruptibili.

OTS	UR

Reprezentant legal,	Reprezentant legal,

Anexa nr. 1

la contractul – cadru de transport

al gazelor naturale

TARIFE

Anexa nr. 2

la contractul – cadru de transport

al gazelor naturale

CAPACITATEA REZERVATĂ*

NOTĂ:

* se va prelua modelul anexei nr. 4 la Codul reţelei

Anexa nr. 3

la contractul – cadru de transport

al gazelor naturale

PROGRAM DE TRANSPORT*

NOTĂ:

* se va prelua modelul anexei nr. 5 la Codul reţelei

##### Anexa nr. 11

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

CONTRACT-CADRU

de transport al gazelor naturale încheiat în urma procedurii privind rezervarea de capacitate incrementală în Sistemul național de transport al gazelor naturale

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., cu sediul în Mediaş, piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, tel. 0269-803333, 0269-839031, e-mail cabinet@transgaz.ro, număr de ordine J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, cont virament IBAN RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la B.C.R. Mediaş, în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport şi de sistem sau OTS, pe de o parte,

și

Utilizatorul reţelei, denumit în continuare UR, ......................... [Se completează cu datele de identificare ale UR.], în calitate de beneficiar al serviciului de transport, pe de altă parte,    	denumite individual partea şi împreună părţile, au convenit încheierea prezentului contract de transport al gazelor naturale, în urma derulării procesului de capacitate incrementală având ca obiect alocarea de capacitate incrementală în punctul de ............ [Se completează, după caz, cu „intrare în“ sau cu „ieşire din“.] Sistemul naţional de transport al gazelor naturale din România (SNT) …………. [Se completează cu denumirea punctului.].

CAP. I

Terminologie; legislație și alte documente aplicabile

Art. 1. (1) În sensul prezentului contract de transport al gazelor naturale, denumit în continuare contract, următorii termeni se definesc după cum urmează:

- data confirmării - data de .................... [Se completează cu data confirmării prevăzută în documentaţia aferentă procesului de capacitate incrementală.], până la care UR are dreptul de a rezilia unilateral contractul, în conformitate cu art. 8 lit. e);

– data de începere - data de .................... [Se completează cu data de începere prevăzută în documentaţia aferentă procesului de capacitate incrementală.], de la care OTS va asigura toate condiţiile de utilizare efectivă a capacității incrementale alocate UR.

(2) Termenii utilizaţi în contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei.

(3) Prevederile prezentului contract sunt completate cu dispoziţiile din Codul civil, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), inclusiv cu prevederile din Codul rețelei.

CAP. II. Obiectul contractului

Art. 2. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie rezervarea de capacitate de transport şi prestarea serviciilor ferme de transport al gazelor naturale în punctul de .............. [Se completează, după caz, cu „intrare în“ sau cu „ieşire din“.] SNT …………. [Se completează cu denumirea punctului.] începând cu data de .................... [Se completează cu data de începere prevăzută în documentaţia aferentă procesului de capacitate incrementală.].

(2) În situaţia în care punctul menţionat la alin. (1) este un punct de ieşire din SNT, obiectul contractului prevăzut la alin. (1) se completează cu ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu transportul prin SNT al cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, până la respectivul punct de ieşire din SNT.

(3) Capacitatea de transport rezervată are următoarele caracteristici:

-  datele de identificare ale punctului (longitudine/latitudine):

– localitatea/unitatea administrativă:

– tipul de punct [intrare/ieşire]:

– capacitatea de transport rezervată, exprimată în MWh/zi: ..... [Se completează cu capacitatea de transport rezervată în fiecare an al perioadei prevăzute la art. 3 din contract.].

(4) În cazul în care, în conformitate cu procedura specifică de desfăşurare a procesului de capacitate incrementală, OTS oferă UR capacitate incrementală adiţională, iar UR acceptă, atunci capacitatea de transport rezervată prevăzută la art. 2 alin. (3) va fi modificată în mod corespunzător prin încheierea unui act adiţional la prezentul contract.

CAP. III. Durata contractului

Art. 3. Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între .................. [Se completează cu data de începere.] şi .................... [Se completează cu ultima zi a ultimului an gazier pentru care capacitatea incrementală a fost alocată UR, dar nu mai mult de 40 de ani.] şi produce efecte de la data semnării lui de către ambele părţi.

CAP. IV. Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieșire în/din SNT

Art. 4. (1) Măsurarea cantităților de gaze naturale şi determinarea cantităţilor de energie intrate în/ieşite din SNT se fac în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Gazele naturale vehiculate în temeiul prezentului contract trebuie să respecte condiţiile minime de calitate prevăzute în reglementările în vigoare.

CAP. V. Tarife aplicabile. Modalități și condiții de facturare și plată

Art. 5. (1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la data prestării serviciului de transport. În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2), UR va plăti suplimentar OTS, după caz, tariful volumetric aplicabil la data prestării serviciului de transport pentru cantitatea de gaze naturale transportată, aşa cum a fost aceasta stabilită în baza alocărilor finale.

(2) După caz, UR va plăti suplimentar OTS şi alte tarife prevăzute de Codul reţelei. Plata contravalorii facturilor emise în cursul executării prezentului contract se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(3) Facturarea contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacităţii de transport rezervate, a numărului de zile din perioada de facturare şi a cantităţilor de gaze naturale stabilite în baza alocărilor finale, în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

(4) Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(5) Orice sumă care se plăteşte în temeiul prezentului contract se consideră încasată în momentul în care contul creditorului plăţii este creditat cu suma corespunzătoare.

CAP. VI. Drepturile și obligațiile OTS

Art. 6. OTS are următoarele drepturi:

- să încaseze contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;

- să execute garanția/garanțiile financiară/e depusă/e de UR conform cap. VIII „Garanţii“ din prezentul contract în caz de neplată la scadenţă a facturilor emise;

- să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

- să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile cap. VIII „Garanţii“;

- să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile Codului reţelei, cu notificarea UR cu cel puţin 3 zile calendaristice anterior limitării/întreruperii;

- să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

- să factureze, cu respectarea dispoziţiilor şi tarifelor prevăzute în Codul reţelei, contravaloarea dezechilibrelor cu titlul „Deficit“ înregistrate de către UR, inclusiv eventualele majorări de întârziere;

- să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate în conformitate cu obiectul prezentului contract, cu respectarea tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată şi, după caz, a tarifului volumetric aplicabil pentru perioada în care poate fi utilizată capacitatea rezervată, pentru cantitatea de gaze naturale transportată, inclusiv eventualele majorări de întârziere;

- să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanţă neplanificate, cu notificarea UR în maximum 6 ore;

- să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanţă planificate;

- toate celelalte drepturi, astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare sau în prezentul contract.

Art. 7. OTS are următoarele obligații:

- să notifice UR, în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii ultimei etape prevăzute de procedura specifică de desfăşurare a procesului de capacitate incrementală, cu privire la finalizarea acestui proces cu sau fără succes;

- să asigure toate condițiile de utilizare efectivă a capacităţii incrementale rezervate de către UR începând cu data de începere şi să asigure prestarea serviciilor de transport conform prezentului contract în perioada prevăzută la art. 3, în situaţia în care a fost întrunit pragul minim de capacitate prevăzut în documentaţia ce a stat la baza alocării de capacitate incrementală, după parcurgerea ultimei etape prevăzute de procedura specifică de desfăşurare a procesului de capacitate incrementală;

- să anunțe UR în legătură cu eventualele limitări sau, după caz, întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

- să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligaţiilor de plată ale UR;

- să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii, în situaţia în care acesta contestă factura emisă;

- să preia, să transporte şi să predea UR cantităţile confirmate, exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu prevederile Codului reţelei şi cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute în prezentul contract, în perioada precizată la art. 3;

- să răspundă și să soluţioneze sesizările UR referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare;

- să plătească integral și la termen facturile emise de UR, reprezentând contravaloarea dezechilibrelor cu titlul „Excedent“ înregistrate de UR;

- să plătească UR tariful pentru neasigurarea capacităţii de transport ferme rezervate, în perioada prevăzută la art. 3, în conformitate cu prevederile Codului reţelei şi ale prezentului contract;

- să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanţelor, în conformitate cu art. 20 alin. (2);

- să informeze, în scris, trimestrial, UR cu privire la stadiul tuturor activităţilor şi lucrărilor specifice proiectului de capacitate incrementală aferent punctului de intrare/ieşire în/din SNT prevăzut la art. 2 alin. (1);

- să informeze UR cu privire la orice întârziere a implementării proiectului de capacitate incrementală aferent punctului de intrare/ieşire în/din SNT prevăzut la art. 2 alin. (1) care ar conduce la decalarea datei de începere prevăzute la art. 3 şi să notifice UR cu privire la noua dată de începere (data de începere amânată), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care OTS a luat cunoștință de respectiva întârziere;

- să îndeplinească toate celelalte obligaţii, astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare sau în prezentul contract.

CAP. VII. Drepturile și obligațiile UR

Art. 8. UR are următoarele drepturi:

- în situația prevăzută la art. 2 alin. (2), să refuze preluarea la punctul de ieşire din SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în legislaţia specifică;

- să conteste facturile emise de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;

- să factureze, cu respectarea dispoziţiilor şi tarifelor prevăzute în Codul reţelei, contravaloarea dezechilibrelor cu titlul „Excedent“ înregistrate, inclusiv eventualele majorări de întârziere;

- să solicite OTS să modifice prezentul contract în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2);

- să înceteze unilateral contractul, în orice moment înainte de data confirmării, cu respectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 lit. b), după caz;

- să informeze OTS cu privire la încetarea contractului, cu efect imediat, fără alte obligaţii şi fără intervenţia instanţelor de judecată sau alte formalităţi, în cazul în care data de începere prevăzută la art. 3 este decalată cu 12 luni sau mai mult, prin transmiterea unei notificări scrise către OTS într-un termen de 90 de zile calendaristice de la data ultimei notificări transmise de către OTS în conformitate cu prevederile art. 7 lit. l), sau, dacă nicio notificare nu este transmisă, într-un termen de 90 de zile calendaristice de la data la care UR a luat cunoştinţă de faptul că întârzierea este de 12 luni sau mai mult;

- să notifice OTS prelungirea perioadei contractuale în mod corespunzător, în cazul în care data de începere prevăzută la art. 3 este decalată cu mai puţin de 12 luni în total sau în cazul în care UR nu şi-a exercitat dreptul prevăzut la lit. f), prin transmiterea unei notificări scrise către OTS într-un termen de 90 de zile calendaristice de la data ultimei notificări transmise de către OTS în conformitate cu prevederile art. 7 lit. l);

- să perceapă penalități de întârziere în conformitate cu prevederile art. 16;

- toate celelalte drepturi, astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare sau în prezentul contract.

Art. 9. UR are următoarele obligaţii:

- să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS în concordanţă cu prevederile prezentului contract;

- să plătească OTS, în situaţia în care, ca efect al exercitării de către UR a dreptului prevăzut la art. 8 lit. e), procesul de capacitate incrementală se finalizează fără succes, o despăgubire a cărei contravaloare maximă este stabilită în documentaţia aferentă procesului de capacitate incrementală şi care poate fi redusă în conformitate cu prevederile procedurii specifice de desfăşurare a procesului de capacitate incrementală;

- să accepte limitarea/întreruperea serviciului de transport în condiţiile prevăzute de prezentul contract;

- să constituie întocmai garanţiile prevăzute la capitolul VIII „Garanţii“;

- toate celelalte obligații, astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare sau în prezentul contract.

CAP. VIII. Garanții

Art. 10. UR are obligația de a constitui în favoarea OTS:

- o garanție financiară aferentă obligaţiei UR prevăzute la art. 9 lit. b);

- o garanție financiară pentru prestarea serviciilor de transport.

Art. 11. (1) UR poate fi exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară prevăzută la art. 10 lit. b) dacă:

- UR face dovada că are un rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating agreate de OTS, cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract; sau

- plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport.

(2) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, nivelul de rating acordat UR se modifică în sensul scăderii sub nivelul de rating al OTS, precum şi în situaţia în care se schimbă agenţia emitentă a ratingului în raport cu prevederile alin. (1) lit. a), UR este obligat să notifice acest lucru OTS, în termen de 3 zile calendaristice de la producerea modificării/schimbării.

Art. 12. (1) Garanțiile financiare prevăzute la art. 10 sunt prezentate de către UR sub formă de:

- scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau

- cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; şi/sau

- cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei.

(2) OTS acceptă scrisoarea de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agenţiile de rating agreate de OTS, cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating acordate de agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.

(3) Nivelul garanţiei financiare prevăzută la art. 10 lit. a) este de .................... [Se completează cu suma maximă stabilită în documentaţia aferentă procesului de capacitate incrementală.].

(4) Garanţia financiară prevăzută la art. 10 lit. a) se constituie în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului contract şi îşi încetează valabilitatea în cea de-a 20-a zi calendaristică ce urmează datei confirmării.

(5) Garanţia financiară prevăzută la art. 10 lit. a) poate fi executată de către OTS până la concurenţa sumei determinate în conformitate cu prevederile procedurii specifice de desfăşurare a procesului de capacitate incrementală. Partea neexecutată a garanţiei se va restitui de către OTS în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării.

(6) Nivelul garanţiei financiare prevăzute la art. 10 lit. b) va fi egal cu de două ori valoarea medie estimată a facturii lunare pentru serviciile de transport.

(7) În cazul în care nivelul garanţiei financiare prevăzute la art. 10 lit. b):

a) scade sub nivelul prevăzut la alin. (6), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;

b) se situează peste nivelul precizat la alin. (6), OTS este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel prevăzut la alin. (6).

(8) Ajustarea nivelului garanţiei se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (6).

(9) Garanţia financiară constituită conform alin. (6) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului.

Art. 13. (1) În situația în care UR face dovada bonităţii conform art. 11 alin. (1) lit. a), OTS poate cere, în cazurile justificate menţionate la alin. (2), constituirea unei garanţii financiare în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6).

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR este în întârziere la plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.

Art. 14. (1) OTS poate executa garanţiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.

(2) Cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior executării oricărei garanţii, OTS are obligaţia de a notifica în scris UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

(3) În situaţia executării parţiale sau totale a garanţiei financiare prevăzute la art. 10 lit. b), UR are obligaţia de a reconstitui această garanţie în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (7) lit. a).

CAP. IX. Clauza de confidențialitate

Art. 15. (1) Pârțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, documentelor și a informațiilor obținute din derularea prezentului contract.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente și informații care:

- au fost cunoscute părţii contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte contractantă; sau

- au fost dezvăluite după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire;

- fac obiectul unei obligaţii legale privind dezvăluirea; sau

- sunt dezvăluite către un operator economic afiliat; în această situaţie partea care dezvăluie operatorului economic afiliat rămâne răspunzătoare pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi cealaltă parte ca urmare a divulgării informaţiilor de către operatorul economic afiliat; operatorul economic afiliat beneficiază de toate excepţiile stabilite în acest articol.

(3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale.

(4) Nerespectarea obligaţiilor care decurg din alin. (1)-(3) atrage răspunderea părţii culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.

CAP. X. Răspunderea contractuală

Art. 16. (1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) atrage executarea garanţiei constituite în acest sens şi plata de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei şi până la achitarea integrală.

(2) În cazul în care OTS nu respectă obligaţia prevăzută la art. 7 lit. b) de a asigura, la data de începere prevăzută la art. 3, toate condiţiile de utilizare efectivă a capacităţii incrementale rezervate de către UR, acesta va plăti UR, lunar, o penalitate de întârziere. Această penalitate va fi egală cu tariful de rezervare de capacitate pentru servicii de transport ferme pe termen lung aplicabil în luna respectivă înmulţit cu capacitatea de transport rezervată pe zi şi cu numărul de zile din acea lună în care capacitatea de transport rezervată nu a fost asigurată.

(3) OTS va fi scutit de plata penalităţilor pentru primele ..... luni [Se completează cu numărul de luni.] de la data de începere prevăzută la art. 3, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

(i) OTS notifică UR cu privire la noua dată de începere (data de începere amânată), în conformitate cu prevederile art. 7 lit. l), cu cel puţin 12 luni înainte de data de începere prevăzută la art. 3; şi

(ii) capacitatea de transport rezervată devine efectiv şi integral disponibilă în termen de ..... luni [Se completează cu numărul de luni.] de la data de începere prevăzută la art. 3.

(4) Dacă disponibilitatea capacităţii de transport rezervate este întârziată peste perioada de ..... luni [Se completează cu numărul de luni prevăzut la alin. (3).], OTS va plăti retroactiv, în luna următoare acestei perioade, toate penalitățile lunare calculate în conformitate cu prevederile alin. (2).

(5) Numărul de luni prevăzut la alin. (3) poate fi cel mult egal cu numărul întreg rezultat prin aplicarea unui procent de 10% la numărul de luni al perioadei cuprinse între data confirmării şi data de începere prevăzută la art. 3.

Art. 17. (1) Ca efect al neîndeplinirii, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale ale UR exigibile ulterior datei de începere, OTS are dreptul de a solicita, în raport cu prejudiciul înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale ale OTS exigibile ulterior datei de începere conferă dreptul UR de a solicita, în raport cu prejudiciul înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Debitorul obligaţiei este de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea obligaţiilor contractuale, cu excepţia cazurilor anume stipulate în prezentul contract.

CAP. XI. Forța majoră

Art. 18. (1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, prin notificare în maximum 5 zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 30 de zile calendaristice de la apariţie.

(3) În situaţia în care forţa majoră nu încetează în termen de 12 luni de la data intervenirii cazului de forţă majoră, fiecare parte are dreptul să înceteze de plin drept prezentul contract, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde daune-interese.

(4) Cazul fortuit nu înlătură răspunderea contractuală.

CAP XII. Încetarea contractului

Art. 19. (1) Prezentul contract încetează:

- prin ajungerea la termen, conform prevederilor art. 3;

- de plin drept, în baza notificării transmise de către OTS în conformitate cu prevederile art. 7 lit. a), în situaţia în care procesul de capacitate incrementală nu s-a finalizat cu succes;

- prin acordul părţilor;

- prin denunţare unilaterală, în caz de faliment al partenerului contractual, în baza unei notificări prealabile;

- prin denunțare unilaterală, în condiţiile art. 18;

- prin denunțare unilaterală de către UR, în condiţiile art. 8 lit. e) şi f);

- prin denunțare unilaterală de către UR, în situaţia în care OTS pierde dreptul de a desfăşura activitatea de operare a SNT;

- prin reziliere unilaterală, în condiţiile art. 1.552 din Codul civil.

(2) Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenței acestora.

CAP. XIII. Notificări

Art. 20. (1) OTS și UR sunt obligaţi ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, în scris, la sediul UR indicat de acesta, respectiv la adresa indicată pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., orice modificare a circumstanţelor.

(2) În sensul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se înţelege intrarea în vigoare, modificarea sau abrogarea unui act normativ al cărui obiect de reglementare vizează, în tot sau în parte, termenii şi condiţiile specifice aferente prezentului contract. Modificări legislative ulterioare semnării acestui contract nu vor putea conduce la modificarea prevederilor referitoare la obiectul şi durata acestuia.

(3) Termenul de notificare este de maximum 3 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.

(4) Notificările între OTS şi UR se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

(5) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

CAP. XIV. Legea contractului și soluționarea litigiilor

Art. 21. (1) Prezentul contract este guvernat de legea română.

(2) OTS şi UR convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de pe teritoriul României.

CAP. XV. Cesionarea contractului

Art. 22. (1) Niciuna dintre părți nu va putea ceda unui terţ, în niciun mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul dat în mod expres, în scris, de către cealaltă parte, acord care nu poate fi refuzat nemotivat.

(2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celorlalte părţi cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea datei de cesionare planificate.

(3) Părţile notificate au obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data înregistrării notificării.

(4) În situaţia în care partea notificată în condiţiile alin. (2) nu răspunde sau, după caz, răspunde nemotivat, intenţia de cesionare se consideră:

a) neacceptată, în situaţia cesionării prezentului contract, conform legislaţiei în vigoare;

b) acceptată, în situaţia cesiunilor de creanţă/de datorie.

(5) Cedarea către un operator economic afiliat a drepturilor şi/sau a obligaţiilor UR decurgând din prezentul contract fără acordul expres al OTS exprimat în scris este permisă numai dacă respectivul operator economic afiliat constituie în favoarea OTS, într-un termen de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării cesionării, garanţii financiare la nivelul celor constituite de către UR.

(6) În orice caz, OTS poate solicita cesionarea prezentului contract doar dacă cesionarul este sau devine operator licenţiat al SNT sau al unui sistem de transport gaze care include punctul de intrare/ieşire prevăzut la art. 2 alin. (1).

(7) În situaţia în care OTS pierde dreptul de a desfăşura activitatea de operare a SNT, acesta întreprinde toate demersurile în vederea cesionării prezentului contract către noul operator al SNT sau către operatorul acelui sistem de transport al gazelor naturale care include punctul de intrare/ieşire prevăzut la art. 2 alin. (1).

CAP. XVI. Clauze finale

Art. 23. Prezentul contract se încheie în limba română.

##### Anexa nr. 2

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Declaraţia utilizatorului reţelei

În conformitate cu prevederile Codului Reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, declar prin prezenta că solicitarea de capacitate pentru fiecare punct de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale este în concordanţă cu:

a) contractele încheiate cu clienţii din portofoliul propriu;

b) contractele de înmagazinare;

c) necesarul de consum propriu.

Utilizatorul reţelei											Data: ………

Reprezentant autorizat 										Semnătură: ………

##### ANEXA nr. 3

(la Codul reţelei

pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Solicitare de capacitate

I. Parte solicitantă

UR: ………………………………………………………………….

[numele şi datele de identificare ale UR]

Persoana de contact pentru această solicitare: ……………..

II. Perioada de capacitate

Capacitatea este solicitată pentru perioada: ……………

1. [Zi gazieră]; [lună]; [an] , ora 6,00 – 1. [zi gazieră];[lună]; [an], ora 6,00

III. Informaţii privind capacitatea

Capacitatea este solicitată pentru următorul/următoarele punct/puncte de intrare/ieşire:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM* | Denumire PM* | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea capacităţii în MWh/zi se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Din capacitatea solicitată la punctele de ieşire, următoarea va fi cu alimentare de urgenţă întreruptibilă:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

IV. Informaţii suplimentare

Pentru capacitatea în punctele de intrare:

1. Partenerul/Clienţii UR trebuie specificat/specificaţi.

2. Se vor ataşa declaraţii conform modelului din Anexa nr. 2 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

Utilizatorul reţelei									Data: ………..

Reprezentant autorizat								Semnătură: ………..

##### ANEXA nr. 4

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Notificare

de aprobare /  de refuz

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. …, înregistrată sub nr. …

Prin prezenta vă comunicăm faptul că se aprobă rezervarea următoarei capacităţi:

În baza art. 43 alin. (2) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prin prezenta vă comunicăm faptul că se refuză rezervarea următoarei capacităţi:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM* | Denumire PM* | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/zi |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

OTS													Data: ………….

Reprezentant autorizat                                                                Semnătură: …………

##### ANEXA nr. 5

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Program de transport

Prin prezenta vă informăm în legătură cu programul nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. În acest sens, vă comunicăm mai jos cantităţile lunare convenite cu producătorii, furnizorii, operatorii de înmagazinare, operatorii de distribuţie, clienţii direcţi, care vor face obiectul contractului de transport pentru perioada …, după cum urmează:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM* | Denumire PM* | Partenerul UR (furnizor) | Cantitatea MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Partenerul UR (OD/CD/OÎ) | Cantitatea MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea cantităţii în MWh se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Vă rugăm să aveţi în vedere că acest program de transport este obligatoriu pentru anul gazier [ ], exceptând cazul în care este amendat de noi în scris potrivit termenilor şi condiţiilor Codului reţelei.

Utilizatorul reţelei												   Data: ………..

Reprezentant autorizat                                                                                  Semnătură: ………..

##### ANEXA nr. 6

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Notificare de schimbare a programului de transport nr. .....

###### din data .......

Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificarea programului nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. În acest sens, vă comunicăm mai jos noile cantităţi avute în vedere:

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM* | Denumire PM* | Partenerul UR (furnizor) | Cantitatea MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Partenerul UR (OD/CD/furnizor/OÎ) | Cantitatea MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Utilizatorul reţelei												   Data: ………….

Reprezentant autorizat                                                                                  Semnătură: ………….

##### ANEXA nr. 7

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Nominalizare/Renominalizare/NIZ

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Denumire UR şi/sau partener UR | Cantitate nominalizată pentru zz/ll/aa MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |
| …. n. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Denumire UR şi/sau partener UR | Cantitate nominalizată pentru zz/ll/aa MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |
| … n | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Puterile calorifice superioare luate în calcul la elaborarea nominalizării/renominalizării sunt cele disponibile pe pagina de internet a OTS la momentul elaborării solicitării respective, puteri calorifice superioare calculate şi publicate în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.

⁭ 	Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura nominalizare/renominalizare pentru ziua gazieră [zz/ll/aa] şi ne rezervăm totodată dreptul de a face renominalizare în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

⁭ 	Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura renominalizare pentru ziua gazieră [zz/ll/aa]

Declarăm că nominalizarea/renominalizarea este în conformitate cu obligaţiile contractuale potrivit portofoliului propriu de clienţi.

##### Aşteptăm aprobarea dumneavoastră pentru valorile sus-menţionate.

##### ANEXA nr. 71

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport a gazelor naturale)

###### Confirmare Nominalizare/Renominalizare/NIZ

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Denumire UR şi/sau Partener UR | Cantitate nominalizată aprobată pentru zz/ll/aa MWh | Motivul ajustării** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |  |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |  |
| … n | [cod] | [nume] | [nume] | [valoare] |  |
|  | Cantitate tranzacţionată cu notificare în PVT (cumpărare) pentru zz/ll/aa MWh |
| 1. | PVT | [nume] | [valoare] |
| 2. | PVT | [nume] | [valoare] |
| ... n | PVT | [nume] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

** Se va preciza motivul ajustării, şi anume:

E – nominalizări neechilibrate intrare/ieşire (doar în situaţia transmiterii nominalizării prin canale alternative);

M – aplicarea procedurii de corelare.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Denumire UR şi/sau Partener UR | Cantitate nominalizată pentru zz/ll/aa MWh | Motivul ajustării** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total din care: |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |
| 2. | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |
| … n | [cod] | [nume] | [nume] |  |  |
|  | Cantitate tranzacţionată cu notificare în PVT (vânzare) pentru zz/ll/aa MWh |
| 1. | PVT | [nume] | [valoare] |
| 2. | PVT | [nume] | [valoare] |
| ... n | PVT | [nume] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

** Se va preciza motivul ajustării, şi anume:

E – nominalizări neechilibrate intrare/ieşire (doar în situaţia transmiterii nominalizării prin canale alternative);

M – aplicarea procedurii de corelare.

⁭ Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă nominalizarea/renominalizarea pentru ziua gazieră [zz/ll/aa].

##### ANEXA nr. 8

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Cerere de transfer de capacitate în punctele de intrare în SNT

A. [această secţiune a cererii de transfer se va completa de către UR care doreşte să transfere capacitate de transport către alt UR]

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………. [se va completa data], în calitate de UR care transferă, solicit prin prezenta transferarea, începând cu data  de ……….. [se va completa data]/pentru perioada ............. [se va completa perioada pentru care se solicită transferul], către ............................... [numele/denumirea UR/solicitantului beneficiar de transfer] a următoarelor capacităţi de transport:

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Capacitate oferită spre transfer (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Anexez prezentei propunerea privind programul de transport aplicabil în cazul aprobării transferului.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm ca, în situaţia aprobării cererii de transfer, să modificaţi în mod corespunzător nivelurile de capacitate rezervată prevăzute în contractul de transport nr. [se va completa cu numărul contractului de transport încheiat între UR care transferă şi OTS].

Justificarea acestei cereri de transfer de capacitate constă în ………….. [se vor enumera motivele].

UR care transferă						Data: …………

Reprezentant autorizat               				Semnătura: ……….

B. [această secţiune a cererii de transfer se va completa de către UR/solicitantul beneficiar de transfer]

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR/solicitantului], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ………….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………….[se va completa data] [textul cu caractere italice nu se va insera în cererea de transfer în cazul solicitantului beneficiar de transfer care nu are un contract de transport încheiat cu OTS la data cererii de transfer], în calitate de UR/solicitant care beneficiază de transfer,

- sunt de acord cu preluarea de la ............. [numele/denumirea UR care transferă], a următoarelor capacităţi de transport:

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Capacitate acceptată a fi transferată (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

- nu sunt de acord cu preluarea, de la ………. [numele/denumirea UR care transferă] a următoarelor capacităţi de transport:

| Nr. crt. | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Capacitate refuzată la transfer (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Anexez prezentei propunerea privind programul de transport aplicabil în cazul aprobării transferului.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm ca, în situaţia aprobării cererii de transfer, să modificaţi în mod corespunzător nivelurile de capacitate rezervată prevăzute în contractul de transport nr. [se va completa cu numărul contractului de transport încheiat între UR care transferă şi OTS] / să ne transmiteţi spre semnare contractul de transport aferent capacităţii de transport transferate [textul cu caractere italice se va insera în cererea de transfer în cazul solicitantului beneficiar de transfer care nu are un contract de transport încheiat cu OTS la data cererii de transfer].

Justificarea acestui refuz de preluare a capacităţii oferite spre transfer constă în ………….. [se vor enumera motivele].

UR care beneficiază de transfer								Data: …………

Reprezentant autorizat										Semnătură: …………

##### ANEXA nr. 81

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

###### Cerere de transfer de capacitate în punctele de ieşire din SNT

A. [această secţiune a cererii de transfer se va completa de către UR care doreşte să transfere capacitate de transport către alt UR]

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………. [se va completa data], în calitate de UR care transferă, solicit prin prezenta transferarea, începând cu data  de ……….. [se va completa data]/pentru perioada ............. [se va completa perioada pentru care se solicită transferul], către ............................... [numele/denumirea UR/solicitantului beneficiar de transfer] a următoarelor capacităţi de transport:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate oferită spre transfer (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Din care următoarea capacitate cu alimentare de urgenţă întreruptibilă:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate oferită spre transfer (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Anexez prezentei propunerea privind programul de transport aplicabil în cazul aprobării transferului.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm ca, în situaţia aprobării cererii de transfer, să modificaţi în mod corespunzător nivelurile de capacitate rezervată prevăzute în contractul de transport nr. [se va completa cu numărul contractului de transport încheiat între UR care transferă şi OTS].

Justificarea acestei cereri de transfer de capacitate constă în ………….. [se vor enumera motivele].

UR care transferă											Data: …………

Reprezentant autorizat               								Semnătura: ……….

B. [această secţiune a cererii de transfer se va completa de către UR/solicitantul beneficiar de transfer]

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR/solicitantului], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ………….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………….[se va completa data] [textul cu caractere italice nu se va insera în cererea de transfer în cazul solicitantului beneficiar de transfer care nu are un contract de transport încheiat cu OTS la data cererii de transfer], în calitate de UR/solicitant care beneficiază de transfer,

- sunt de acord cu preluarea de la ............. [numele/denumirea UR care transferă], a următoarelor capacităţi de transport:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate acceptată a fi transferată (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Din care următoarea capacitate cu alimentare de urgenţă întreruptibilă:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate acceptată a fi transferată (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

- nu sunt de acord cu preluarea, de la ………. [numele/denumirea UR care transferă] a următoarelor capacităţi de transport:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate refuzată la transfer (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Din care următoarea capacitate cu alimentare de urgenţă întreruptibilă:

| Nr. crt. | Cod SRM* | Denumire SRM* | Capacitate refuzată la transfer (MWh/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anuală | Trimestrială | Lunară | Zilnică |
| 1. | [cod] | [nume] | [valoare] | [valoare] | [valoare] | [valoare] |

* Punct de ieşire fizic.

Anexez prezentei propunerea privind programul de transport aplicabil în cazul aprobării transferului.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm ca, în situaţia aprobării cererii de transfer, să modificaţi în mod corespunzător nivelurile de capacitate rezervată prevăzute în contractul de transport nr. [se va completa cu numărul contractului de transport încheiat între UR care transferă şi OTS] / să ne transmiteţi spre semnare contractul de transport aferent capacităţii de transport transferate [textul cu caractere italice se va insera în cererea de transfer în cazul solicitantului beneficiar de transfer care nu are un contract de transport încheiat cu OTS la data cererii de transfer].

Justificarea acestui refuz de preluare a capacităţii oferite spre transfer constă în ………….. [se vor enumera motivele].

UR care beneficiază de transfer								Data: …………

##### Reprezentant autorizat										Semnătură: …………

##### ANEXA nr. 82

(la Codul reţelei pentru

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

Cerere de transfer de capacitate la nivel de UR

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………. [se va completa data], solicit prin prezenta efectuarea transferului de capacitate între următoarele puncte de intrare/ieşire în/din SNT, începând cu data  de ………..[se va completa data] /pentru perioada ............. [se va completa perioada pentru care se solicită transferul].

Puncte de intrare

| Nr. crt. | Punct de intrare din care se transferă | Punct de intrare în care se transferă | Capacitatea transferată (MWh/zi) | Tipul capacităţii transferate (anuală, trimestrială, lunară, zilnică) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* | Cod PM/VPM* | Denumire PM/VPM* |  |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [cod] | [nume] | [valoare] | [tip capacitate] |

* Punct de intrare fizic/virtual.

Puncte de ieşire

| Nr. crt. | Punct de ieşire din care se transferă | Punct de ieşire în care se transferă | Capacitatea transferată (MWh/zi) | Tipul capacităţii transferate (anuală, trimestrială, lunară, zilnică) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod SRM* | Denumire SRM* | Cod SRM* | Denumire SRM* |  |  |
| 1. | [cod] | [nume] | [cod] | [nume] | [valoare] | [tip capacitate] |

* Punct de ieşire fizic.

Anexez prezentei propunerea de modificare a programului de transport, aplicabilă în cazul aprobării transferului.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm ca, în situaţia aprobării cererii de transfer, să modificaţi în mod corespunzător nivelurile de capacitate rezervată.

Justificarea acestei cereri de transfer de capacitate constă în ………….. [se vor enumera motivele].

UR solicitant 											Data: …………

Reprezentant autorizat               							Semnătură: ……….

##### ANEXA nr. 9

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

###### CONDIŢII TEHNICE PENTRU EXPLOATAREA PUNCTELOR DE MĂSURARE A CANTITĂŢILOR DE GAZE  NATURALE LA INTRAREA ÎN/IEŞIREA DIN SNT

Cap. 1 Condiţii generale

1.1. Condiţiile tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT, denumite în continuare Condiţii tehnice, fac parte integrantă din Codul de reţelei şi stabilesc:

a) drepturile şi obligaţiile OTS, UR şi partenerilor UR privind exploatarea punctelor de intrare/ieşire în/din SNT;

b) schimbul de date dintre OTS, UR şi partenerilor UR necesare operării şi utilizării SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă;

c) metodele si mijloacele de măsurare (contoare/sisteme de măsurare) a cantităţilor de gaze tranzacţionate;

d) relaţiile de calcul utilizate pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale;

e) metode şi mijloacele de determinare a parametrilor de calitate a gazelor naturale.

1.2. Condiţiile tehnice se aplică în relaţiile dintre OTS şi UR sau partenerii UR, fiind parte integrantă din contractul de transport al gazelor naturale nr. __________ din __________________.

1.3. Termenii utilizaţi în prezentele Condiţiile tehnice sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi în Codul  reţelei.

Cap. 2. Exploatarea punctelor de intrare în/ieşire din SNT

2.1. Exploatarea punctelor de intrare/ieşire în/din SNT aparţinând OTS, se realizează de către OTS cu respectarea procedurilor de lucru întocmite în conformitate cu Manualul de Asigurare a Calităţii şi legislaţia specifică din domeniu, şi constă în principal din următoarele activităţi:

a) Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, securitate şi continuitate a alimentării a ansamblului instalaţiei tehnologice şi a echipamentelor aferente prin operarea şi întreţinerea acestora de către personal de specialitate, autorizat;

b) Operarea instalaţiei tehnologice pentru asigurarea parametrilor stabiliţi pentru presiune, debit şi nivelul odorizării;

c) Măsurarea şi determinarea cantităţilor de gaze naturale prin intermediul sistemelor de măsurare în punctele de intrare în/ieşire din SNT;

d) Adaptarea componenţei şi configuraţiei sistemului de măsurare la cerinţele de presiune şi debit a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile contractului de transport referitoare la capacitatea aprobată;

e) Verificarea metrologică periodică a sistemelor de măsurare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi precizările din capitolul 4 al prezentelor Condiţii tehnice;

f) Menţinerea şi completarea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei tehnologice aferente punctului de intrare/ieşire în/din SNT, care să conţină cel puţin:

- descrierea generală a instalaţiei tehnologice, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi a anului punerii în funcţiune;

- schema tehnologică a instalaţiei tehnologice;

- configuraţia geometrică a panoului de măsurare cu precizarea dimensiunilor;

- sistemul de măsurare utilizat, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi metrologice a tuturor componentelor;

- delimitarea zonelor de exploatare cu evidenţierea zonelor clasificate ca fiind arii periculoase;

- documente care atestă conformitatea sistemului de măsurare cu cerinţele legislaţiei metrologice în vigoare;

g) Asigurarea securităţii măsurătorilor prin:

- sigilarea sistemelor de măsurare conform schemei de sigilare din aprobarea de model;

- izolarea etanşă a liniilor de măsurare aflate în rezervă, dacă acestea există, prin închiderea şi sigilarea robinetelor;

- respectarea condiţiilor de funcţionare conform cărţii tehnice, a ansamblului instalaţiilor şi sistemelor de măsurare, prin sigilarea tuturor robineţilor în poziţiile de închis sau deschis complet, după caz;

- protejarea prin parole software a datelor înregistrate de calculatoarele de debit;

- protejarea şi sigilarea tuturor subansamblelor aparatelor şi traductoarelor care pot fi dereglate în decursul exploatării şi care pot afecta rezultatul măsurării gazelor naturale.

h) Asigurarea pazei, integrităţii şi securităţii instalaţiei tehnologice aferente punctului de intrare/ieşire în/din SNT;

i) Asigurarea măsurilor de protecţia muncii, P.S.I. şi mediu în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

j) Menţinerea integrităţii jurnalului de calibrare şi completarea conform principiului: „Aşa am găsit, aşa am lăsat”.

k) Menţinerea integrităţii şi completarea jurnalului de configurare şi a jurnalului de avarii.

2.2. Drepturile şi obligaţiile OTS şi ale UR sunt cele stabilite prin contractul de transport al gazelor naturale şi Codul reţelei.

2.3. În scopul derulării contractelor de transport, UR are responsabilitatea ca prin contractele încheiate cu partenerii acestuia, să prevadă obligaţii cu privire la exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale şi a schimbului de date dintre aceştia.

2.4. Pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea în SNT, OTS UR şi partenerii UR au următoarele obligaţii specifice:

A. Partenerii UR - producători, importatori, OÎ - în relaţia cu OTS au următoarele obligaţii:

(1) Să permită accesul reprezentanţilor desemnaţi de către OTS, la solicitarea scrisă a acestuia, în incinta instalaţiilor tehnologice pentru controlul sistemelor de măsurare şi verificarea metrologică a componentelor acestora, în prezenţa UR şi/sau a partenerilor acestuia;

(2) Să informeze OTS despre modificarea planificată a regimurilor tehnologice de livrare a gazelor naturale, cu minim 24 ore înainte;

(3) Să livreze gaze naturale în SNT numai prin punctele în care UR au rezervat capacitate;

(4) Să comunice în cel mai scurt timp OTS apariţia situaţiilor de avarie, care afectează regimul tehnologic din SNT, precum şi măsurile luate pentru remediere.

B. OTS faţă de UR şi partenerii acestuia are următoarele obligaţii:

(1) Să informeze UR şi partenerii acestuia - producători, importatori, OÎ - cu minim 24 ore înainte, despre modificarea regimului tehnologic a gazelor naturale preluate în vederea transportului;

(2) Să comunice în cel mai scurt timp producătorului, importatorului, OÎ, după caz, apariţia situaţiilor deosebite în funcţionarea SNT, care afectează regimul tehnologic şi măsurile luate pentru remedierea acestora;

(3) Să permită accesul UR şi/sau al partenerilor acestuia, la solicitarea scrisă a acestora, în incinta instalaţiilor tehnologice pentru controlul sistemelor de măsurare şi verificarea metrologică a componentelor acestora, în prezenţa delegaţilor OTS.

(4) Să monteze în aval de sistemele de măsurare clapete de curgere unisens, în toate cazurile unde este posibilă o curgere bidirecţională a gazelor naturale care afectează măsurarea.

2.5. Pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la ieşirea din SNT, OTS UR şi partenerii UR au următoarele obligaţii specifice:

A. OTS faţă de UR şi partenerii acestuia - OD, OÎ, CD -  are următoarele obligaţii:

(1) Să permită accesul reprezentanţilor desemnaţi de către UR şi/sau partenerii acestuia, la solicitarea scrisă a acestora, în incinta instalaţiilor tehnologice pentru controlul sistemelor de măsurare şi verificarea metrologică a componentelor acestora, în prezenţa delegaţilor OTS;

(2) Să informeze UR şi partenerii acestuia, despre modificarea planificată a regimurilor tehnologice de livrare a gazelor naturale, cu minim 24 ore înainte;

(3) Să comunice în cel mai scurt timp UR şi partenerii acestuia apariţia situaţiilor de avarie, care afectează regimul tehnologic în SNT, precum şi măsurile luate pentru remediere.

B. UR şi partenerii acestuia în relaţia cu OTS au obligaţia să comunice în cel mai scurt timp OTS apariţia situaţiilor deosebite apărute în funcţionarea sistemelor adiacente conectate la SNT care afectează regimul tehnologic şi măsurile luate pentru îndepărtarea acestora.

2.6. Dotarea tehnică a punctelor de intrare/ieşire în/din SNT se realizează de către proprietarul/operatorul acestora, pe cheltuiala sa, cu respectarea condiţiilor stipulate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România şi la capitolul 3 din prezentele Condiţii tehnice.

2.7. Exploatarea punctelor de ieşire din SNT se va face numai de către OTS, indiferent de proprietarul acestora, în conformitate cu licenţa de operare a sistemului de transport al gazelor naturale şi autorizaţia de funcţionare aferentă.

Cap. 3. Măsurarea şi determinarea cantităţilor de gaze naturale

3.1. (1) Măsurarea comercială a cantităţilor de gaze naturale se face de către proprietarul/operatorul punctelor de intrare/ieşire în/din SNT prin sisteme de măsurare, numite în continuare sisteme de măsurare de bază.

(2) Sisteme de măsurare de bază utilizate trebuie să respecte condiţiile precizate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

3.2. (1) Proprietarul/operatorul sistemelor de măsurare de bază la solicitarea celeilalte părţi va accepta ca aceasta să îşi monteze sisteme de măsurare proprii numite în continuare sisteme de control, cu clasa de exactitate comparabilă cu clasa de exactitate a sistemelor de bază, montate astfel încât să nu se influenţeze reciproc.

(2) Montarea sistemelor de măsurare de control se face în conformitate cu prevederile Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

(3) Măsurarea cu sistemele de control nu este opozabilă măsurării cu sistemele de bază.

3.3. Prelevarea datelor pe baza cărora se determină cantităţile de gaze naturale ce intră/ies în/din SNT, se efectuează pentru toate punctele de predare/preluare de intrare şi, respectiv, de ieşire, şi pentru toate sistemele de măsurare, la ora 600 a zilei gaziere n pentru ziua gazieră n-1.

3.4. (1) Cantităţile determinate prin măsurarea cu sistemele de bază vor fi consemnate în procese-verbale conform modelelor din Anexele 2.1 … 2.7 şi comunicate zilnic părţilor: OTS, respectiv UR şi partenerii acestuia.

(2) Pentru punctele de intrare/ieşire în/din SNT, unde nu există sistem de măsurare de control, operatorul sistemului de măsurare de bază va pune la dispoziţie la cererea celeilalte părţi datele şi/sau diagramele înregistrate cel târziu până la încheierea procesului verbal de predare/preluare gaze săptămânal conform Anexelor nr. 2.1 … 2.6.

3.5. În cazul în care părţile, din motive obiective şi justificate nu convin asupra valorilor obţinute se vor efectua verificări ale sistemelor de măsurare în conformitate cu capitolul 4 al prezentelor Condiţii tehnice.

3.6. (1) Proprietarul/Operatorul sistemelor de măsurare, aflate în punctele de intrare în SNT compara zilnic cantităţile măsurate de sistemele de măsurare, de bază şi de control (acolo unde acesta există).

(2) Provizoriu, în cazul în care se constată diferenţe între cantităţile măsurate cu aparatul de bază şi respectiv cel de control, părţile vor conveni ca valoarea indicată de aparatul de bază să fie valoarea ce se raportează.

(3) După stabilirea cauzelor care au generat diferenţa, dacă eroarea se datorează sistemului de măsurare de bază, valoarea raportată în conformitate cu alin. (2), se corectează pe cale amiabilă, în termen de 3 zile lucrătoare. Corecţiile realizate în acest caz se vor aplica de la data constatării diferenţelor.

(4) Dacă momentul apariţiei diferenţei nu poate fi stabilit sau dacă părţile nu se pun de acord, corecţia se va efectua pentru o perioadă egală cu jumătate din perioada care a trecut de la efectuarea ultimei verificări, dar nu mai mult de 30 zile.

3.7. (1) Pentru punctele de intrare în SNT, producătorii/OÎ, după caz, au obligaţia transmiterii la OTS a următoarelor informaţii:

a) zilnic, până la ora 10.00, cantitatea de gaze naturale citită;

b) lunar, cel târziu până în a treia zi lucrătoare a lunii următoare celei de livrare, o copie după jurnalul de înregistrări lunar al calculatorului de debit electronic.

(2) Jurnalul de înregistrări lunar al calculatorului de debit electronic constituie documentul de bază la stabilirea cantităţii de gaze predate în SNT.

(3) Împreună cu jurnalul de înregistrări lunar a debitului de gaze naturale, va fi transmisă OTS şi o copie a jurnalului de configurare al calculatorului electronic de debit.

(4) Datele de configurare a calculatorului electronic de debit vor fi introduse în prezenţa reprezentanţilor părţilor.

3.8. (1) Contoarele cu turbina sau cu pistoane rotative utilizate în punctele de ieşire din SNT, se echipează cu corectoare de volum tip PTZ, în conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

(2) Setarea corectoarelor PTZ precizate la alin. (1) se face în prezenţa părţilor.

(3) La montarea contoarelor cu turbină sau a celor cu pistoane rotative trebuie respectate lungimile tronsoanelor amonte şi aval prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

3.9. În cazul în care sistemele de bază nu îndeplinesc condiţiile pentru măsurarea cantităţilor de gaze naturale din cauze obiective, de comun acord se va conveni ca măsurarea comercială să se efectueze cu sistemele de control (acolo unde există), până la eliminarea cauzelor, cu respectarea condiţiilor privind accesul la informaţia de măsurare stipulată la art. 3.4.

3.10. (1) Modificările în configuraţia sistemului de măsurare de bază se fac în prezenţa părţilor, la o dată stabilită de comun acord, cu cel puţin o zi înainte.

(2) Modificările precizate la alin. (1) se dovedesc prin semnarea de către părţi, a procesului verbal de modificare a configurării sistemului de măsurare de bază, întocmit conform modelului prevăzut în Anexa 3.1, respectiv Anexa 3.2. În funcţie de modificările efectuate în configurarea sistemului de măsurare de bază se vor adapta şi valorile de calcul a cantităţilor de gaze naturale.

(3) Modificările de configurare se actualizează în cartea tehnică a instalaţiei tehnologice, precizată la art. 2.1. lit. f).

3.11. (1) Utilizarea înregistratoarelor mecanice în tranzacţii comerciale în punctele de intrare/ieşire în/din SNT, se interzice.

(2) Operatorii punctelor de intrare/ieşire în/din SNT au obligativitatea ca în termen de maxim 18 luni, de la intrarea în vigoare a Codului Reţelei, să înlocuiască înregistratoarele mecanice existente care sunt utilizate în tranzacţiile comerciale.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pe perioada specificată la alin. (2), se acceptă în tranzacţiile comerciale utilizarea înregistratoarelor mecanice existente.

(4) Până la ieşirea din exploatare a înregistratoarelor mecanice, determinarea cantităţilor de gaze naturale cu acestea se face aplicând prevederile Anexei nr. 5 „Metodologia de calcul pentru sistem mecanic”

Cap. 4. Verificarea sistemelor de măsurare a gazelor naturale

4.1. Supravegherea metrologică a utilizării şi verificarea metrologică periodică a sistemelor de măsurare se efectuează conform reglementărilor metrologice aplicabile, iar prezentarea la verificarea metrologică periodică este sarcina proprietarului.

4.2. (1) În cazul unor neînţelegeri cu privire la cantităţile de gaze naturale măsurate, părţile pot solicita verificarea metrologică a sistemelor utilizate, suplimentar faţă de verificarea metrologică periodică.

(2) Dacă se constată că echipamentele funcţionează în limita toleranţelor admise prin clasa de exactitate, cheltuielile de verificare se suportă de către reclamant, în caz contrar, acestea vor fi suportate de către proprietarul acestora.

4.3. Rezultatele verificărilor, efectuate conform prevederilor pct. 4.2, se consemnează în procese verbale de verificare, semnate de ambele părţi, conform modelelor din Anexele 4.1 … 4.4.

4.4. Înainte de repunerea în funcţiune a sistemului de măsurare se verifică respectarea condiţiilor de montaj a tuturor mijloacelor de măsurare supuse verificării şi refacerea etanşeităţii îmbinărilor mecanice.

4.5. (1) Dacă la verificarea sistemelor de măsurare, de bază sau de control, la unul din aparate se constată o eroare care depăşeşte valoarea acceptată sau specificată în certificatul aprobării de model, respectivul aparat va fi recalibrat imediat sau înlocuit.

(2) Repararea aparatelor de măsurare, de bază sau de control, se face conform reglementărilor de metrologie legală aplicabile şi este în responsabilitatea proprietarului acestora .

Cap. 5 Calitatea gazelor naturale

5.1. (1) Gazele naturale, tranzacţionate prin punctele de intrare/ieşire în/din SNT, trebuie să fie conforme cu condiţiile minime de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) OTS poate percepe penalităţi pentru nerespectarea calităţii gazelor naturale livrate în SNT.

5.2. (1) Aprecierea calităţii gazelor naturale, se face pe baza compoziţiei chimice a acestora şi a următoarelor proprietăţi fizice:

a) puterea calorifică superioară şi puterea calorifică inferioară;

b) indicele Wobbe;

c) densitatea;

d) densitatea relativă;

d) factorul de compresibilitate;

e) punctul de rouă apă;

d) punctul de rouă al hidrocarburilor lichide;

(2) Conţinutul de impurităţi mecanice precum şi condiţiile minime de calitate ale gazelor naturale acceptate pentru a fi tranzacţionate, sunt precizate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

5.3. (1) Punctele de prelevare necesare determinării calităţii gazelor naturale vor fi cele amplasate pe sistemul de măsurare.

(2) Prelevarea probelor pentru analiză să se efectueze în conformitate cu  SR ISO 10715 – Gaz natural. Metode de prelevare probe.

(3) Dacă prelevarea probelor se face în scopul soluţionării divergenţelor, atunci aceasta se efectuează în prezenţa reprezentanţilor părţilor, cu înştiinţarea UR.

5.4. (1) Compoziţia chimică a gazelor naturale şi respectiv proprietăţile fizice enumerate la art. 5.2 se determină cu ajutorul gazcromatografului de laborator şi/sau cu gazcromatografe de linie, conform precizărilor Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România şi reglementărilor legale în vigoare.

(2) Calibrarea gazcromatografelor se realizează utilizând gaze etalon în conformitate cu specificaţiile/procedurile de calibrare ale producătorului cromatografelor.

(3) Perioadele de timp la care se realizează determinările sunt precizate în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, dacă părţile nu convin altfel.

5.5. Determinarea punctului de rouă al hidrocarburilor lichide, a hidrogenului sulfurat, a sulfului mercaptanic şi implicit a sulfului total se face cu gazcromatografe sau cu analizoare specifice.

5.6. (1) Determinările punctul de rouă al apei şi al hidrocarburilor lichide se efectuează la condiţiile de presiune şi temperatură din punctul de intrare în SNT.

(2) UR şi/sau partenerii acestuia - producătorul, importatorul, OÎ - vor asigura în punctele de intrare în SNT:

a) un punct de rouă al apei de cel puţin  –15 (C la presiunea de livrare din punctul de intrare în SNT;

b) un punct de rouă al hidrocarburilor lichide de cel puţin 0 (C la presiunea de livrare din punctul de intrare în SNT.

(3) Determinările de la alin.(1) vor fi efectuate lunar sau trimestrial, dacă părţile nu convin altfel.

5.7. (1) Parametrii calitativi determinaţi periodic, se consideră valabili până la următoarea determinare a acestora.

(2) În cazul determinării automate a parametrilor calitativi, valorile medii zilnice constituie baza pentru stabilirea abaterilor faţă de limitele admise.

5.8. (1) Reclamaţiile părţilor cu privire la cantităţile de energie tranzacţionate, se soluţionează conform prevederilor Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

(2) În cazul divergenţelor referitoare la calitate, părţile vor preleva probe pentru arbitraj care se vor păstra până în momentul soluţionării divergenţelor.

(3) În cazul în care nu se ajunge la o soluţionare pe cale amiabilă, litigiul va fi rezolvat  conform prevederilor legale.

5.9 Pentru punctele de ieşire OTS are obligativitatea furnizării datelor referitoare la valorile parametrilor calitativi în termenul convenit cu UR.

Cap. 6 Furnizarea datelor necesare pentru operarea şi utilizarea SNT

6.1. Platforma informaţională realizată de OTS asigură schimbul de date dintre OTS, UR şi partenerii UR, necesar operării şi utilizării SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă.

6.2. (1) OTS are obligaţia să consemneze prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) şi lunare (luna calendaristică) încheiate cu producătorii, OÎ, OD şi importatorii, conform modelelor prevăzute în Condiţiile tehnice, cantităţile de gaze măsurate în punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT.

(2) După implementarea programului SCADA, să permită accesul, la cerere, la datele proprii: debite, presiuni, temperaturi, etc.

6.3. Producătorul are obligaţia să furnizeze OTS, pentru fiecare punct fizic de intrare în SNT, următoarele date:

- zilnic, până la ora 10.00, volumele şi puterea calorifică superioară pentru ziua gazieră precedentă;

- zilnic până la ora 14.00 alocarea pe UR a cantităţilor de gaze măsurate pentru ziua gazieră precedentă;

- cantităţile de gaze măsurate, puterea calorifică superioară şi energia aferentă consemnate prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) şi lunare (luna calendaristică) încheiate între părţi, conform modelului prevăzut în Anexa 2.1;

- presiunile orare – telefonic sau e-mail;

- să pună la dispoziţia OTS, la solicitarea acestuia, impulsuri de debit de la sistemele de măsurare în scopul odorizării corespunzătoare;

- după implementarea programelor SCADA, să permită accesul OTS la datele SCADA proprii: debite, presiuni, temperaturi, etc.

6.4. OÎ are obligaţia să transmită OTS pentru fiecare punct fizic de intrare/ieşire în/din depozit, următoarele date:

- programul de injecţie pentru perioada aprilie - septembrie, până la data de 15 martie;

- programul de extracţie pentru perioada octombrie – martie, până la data de 15 septembrie;

- programul de injecţie/extracţie lunar, până cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare;

- nominalizările/renominalizările pentru fiecare UR, în conformitate cu prevederile Codului reţelei;

- zilnic, până la ora 10.00, să comunice volumele şi puterea calorifică superioară;

- zilnic, până la ora 14.00, alocarea pe UR a cantităţilor de gaze măsurate pentru ziua gazieră precedentă;

- după încheierea lunii calendaristice, să transmită datele finale - volume şi putere calorifică superioară - pentru toate punctele relevante cu alocare pe fiecare UR;

- furnizează OTS, pentru fiecare punct de intrare/ieşire din/spre depozit, următoarele date:

  - cantităţile de gaze măsurate, puterea calorifică superioară şi energia aferentă consemnate prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) şi lunare (luna calendaristică) încheiate între părţi, conform modelelor prevăzute în Anexa 2.3;

  - debitele şi presiunile orare – telefonic sau e-mail.

- pune la dispoziţia OTS, la solicitarea acestuia, impulsuri de debit de la sistemele de măsurare în scopul odorizării corespunzătoare;

- după implementarea programelor  SCADA, să permită accesul OTS la datele SCADA proprii: debite, presiuni, temperaturi, etc.

6.5. Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită OTS următoarele date:

- programul de distribuţie în punctele de ieşire din SNT:

  - pe an gazier cu defalcare lunară (până la 15 mai);

  - pe an calendaristic cu defalcare lunară (până la 15 octombrie);

  - lunar (până cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare).

- zilnic, pana la ora ora 14.00 să comunice cantităţile alocate pe fiecare UR în punctele de ieşire din SNT, pentru ziua gazieră precedentă, conform prevederii Codului reţelei;

- după încheierea lunii calendaristice, să transmită volumele final alocate pe UR în toate punctele de ieşire din SNT.

- să consemneze prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) şi lunare (luna calendaristică) încheiate cu OTS, conform modelului prevăzut în Anexele 2.4 şi 2.5, în maxim 2 zile cantităţile de gaze măsurate în punctele fizice de ieşire din SNT.

6.6. Importatorul are obligaţia să transmită OTS următoarele date:

- Programul de import în punctele de intrare în SNT;

  - pe an gazier cu defalcare lunară (până la 15 mai);

  - pe an gazier cu defalcare lunară (până la 15 octombrie);

  - lunar (până cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare).

- Nominalizările/renominalizările pentru fiecare UR, în conformitate cu prevederile din Codul reţelei.

- zilnic, până la ora 14.00 să comunice cantităţile alocate pe fiecare UR, pentru ziua gazieră precedentă, în conformitate cu prevederile din Codul reţelei.

- după încheierea lunii calendaristice, să transmită volumele final alocate pe UR în toate punctele de intrare în SNT.

- să consemneze prin procese-verbale săptămânale (săptămâna gazieră) şi lunare (luna calendaristică) încheiate cu OTS, conform modelului prevăzut în Anexa 2.2, cantităţile de gaze măsurate în punctele fizice de intrare în SNT.

Anexa nr. 1

(la Condiţiile tehnice)

Relaţii de transformare. Echivalenţa cu alte unităţi de măsură utilizate frecvent.

În aplicarea prevederilor prezentelor Condiţii tehnice, sunt tolerate şi alte unităţi de măsură, după cum urmează:

1) Pentru presiune.

În SI unitatea de măsură pentru presiune, este pascalul (Pa)		1 Pa = 1 N/m2

Relaţii de transformare în cazul utilizării altor unităţi de măsură tolerate sunt precizate în tabelul de mai jos

| UM presiune | Pa (N/m2) | bar | mm Hg (1 Torr) | mm H2O | at (atmosfera tehnică), Kgf/cm2 | atm (atmosfera fizică) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa (N/m2) | 1 | 10-5 | 7,50064 x 10-3 | 0,101972 | 1,01972 x 10-5 | 0,98692 x 10-5 |
| bar | 105 | 1 | 750,064 | 1,01972 x104 | 1,01972 | 0,98692 |
| mm Hg (1 Torr) | 133,322 | 1,33322 x 10-3 | 1 | 13,5951 | 13,5951 x 10-4 | 1,31579 x 10-3 |
| mm H2O | 9,80665 | 9,80665 x 0-5 | 0,073556 | 1 | 10-4 | 9,67837x10-5 |
| at (atmosfera tehnică), Kgf/cm2 | 9,80665 x 104 | 0,98066 | 735,559 | 104 | 1 | 0,967841 |
| atm (atmosfera fizică) | 10,1325 x 104 | 1,01325 | 760 | 1,03323 x 104 | 1,03323 | 1 |

2) Pentru temperatură.

În SI unitatea de măsură pentru temperatură, este Kelvin (K)

Relaţii de transformare în cazul utilizării altor unităţi de măsură tolerate:

a) din grade Celsius (°C) este:			T(K) = t(°C) + 273,15

b) din grade Fahrenheit (°F) este:		T(K) = [t(°F) +459,67]/1,8

3) Pentru volum.

În SI unitatea de măsură pentru volum este m3.

În condiţiile prezentelor Condiţii tehnice, prin metru cub m3 se înţelege cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul unui cub cu latura de 1 m în condiţii de bază, precizate prin reglementările AC.

Putere calorifică superioară.

Puterea calorifică superioară se va exprima în MWh/m3 sau GJ/m3.

Temperatura de combustie este precizată în reglementările AC.

Transformările puterii calorifice se vor face în conformitate cu SR ISO 13443.

Stare de referinţă.

Starea unui gaz în condiţii de lucru este caracterizată de mărimile de stare P şi T, precum şi de factorul de compresibilitate Z.

Legea universală a gazelor reale se scrie:

unde   P- presiunea absolută a gazului, în N/m2

V- volumul gazului, în m3

- cantitate de substanţă, în kmol

R- constanta universală a gazelor, în J/kmol K

T- temperatura absolută a gazului, în K

Z- coeficient de compresibilitate (adimensional)

Pentru transformarea unui volum de gaze naturale V aflat în anumite condiţii de presiune şi temperatură la starea caracteristică metrului cub aşa cum a fost el definit în prezentele Condiţii tehnice se utilizează formula:

Anexa nr. 2.1

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPP) NR. .............

(pentru cantităţile de gaze naturale predate în SNT)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

…………………………………….,   în calitate de PRODUCĂTOR

şi

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS).

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat  prin panourile de măsurare cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mc, respectiv ………………… Mwh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de UR.

OBSERVAŢII .............

PREDAT,                                               	PRELUAT,

SUBUNITATEA …						SUBUNITATEA …

…………………….						…………………….

DELEGAT PRODUCĂTOR                      DELEGAT OTS

Nume ……………………					Nume ………………….

Prenume …………………				Prenume ……………….

Semnătura 			                            		Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANEXA LA PVPPP nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE PM | CANTITATE TOTALĂ | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE BENEFICIARII GAZELOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh/m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE BENEFICIAR GAZE | CANTITATE |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.n. … |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  | n.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.3. … |  |  |

PREDAT,                                                       PRELUAT,

SUBUNITATEA …						SUBUNITATEA …

DELEGAT PRODUCĂTOR			 	DELEGAT OTS

Semnătura 			             		 		Semnătura

…………………………					……………………………

Anexa nr. 2.2

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPI) NR. .............

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

…………………………………….,   în calitate de IMPORTATOR

şi

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS).

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat  prin staţia de măsurare gaze …… cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de UR.

OBSERVAŢII

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREDAT,                                                       PRELUAT,

DELEGAT IMPORTATOR                        DELEGAT OTS

Nume ……………………					Nume ………………….

Prenume …………………				Prenume ……………….

Semnătura 			                            		Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPI nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE SMG | CANTITATE TOTALĂ | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE BENEFICIARII GAZELOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE BENEFICIAR GAZE | CANTITATE |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |

PREDAT,                                                       PRELUAT,

DELEGAT IMPORTATOR			 	DELEGAT OTS

Semnătura 			             		 		Semnătura

…………………………					……………………………

Anexa nr. 2.3

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPDEP) NR. .............

(pentru cantităţile de gaze naturale intrate/ieşite în/din SNT)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI DE ÎNMAGAZINARE (OÎ)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin panoul de măsurare … în scopul injecţiei/extracţiei în/din depozitul … cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de UR.

OBSERVAŢII...................................................................................................................

PREDAT,    									PRELUAT,

SUBUNITATEA …							SUBUNITATEA …

………………..								……………….

DELEGAT OTS / DELEGAT OÎ               	DELEGAT OÎ / DELEGAT OTS

Nume ……………………				Nume ………………….

Prenume …………………			Prenume ……………….

Semnătura 			                          	Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPDEP nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE PM / DEPOZIT | CANTITATE TOTALĂ | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE UR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE UR | CANTITATE |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |

PREDAT,                                        		PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

…………………						…………………..

DELEGAT OTS / DELEGAT OÎ		DELEGAT OÎ / DELEGAT OTS

Semnătura 			             		 	Semnătura

Anexa nr. 2.4

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE PE SRM (PVPPD_1) NR. .............

(total)

(numai pentru cantităţile de gaze naturale predate în sistemele de distribuţie)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE (OD)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin staţiile de reglare-măsurare cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- gazele livrate au fost odorizate conform reglementărilor în vigoare şi au avut miros perceptibil permiţându-se detectarea cu uşurinţă a emanaţiilor.

OBSERVAŢII........................................................................................................................

PREDAT,        		                            	PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

……………………					………………….

DELEGAT OTS		                  	DELEGAT OD

Nume ……………………				Nume ………………….

Prenume …………………			Prenume ……………….

Semnătura 			                           	Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPD nr. …

| NR. CRT. | DENUMIRE SRM | VALOARE INDEX CONTOR/CORECTOR | CANTITATE TOTALĂ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | INDEX VECHI | INDEX NOU | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

PREDAT,                                               PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

…………………..					………………………

DELEGAT OTS					 	DELEGAT OD

Semnătura 			             		 	Semnătura

…………………………				……………………………

Anexa nr. 2.5

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE PE SRM (PVPP_2) Nr. ...

(defalcat pe furnizor)

(numai pentru cantităţile de gaze naturale predate în sistemele de distribuţie)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE (OD)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin staţiile de reglare-măsurare, conform proceselor – verbale de predare/preluare gaze (PVPPD_1), cantitatea totală de gaze naturale de .............................. mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- cantităţile de gaze naturale menţionate în Anexă sunt cele recunoscute de furnizori.

- gazele livrate au fost odorizate conform reglementărilor în vigoare şi au avut miros perceptibil permiţându-se detectarea cu uşurinţă a emanaţiilor.

OBSERVAŢII

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREDAT,        		           			PRELUAT,

OTS		                                		OD

Director …							Director …

………………						………………….

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Nr. Crt. | DENUMIRE SRM | CANTITATE TOTALĂ | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE FURNIZORI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE FURNIZOR | CANTITATE |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.n. … |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  | n.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | n.3. … |  |  |

PREDAT,                                          	PRELUAT,

OTS           		   					OD

Director …		              				Director …

………………..						………………………

Anexa nr. 2.6

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S – V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE PE SRM (PVPPCD) NR. …..........

(numai pentru cantităţile de gaze naturale predate la CD)

Încheiat azi …...... luna ….......... anul ….............între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

…………………………………….,   în calitate de FURNIZOR(I) LICENŢIAT(ŢI)

Prin prezentul se confirmă că în perioada …................................. s-a predat respectiv preluat  prin SRM … cantitatea totală de gaze naturale de …........................... mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

OBSERVAŢII

….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREDAT,                                                      PRELUAT,

SUBUNITATEA …

………………..

DELEGAT OTS  						DELEGAT(ŢI) FURNIZOR(I)

Nume ……………………					Nume ………………….

Prenume …………………				Prenume ……………….

Semnătura 								Semnătura

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în … exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pcs este la tref. măsurare = 15°C şi tref. ardere = 15°C

Volumul este la 15°C şi presiunea de 1,01325 bar

ANEXA LA PVPPCD nr. …

| Nr. Crt. | DENUMIRE SRM | CANTITATE TOTALĂ | CANTITATE TOTALĂ DEFALCATĂ PE FURNIZORI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] | DENUMIRE FURNIZOR | CANTITATE |
|  |  |  |  |  |  | VOLUM [m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  | 1.1. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. … |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.n. … |  |  |

PREDAT,                                               PRELUAT,

SUBUNITATEA …					SUBUNITATEA …

DELEGAT OTS						DELEGAT(ŢI) FURNIZOR(I)

Semnătura 							Semnătura

…………………						……………………

Anexa nr. 2.7

(la Condiţiile tehnice)

P R O C E S - V E R B A L

DE PREDARE/PRELUARE GAZE (PVPPUR) Nr. ...

(pentru cantitatea totală de gaze naturale transportată)

Încheiat azi ......... luna ............. anul ................între:

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ, în calitate de OPERATOR LICENŢIAT AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (OTS)

şi

……………………………………., în calitate de UTILIZATOR REŢEA (UR)

Prin prezentul se confirmă că în perioada .................................... s-a predat respectiv preluat prin staţiile de reglare-măsurare, conform proceselor – verbale de predare/preluare gaze (PVPPD_1; PVPPD_2; PVPPCD), cantitatea totală de gaze naturale transportate de .............................. mc, respectiv ………………… MWh, conform specificaţiilor din Anexă (… pag.).

Părţile consemnează de comun acord următoarele:

- cantităţile de gaze naturale au fost predate – preluate în SNT cu respectarea prevederilor Condiţiilor tehnice.

- gazele livrate au fost odorizate conform reglementărilor în vigoare şi au avut miros perceptibil permiţându-se detectarea cu uşurinţă a emanaţiilor.

OBSERVAŢII

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Din partea								Din partea

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ                   S.C. …………………

Director …									Director …

……………………….					…………………..

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Nr. Crt. | DENUMIRE SRM | CANTITATE TOTALĂ |
| --- | --- | --- |
|  |  | VOLUM [m3] | PCS [MWh /m3] | ENERGIE [MWh] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ    		   		S.C. ………………………..

Director …										Director …

...............................................              		            	.......................................................

Anexa nr. 3.1

(la Condiţiile tehnice)

Proces-verbal de modificare a instalaţiei mecanice de măsurare din data de …

Denumire punct de măsurare…………………

Modificare element deprimogen (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie………………..Diametru interior d20………mm

Material………….. Coeficient de dilatare liniară (d……………… K-1

Alte observaţii:

Au participat din partea …………………………

din partea OTS ……………………..

Semnatură  ……………..							OTS

Anexa nr. 3.2

(la Condiţiile tehnice)

Proces-verbal de modificare a instalaţiei electronice de măsurare din data de …

Denumire punct de măsurare…………………

Modificare element deprimogen (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie………………..Diametru interior d20………mm

Material………….. Coeficient de dilatare liniară (d……………… K-1

Modificare calculator electronic de măsurare (Da/Nu)……………

- Modificare traductor de presiune absolută (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. bar,  Eroare admisă…………………

- Modificare traductor de presiune diferenţială 1 (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. mmH2O,  Eroare admisă…………………

- Modificare traductor de presiune diferenţială 2 (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. mmH2O,  Eroare admisă…………………

- Modificare traductor de temperatură (Da/Nu)……………

Tip…………….. Serie…………………. Nr. buletin de verificare…………….

Domeniu de lucru………………………. (C,  Eroare admisă…………………

Alte observaţii:

Au participat din partea …  …………………………

din partea OTS ……………………..

Anexa nr. 4.1

(la Condiţiile tehnice)

Proces-verbal de verificare a sistemului electronic de măsurare gaze naturale

Încheiat astăzi ……..…………la punctul de măsură……………….………………. cu ocazia verificării sistemului electronic cu următoarele componente:

Traductor de presiune absolută……………………. eroare…………

Traductor de presiune diferenţială 1………………….eroare……….

Traductor de presiune diferenţială 2………………….eroare……….

Traductor de temperatură………………….eroare…………..

Componentele instalaţiei se/nu se încadrează în clasa de precizie

Alte observaţii:

Au participat din partea …     …………………………

din partea OTS ……………………..

Anexa nr. 4.2

(la Condiţiile tehnice)

FIŞA

cu rezultatele verificării traductorului de presiune absolută

Locaţia traductorului ………………….

Tip …………… Seria ……………… Clasa de precizie………Eroare admisă……………..

Etalon tip …………… Seria…………. Clasa de precizie………Nr.certif. etalonare………

Metrolog verificator………………… Data verificării…………………

Valori obţinute

| Valoare simulată | Semnal de ieşire calculat Ic | Semnal de ieşire măsurat Ie | Eroare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | C | U | C |  |
| % | KPaA | mA | mA | mA |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4.3

(la Condiţiile tehnice)

FIŞA

cu rezultatele verificării traductorului de presiune diferenţială

Locaţia traductorului ………………….

Tip …………… Seria ……………… Clasa de precizie………Eroare admisă……………..

Etalon tip …………… Seria…………. Clasa de precizie………Nr.certif. etalonare………

Metrolog verificator………………… Data verificării…………………

Valori obţinute

| Valoare simulată | Semnal de ieşire calculat Ic | Semnal de ieşire măsurat Ie | Eroare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | C | U | C |  |
| % | mmH2O | mA | mA | mA |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4.4

(la Condiţiile tehnice)

FIŞA

cu rezultatele verificării traductorului de temperatură

Locaţia traductorului ………………….

Tip …………… Seria ……………… Clasa de precizie………Eroare admisă……………..

Etalon tip …………… Seria…………. Clasa de precizie………Nr.certif. etalonare………

Metrolog verificator………………… Data verificării…………………

Valori obţinute

| Valoare simulată | Abateri maxime admise | Semnal de ieşire măsurat Rtm (() | Eroare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | C |  |
| T((C) | Rt (() | (() | ((C) | U | C |  |  |  |

Anexa nr. 5

(la Condiţiile tehnice)

Măsurarea gazelor naturale utilizând sisteme mecanice înregistratoare

În cazul în care determinarea cantităţilor de gaze naturale se face utilizând un sistem de măsurare mecanic, zilnic, pe fiecare diagramă se vor înscrie valorile obţinute prin planimetrare, temperatura planimetrată sau medie a gazelor, presiunea barometrică, caracteristicile elementului de strangulare şi ale aparatului de măsură, precum şi cantitatea de gaze rezultată, acestea confirmându-se prin semnătura persoanei care a făcut calculele. Diagramele utilizate vor fi în prealabil verificate şi acceptate de ambele părţi, urmând a fi păstrate pe o perioadă de 5 ani.

Dacă înregistrarea presiunii diferenţiale pe diagramă este sub formă de bandă în funcţie de lăţimea benzii se procedează în felul următor:

- dacă lăţimea este de 1-3 mm se planimetrează pe mijlocul benzii;

- dacă lăţimea este de 3-5 mm se planimetrează pe partea inferioară a benzii (Ih1) şi pe partea superioară (Ih2), iar în calcul se va introduce valoarea Ih=Ih1 + 1/3 (Ih2-Ih1);

- dacă lăţimea este egală sau mai mare de 5 mm planimetrarea se va face pe partea inferioară a benzii.

Metodologia de calcul pentru sistem mecanic

În urma efectuării măsurării cu ajutorul unui înregistrator mecanic de presiune diferenţială, pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale vehiculate prin aceea secţiune de curgere este necesară aplicarea unui algoritm de calcul conform cu prescripţiile standard ce au stat la baza măsurării, respectiv ISO 5167. În continuare este prezentată forma acestui algoritm de calcul implementat pe calculatorul electronic.

1. Introducerea datelor iniţiale

- caracteristicile punctului de măsurare (definirea punctului, caracteristici tehnice ale liniilor şi ale aparatelor de măsurare);

- valorile zilnice ale parametrilor şi mărimilor fizice care intervin în calcul, rezultate în urma măsurării (planimetrării)

2. Stocarea datelor iniţiale utilizate la calculul debitului

3. Calculul debitului zilnic de gaze naturale

3.1. Valori stabilite iniţial pentru Q1  si  RE

Pentru calculul debitului de gaze, în prima aproximaţie, se stabilesc următoarele valori iniţiale pentru  Q1 si RE:

Q1   =   0

RE = 106

3.2. 	Valori calculate iniţial pe baza măsurătorilor zilnice si a datelor fixe

3.2.1. Temperatura medie a gazului  t :

dacă temperatura se măsoară cu termometru de pe panou:

t = media aritmetică a temperaturii gazului în cursul zilei	[1]

dacă temperatura se înregistrează pe diagramă circulară:

[2]

3.2.2. Raportul diametrelor ( :

[3]

3.2.3. Factorul de corecţie pentru presiune fp:

[4]

unde co2 şi n2 sunt procentele molare ale dioxidului de carbon, respectiv azotului

3.2.4. Expresia parţială  fpx :

[5]

3.2.5. Factorul de corecţie pentru temperatură  ft :

[6]

3.2.6. Densitatea gazului (S la 15(C :

[7]

unde :

1.225442 = (aer la 15(C

3.2.7. Temperatura pseudocritică  Tpc in [(K] :

[8]

3.2.8. Presiunea pseudocritică  Ppc in [bar]:

[9]

3.2.9. Determinarea coeficienţilor (ij  din formula de calcul a coeficientului de debit ( (unde i=tipul elementului primar).

Expresia de calcul a coeficienţilor (ij  este diferită, în funcţie de tipul elementului primar utilizat .

Astfel :

dacă  te=1:

[10]

[11]

dacă  te=2 :

[12]

[13]

dacă  te=3 :

[14]

[15]

Coeficientul  (33 se calculează în mod diferit, în funcţie de valoarea diametrului D, astfel :

a) dacă  D ( 58,62 mm:

[16]

b) dacă  D > 58,62  mm :

[17]

[18]

dacă  te=4:

[19]

[20]

dacă  te=5:

[21]

[22]

[23]

3.2.10.  Presiunea statică relativă E:

[24]

3.2.11. Presiunea statică absolută  P:

Se determină în două moduri în funcţie de tipul unităţii de măsură a presiunii barometrice :

a) dacă tumb = 1:

[25]

b) dacă tumb = 2:

[26]

3.2.12.  Presiunea diferenţială H:

[27]

3.2.13. Temperatură relativă faţă de Tpc :

[28]

3.2.14. Presiunea relativă faţă de Ppc :

[29]

3.2.15. Vâscozitatea dinamică a gazului ( în [cP]:

[30]

3.2.16. Expresia  REfix :

Pornind de la expresia cifrei Reynolds:

[31]

în care :

q m	= debitul masic de gaz în [kg/s]

( 	= vâscozitatea dinamică a gazului în [Pa(s]

D	= diametrul panoului de măsurare în [m]

şi ţinând cont de relaţia de legătură dintre debitul masic şi debitul volumic:

[32]

unde :

qv 	= debitul volumic de gaz [m3/s]

(S	= densitatea gazului [kg/m3]

atunci expresia lui RE se mai poate scrie astfel :

[33]

unde :

qv 	= debitul volumic de gaz în [m3/s]

(	= densitatea gazului în [kg/m3]

( 	= vâscozitatea dinamică a gazului în [Pa(s]

D	= diametrul panoului de măsurare în [m]

Deoarece :

1 [m3/h]  = 3600 [m3/s]

1 [m]      = 1000 [mm]

1 [Pa(s] = 1000 [cP]

Rezultă că :

[34]

[35]

[36]

Dacă se face înlocuirea lui qv [m3/s], D[m], ( [Pa(s], cu expresiile echivalente de mai sus, atunci expresia lui RE se mai poate scrie astfel :

[37]

Dacă se notează debitul volumic orar cu Qh, şi dacă se efectuează calculele din formula de mai sus, expresia de calcul a lui RE devine :

[38]

Dacă se notează cu REfix expresia cu care se înmulţeşte debitul orar Qh :

[39]

atunci expresia de calcul a lui RE devine :

[40]

3.2.17. Exponentul adiabatic  K:

[41]

3.2.18. Raportul presiunilor statice aval şi amonte de elementul primar:

[42]

3.2.19. Raportul  X =(P / (P(K):

[43]

3.2.20. Expresia Qfix:

[44]

3.2.21. Coeficientul de detentă  (:

[45]

a) dacă te = 1 sau 2 :

b) dacă te = 3, 4 sau 5 :

[46]

3.2.22. Coeficientul de debit (:

dacă te = 1:

[47]

dacă te = 2:

[48]

dacă te = 3:

[49]

dacă te = 4:

[50]

dacă  te = 5:

[51]

3.3. Determinarea factorului de compresibilitate  Z  pentru starea măsurată şi starea de referinţă standard

Pentru calculul factorului de compresibilitate relativ Zr, utilizat la calculul debitului, este necesar să se calculeze succesiv factorul de compresibilitate pentru cele două stări :

a) Z = factorul de compresibilitate pentru starea măsurată (de lucru) (P,t)

b) Zaga =  factorul de compresibilitate pentru starea de referinţă standard (pst, tst)

unde : pst=pN =1.01325 [bar]  si   tst=15(C

Pentru determinarea factorului de compresibilitate Z si Zaga se vor utiliza aceleaşi formule şi notaţii pentru expresiile parţiale de evaluat, fiind necesară parcurgerea lor de două ori, dar cu valori diferite ale parametrilor P si t.

Schimbarea valorilor parametrilor P,t se va face prin intermediul unui comutator de program (flag), care poate avea următoarele două valori :

flag = 0	pentru starea măsurată

flag = 1	pentru starea de referinţă standard

Iniţial se stabileşte valoarea flag = 0. Cu valorile parametrilor P şi t pentru starea măsurată (obţinute la punctul 3.2.1 şi 3.2.11) se calculează următoarele valori şi expresii:

3.3.1. Presiunea modificată  fp1 :

[52]

3.3.2. Temperatura modificată  ft1 :

[53]

3.3.3. Expresia  ftx :

[54]

3.3.4. Expresia  ft2 :

[55]

3.3.5. Expresia  fp2 :

[56]

3.3.6. Expresia  coeficientului de corecţie w:

Coeficientul de corecţie w se calculează în mod diferit, în funcţie de limitele între care se  situează valoarea lui fp1 si  ft1 şi anume:

a) dacă:    0 ( fp1 ( 2  si 1,09 ( ft1 ( 1,4

[57]

în care s-a notat cu wh expresia:

[58]

b) dacă :    0 < fp1 ( 1,3    si    0.84 ( ft1 < 1.09

[59]

c) dacă : 1,3 < fp1 ( 2       si    0.88 ( ft1 < 1.09

[60]

3.3.7. Expresia  m:

[61]

3.3.8. Expresia fpm2 :

[62]

3.3.9. Expresia  n:

[63]

3.3.10. Expresia  bw :

[64]

3.3.11. Expresia  c:

[65]

3.3.12. Expresia  dw :

[66]

3.3.13. Expresia  zrt :

[67]

3.3.14. Factorul de compresibilitate  Zaga :

[68]

După parcurgerea şirului de operaţii de la punctul (3.3.1) până la punctul (3.3.14) se testează valoarea comutatorului de program flag şi în funcţie de aceasta se fac următoarele operaţii :

a) dacă flag = 0	 După calculul factorului de compresibilitate Zaga pentru starea măsurată:

- se reţine valoarea acestuia într-o variabilă de memorie Z: Z = Zaga

- se atribuie parametrilor P, t valorile pentru starea de referinţă: P=1,01325 [bar] si t=15 [(C]

- se atribuie comutatorului de program flag valoarea 1: flag = 1

- se reiau operaţiile începând de la punctul (3.3.1) până la punctul  (3.3.14) pentru determinarea factorului de compresibilitate Zaga corespunzător stării de referinţă standard.

b) dacă flag  = 1 	După calculul factorului de compresibilitate Zaga pentru starea de referinţă standard:

- se trece la punctul următor (3.4) pentru calculul factorului de compresibilitate relativ.

3.4. Calculul factorului de compresibilitate relativ  Zr

3.4.1. Factorul de compresibilitate relativ  Zr :

[69]

unde :

z = factorul de compresibilitate pentru starea măsurată

Zaga = factorul de compresibilitate pentru starea de referinţă standard

3.5. Calculul debitului orar  Qh

3.5.1. Metoda utilizată pentru determinarea debitului orar

Pentru determinarea debitului orar se foloseşte formula:

[70]

Dacă se ţine cont de expresia parţială  [44]  notată cu Qfix, care a fost deja calculată la punctul (3.2.20), rezultă că formula [70] de calcul a debitului orar se mai poate scrie şi sub forma:

[71]

Dacă se mai face notaţia :

[72]

atunci expresia debitului orar va fi:

[73]

Deoarece debitul orar Qh se calculează în funcţie de (, şi  ( este în funcţie de RE, care la rândul său este funcţie de Qh, determinarea debitului orar nu se poate face direct, ci numai prin aproximaţii succesive. Printr-un calcul iterativ executat în mai mulţi paşi (i =1,2,..,n), se va evalua un şir de valori ale debitului orar Qh, executând succesiv operaţiile de aproximare necesare, prin calcularea erorii până ce valoarea ei se încadrează în limita impusă şi prestabilită la începutul calculului iterativ.

Pentru ca precizia calculului debitului să fie cât mai mare, se stabileşte iniţial o valoare foarte mică pentru eroarea maximă admisă:

[74]

3.5.2. Determinarea debitului orar prin aproximaţii succesive

În prima aproximaţie (pasul 1) se evaluează expresia Qfx şi se calculează debitului orar Qh cu formula [70], în care se ia pentru  ( valoarea calculată la punctul  (3.2.22) corespunzătoare lui RE = 106, aşa cum s-a stabilit iniţial la începutul calculelor de la punctul (3.1), atribuind lui Q1 si RE valorile iniţiale ( Q1 = 0  si  RE = 106 )

3.5.2.1. Evaluarea expresiei Qfx :

[75]

3.5.2.2. Calculul debitul orar Qh :

[76]

3.5.2.3. Determinarea erorii debitului calculat (Q:

Eroarea (Q, reprezintă diferenţa absolută dintre cele două valori succesive ale debitului, obţinute prin calculul iterativ, comparativ cu pasul anterior de aproximare:

[77]

3.5.2.4. Verificarea încadrării în precizia prestabilită:

Se va compara eroarea debitului calculat (Q, cu eroarea maximă prestabilită (Qprest . În funcţie de rezultatul comparării se vor efectua următoarele operaţii :

a)  dacă  (Q  < (Qprest   :

Operaţia de aproximare s-a terminat, ultima valoare Qh calculată rămâne definitivă, încadrându-se în precizia de calcul prestabilită. Se va trece la punctul (3.6.) pentru calculul debitului zilnic.

b)  dacă  (Q  > (Qprest  :

Se continuă procedeul de aproximare, trecând la pasul următor, efectuând următoarele operaţii:

3.5.2.5. Înlocuirea lui Q1 cu valoarea lui Qh :

[78]

3.5.2.6. Recalcularea valorii lui RE :

[79]

3.5.2.7. Corecţia coeficientului de debit ( în funcţie de noua valoare recalculată a lui RE:

Recalcularea coeficientului de debit ( se va face în funcţie de tipul elementului primar (te) cu formulele descrise anterior la punctul (3.2.22)

3.5.2.8. Reluarea operaţiilor începând de la punctul  (3.5.2.2 ) cu noua valoare recalculată a coeficientului de debit (.

3.6. Calculul debitului zilnic

Evaluarea debitului zilnic se face în ultima fază de calcul, în funcţie de tipul măsurării zilnice, pe baza debitului orar calculat separat pentru fiecare set de aparate utilizat şi a duratei măsurătorilor efectuate cu setul de aparate respectiv.

Dacă se consideră cazul cel mai complex (timz=3), în care măsurătorile zilnice s-au efectuat cu două seturi de aparate diferite  ( Set Aparate 1 şi Set Aparate 2 ), în două intervale de timp din zi (oref1 si oref2 ), atunci pe baza celor două debite orare (Qh1 si Qh2 ), calculate separat pentru fiecare set de aparate utilizat, se vor determina debitele zilnice parţiale (Qz1 si Qz2 ) pentru cele două intervale de timp, după care se va face calculul debitului zilnic total Qztot prin însumarea celor două debite zilnice parţiale.

3.6.1. Debitul zilnic parţial calculat pentru măsurătorile efectuate pe intervalul ore f1 cu  Set Aparate 1:

[80]

3.6.2. Debitul zilnic parţial calculat pentru măsurătorile efectuate pe intervalul ore f2 cu  Set Aparate 2:

[81]

3.6.3. Debitul zilnic total se obţine prin însumarea celor două debite parţiale:

[82]

4. Stocarea debitelor zilnice calculate

Debitele zilnice calculate sunt stocate separat în 12 fişiere lunare: DGAZ01,…DGAZ12 . Pentru fiecare punct de măsură, este prevăzută câte o înregistrare în cadrul fiecărui fişier lunar, înregistrare care prin structura sa de câmpuri asigură stocarea separată a debitelor zilnice calculate pentru fiecare zi din luna respectivă şi a debitelor cumulate corespunzătoare. Înregistrarea cuprinde 31 de câmpuri distincte pentru stocarea debitelor zilnice la nivel de lună şi 31 de câmpuri distincte pentru stocarea debitelor cumulate la nivel de lună, astfel fiind asigurat spaţiul de stocare a debitelor zilnice şi cumulate calculate pe o perioadă de un an de zile.

##### ANEXA nr. 10

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

| Nr. Crt. | Tariful | U.M. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tarif de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR) |
|  | RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi depăşit |
| 2. | Tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate (TNCR) |
|  | RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi neasigurat |
| 3. | Tarif de dezechilibru zilnic (TDZ) |
|  | A | Q x 110% x CUGT lei |
|  | B | Q x 115% x CUGT lei |
|  | C | Q x 120% x CUGT lei |

RCf: componenta fixă pentru rezervarea capacităţii pentru servicii ferme;

Q: cantitatea de gaze naturale care constituie dezechilibru zilnic conform Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale;

CUGT: costul mediu al amestecului de gaze naturale din intern şi din import, fără servicii de transport;

A – C: indicii pentru stabilirea tarifelor de dezechilibru zilnic.

##### ANEXA nr. 11

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

Lista punctelor virtuale și a punctelor fizice componente

Conform Anexei nr. 2 la Ordinului președintelui ANRE nr. 53/26.06.2014 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

##### ANEXA nr. 12

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

Lista punctelor fizice negrupate în puncte virtuale

Conform Anexei nr. 3 la Ordinului președintelui ANRE nr. 53/26.06.2014 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

##### ANEXA nr. 13

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

###### Notificare de tranzacționare în PVT

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………. [se va completa data], în calitate de UR care vinde gaze naturale, şi

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ………….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………….[se va completa data], în calitate de UR care cumpără gaze naturale,

notificăm prin prezenta realizarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare a cantităţii de gaze naturale de …….…. MWh pentru data de ……….. [se va completa data] la preţul de ……………. Lei [se va completa preţul].

| UR vânzător Data: ………… | UR cumpărător Data: ………… |
| --- | --- |
| Reprezentant autorizat Semnătură: ………. | Reprezentant autorizat Semnătură: ………… |

##### ANEXA nr. 14

(la Codul Reţelei pentru

Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale)

###### Notificare în PVT a tranzacţiei aferente FTG

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………. [se va completa data], în calitate de UR care transferă, şi

Subsemnatul …………. [numele/denumirea şi datele de identificare ale UR], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ………….. [numele/denumirea UR] şi ………… [denumirea OTS] în data de ………….[se va completa data], în calitate de UR beneficiar de transfer,

notificăm prin prezenta realizarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare a cantităţii de gaze naturale de …….…. MWh pentru data de ……….. [se va completa data] la preţul de ……………. Lei [se va completa preţul].

| UR care transferă Data: ………… | UR beneficiar de transfer Data: ………… |
| --- | --- |
| Reprezentant autorizat Semnătură: ………. | Reprezentant autorizat Semnătură: ………… |

# Footnotes

Articolul 8 se abrogă

Articolul 10 se abrogă

Articolul 11 se abrogă

Articolul 12 se abrogă

Articolul 15 se abrogă

Articolul 16 se abrogă

Subtitlul se abrogă.

Alin. (4) al art. 18 se abrogă

Articolul 19 se abrogă

Subtitlul se abrogă

Articolul 20 se abrogă

Articolul 21 se abrogă

Art. 38 se abrogă prin art. I pct. 4 din Ordinul președintelui ANRE nr. 75/28.10.2016, publicat în M.O. Partea I, Nr. 866/31.10.2016

Art. 39 se abrogă prin art. I pct. 4 din Ordinul președintelui ANRE nr. 75/28.10.2016, publicat în M.O. Partea I, Nr. 866/31.10.2016

Art. 42 se abrogă prin art. I pct. 4 din Ordinul președintelui ANRE nr. 75/28.10.2016, publicat în M.O. Partea I, Nr. 866/31.10.2016

Art. 44 se abrogă prin art. I pct. 4 din Ordinul președintelui ANRE nr. 75/28.10.2016, publicat în M.O. Partea I, Nr. 866/31.10.2016

Subtitlul se abrogă

Articolul 52 alin. (4) se abrogă

Subtitlul se abrogă

Articolul 70 se abrogă.

Articolul 76 se abrogă

Subtitlul se abrogă

Se abrogă

Se abrogă

Articolul 87 se abrogă

Se abrogă

Tabelul 1 se abrogă

Subtitlul se abrogă

Tabelul 2 se abrogă

Tabelul 3 se abrogă

Subtitlul se abrogă

Articolul 98 se abrogă

Tabelul 4 se abrogă

Subtitlul se abrogă

Articolul 100 se abrogă

Tabelul 5 se abrogă

Tabelul 6 se abrogă

Tabelul 7 se abrogă

Subtitlul se abrogă

Articolul 103 se abrogă

Tabelul 8 se abrogă

Tabelul 9 se abrogă

În cazul în care sunt mai mulţi importatori:

- PV va fi semnat de importatorul împuternicit de ceilalţi importatori, sau

- PV, încheiat în câte 2 ex., va fi semnat cu fiecare importator în parte.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.

Pentru ciclul de injecţie.

Pentru ciclul de extracţie.

Anexa 10 se abrogă